Утверждена

приказом Вице-президента

акционерного общества

«Национальная компания

«Қазақстан темір жолы»

от ________________ 20___ года № _______

Инструкция

по эксплуатации тормозов подвижного состава акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы»

Редакция 1.0

Группа документов:			операционная документация

Разработчик:				акционерное общество «Локомотив»

Ответственный за анализ и

актуализацию документа:		Департамент технической политики

Астана – 2015 г.

Оглавление

| 1 | Общие положения ...................……………………………………....... | 5 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Термины и сокращения ......................................................................... | 5 |
| 3 | ТО тормозного оборудования локомотивов, МВПС и ССПС….... | 10 |
| 4 | Проверка технического состояния тормозного оборудования локомотивов, МВПС и ССПС………………………………………... | 10 |
|  | 4.1 Работы, выполняемые локомотивной бригадой при приемке локомотива перед выездом из депо и после отстоя локомотива без бригады…............................………………………………………........... | 10 |
|  | 4.2 Работы, выполняемые локомотивной бригадой при смене локомотивных бригад……............………………………………........... | 14 |
|  | 4.3 Проверка и регулировка тормозного оборудования…………........ | 17 |
| 5 | Порядок смены кабин управления на локомотивах и ССПС........ | 28 |
| 6 | Прицепка локомотива, ССПС к составу……………………………. | 32 |
| 7 | Порядок размещения и включения тормозов.................................... | 34 |
|  | 7.1 В поездах с локомотивной тягой……………………………......... | 36 |
|  | 7.2 На локомотивах и ССПС при следовании двойной или многократной тягой………………………………...…………………… | 38 |
|  | 7.3 На недействующих локомотивах, вагонах, МВПС и ССПС........... | 40 |
| 8 | Обеспечение поездов тормозами........................................................... | 44 |
| 9 | Опробование и проверка тормозов в поездах с локомотивной тягой……………………………………………………………………... | 45 |
|  | 9.1 Общие положения................................................................................ | 45 |
|  | 9.2 Полное опробование тормозов пассажирских поездов.................... | 49 |
|  | 9.3 Полное опробование тормозов грузовых и грузопассажирских поездов........................................................................................................ | 51 |
|  | 9.4 Сокращенное опробование тормозов пассажирских, грузовых и грузопассажирских поездов……………................................................ | 55 |
|  | 9.5 Проверка автотормозов в грузовых поездах.................................. | 57 |
|  | 9.6 Проверка действия тормозов одиночно следующего локомотива……......................................................................................... | 57 |
| 10 | Обслуживание тормозов и управление ими в поездах с локомотивной тягой................................................................................ | 58 |
|  | 10.1 Общие положения.............................................................................. | 58 |
|  | 10.2 Управление автоматическими тормозами в пассажирских поездах…………………………………………………………………… | 66 |
|  | 10.3 Управление ЭПТ в пассажирских поездах ................................... | 71 |
|  | 10.4 Порядок действий при неисправности ЭПТ в пассажирских поездах........................................................................................................ | 71 |
|  | 10.5 Управление автотормозами в грузовых поездах......................... | 74 |
|  | 10.6 Управление тормозами при ведении грузового поезда по ломаному профилю пути........................................................................... | 78 |
| 11 | Особенности обслуживания автотормозов и управления ими в грузовых поездах повышенного веса и повышенной длины…… | 79 |
|  | 11.1 Общие положения.............................................................................. | 79 |
|  | 11.2 Поезд с локомотивом в голове состава........................................... | 82 |
|  | 11.3 Соединенный грузовой поезд с автономными ТМ......................... | 85 |
|  | 11.4 Соединенный поезд, в котором локомотив поставлен в голове и в середине или в хвосте поезда, с объединенной ТМ............................ | 85 |
| 12 | Отцепка локомотива от состава........................................................... | 89 |
| 13 | ТО тормозного оборудования МВПС............................................ | 89 |
| 14 | Порядок переключения тормозного оборудования при смене кабин управления МВПС..................................................................... | 95 |
| 15 | Опробование тормозов МВПС.......................................................... | 97 |
|  | 15.1 Общие положения....................................................................... | 97 |
|  | 15.2 Полное опробование тормозов МВПС......................................... | 98 |
|  | 15.3 Сокращенное опробование тормозов МВПС............................. | 98 |
| 16 | Обслуживание тормозов МВПС и управление ими в пути следования……………………………………………………………… | 100 |
|  | 16.1 Общие положения....................................................................... | 100 |
|  | 16.2 Управление автотормозами МВПС.............................................. | 103 |
|  | 16.3 Управление ЭПТ МВПС............................................................... | 105 |
|  | 16.4 Управление вспомогательным тормозом МВПС........................ | 107 |
| 17 | Действия машиниста при вынужденной остановке поезда на перегоне..................................................................................................... | 107 |
|  | 17.1 При остановке на спуске.................................................................. | 107 |
|  | 17.2 При остановке на подъеме................................................................ | 109 |
| 18 | Особенности обслуживания тормозов и управления ими в зимних условиях....................................................................................... | 110 |
|  | 18.1 Меры по обеспечению исправной работы тормозного оборудования локомотивов, МВПС и ССПС в зимних условиях……. | 110 |
|  | 18.2 Меры по обеспечению исправной работы тормозного оборудования вагонов в зимних условиях……...................................... | 110 |
|  | 18.3 Порядок отогревания замерзших частей тормозного оборудования.............................................................................................. | 111 |
|  | 18.4 Особенности управления тормозами зимой................................. | 112 |
| 19 | Контрольная проверка тормозов поезда………….......................... | 114 |
|  | 19.1 Общие положения.............................................................................. | 114 |
|  | 19.2 Контрольная проверка тормозов поезда на станции..................... | 115 |
|  | 19.3 Контрольная проверка тормозов поезда в пути следования….... | 117 |
| 20 | Поездные испытания тормозов и контроль за управлением тормозами в поездах................................................................................ | 118 |
| 21 | ТО автотормозов локомотивов............................................................. | 119 |
| 22 | ТО тормозного оборудования вагонов................................................ | 121 |
|  | 22.1 Общие положения.............................................................................. | 121 |
|  | 22.2 Технические требования к выполнению ТО тормозного оборудования вагонов............................................................................... | 121 |
|  | 22.3 Проведение технического обслуживания ЭПТ .............................. | 126 |
|  | Приложение 1: Таблица 1. Время наполнения ГР локомотивов и МВПС с 7,0 до 8,0 кгс/см2……........................................................................................... | 128 |
|  | Таблица 2. Величина расчетных сил нажатия тормозных колодок (приведенные к силе чугунных) на ось СПС при действии автотормоза……………………………………………………………… | 129 |
|  | Таблица 3. Количество тормозных сил и учетный вес СПС…………. | 133 |
|  | Приложение 2. Нормативы по тормозам............................................... | 138 |
|  | Таблица 1. Расчетное нажатие тормозных колодок (в пересчете на чугунные) на ось пассажирских и грузовых вагонов…………………. | 145 |
|  | Таблица 2. Расчетные силы нажатия чугунных тормозных колодок на ось локомотивов и МВПС…………………………………………… | 147 |
|  | Таблица 3. Учетный вес локомотивов, МВПС и наличие у них фактического числа тормозных осей………………………………… | 148 |
|  | Таблица 4. Потребное количество ручных тормозов и тормозных башмаков на каждые 100 тн веса состава для удержания на месте после остановки на перегоне, в случае неисправности автотормозов грузового, грузопассажирского, почтово-багажного, рефрижераторного и хозяйственного поездов в зависимости от уклона…………………………………………………………………… | 150 |
|  | Приложение 3. Справка об обеспечении поезда тормозами……......... | 151 |
|  | Приложение 4. Акт контрольной проверки тормозов.......................... | 154 |
|  | Приложение 5. Акт об отказе ЭПТ в пассажирском поезде…………………………………………………………………….. | 156 |
|  | Приложение 6. Таблицы для определения тормозного пути в зависимости от расчетного тормозного коэффициента (в пересчете на чугунные тормозные колодки), скорости начала торможения и крутизны спуска......................................................................................... | 170 |
|  | Приложение 7. Таблица расхода воздуха................................................ | 224 |
|  | Приложение 8. Таблица времени отпуска тормозов двух хвостовых вагонов грузового поезда (более 100 осей)…………………………..... | 227 |

1	Общие положения

1.	Инструкция по эксплуатации тормозов подвижного состава акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» (далее – Инструкция) устанавливает основные правила и нормы эксплуатации тормозов подвижного состава, эксплуатируемого на магистральной железнодорожной сети акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы».

Правила и нормы, установленные настоящей Инструкцией, являются обязательными для выполнения всеми работниками связанными с обслуживанием и эксплуатацией тормозов подвижного состава на магистральной железнодорожной сети акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы».

2.	На основании настоящей Инструкции, исходя из местных условий работы, руководители причастных структурных подразделений и дочерних зависимых организаций акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» издают местные инструкции и указания.

3.	Контроль за соблюдением требований настоящей Инструкции, приказов Президента акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» по вопросам эксплуатации, технического обслуживания тормозов подвижного состава возлагается на руководителей предприятий – участников перевозочного процесса, а также ревизоров по безопасности движения поездов.

4.	При обслуживании поездных локомотивов одним машинистом порядок технического обслуживания и эксплуатации тормозов устанавливается акционерным обществом «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» в зависимости от типов локомотивов и рода поездов, а также от местных условий, на основе положений настоящей Инструкции.

2	Термины и сокращения

5.	В настоящей Инструкции используются следующие основные термины и сокращения:

| АО «НК «ҚТЖ» | - | акционерное общество «Национальная компания «Қазақстан темiр жолы» |
| --- | --- | --- |
| ПТЭ | - | Правила технической эксплуатации железнодорожного транспорта, утвержденные приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 апреля 2015 года № 544 |
| ИДП | - | Инструкция по движению поездов и маневровой работе на железнодорожном транспорте Республики Казахстан, утвержденная приказом Министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан от 19 мая 2011 года № 291 |
| ИСИ | - | Инструкция по сигнализации на железнодорожном транспорте, утвержденная приказом Министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан от 18 апреля 2011 года № 209 |
| ТРА станции | - | технико-распорядительный акт |
| МВПС | - | моторвагонный подвижной состав: моторные и немоторные вагоны, из которых формируются электропоезда, дизель-поезда, автомотрисы, рельсовые автобусы, дизель-электропоезда, электромотрисы, предназначенные для перевозки пассажиров и (или) багажа, почты |
| ССПС | - | специальный самоходный подвижной состав: мотовозы, дрезины, тяговые модули, специальные автомотрисы для перевозки необходимых для производства работ материалов или доставки работников к месту работы, железнодорожно-строительные машины, имеющие автономный двигатель с тяговым приводом в транспортном режиме |
| СПС | - | специальный подвижной состав: несъемные подвижные единицы на железнодорожном ходу |
| моторнорельсовый транспорт несъемного типа | - | дрезины, мотовозы и автомотрисы |
| железнодорожно-строительные машины | - | один из видов специального подвижного состава, имеющий один или несколько рабочих органов, выполняющих работы по строительству, всем видам ремонта, содержанию и техническому обслуживанию сооружений и устройств магистральной железнодорожной сети |
| ДВС | - | двигатель внутреннего сгорания |
| СМЕ | - | система многих единиц (управление несколькими локомотивами, секциями из одной кабины управления локомотива) |
| поезд грузовой повышенной длины | - | грузовой поезд, длина которого 350 осей и более |
| поезд грузовой повышенного веса | - | грузовой поезд весом более 6 тысяч тонн с одним или несколькими действующими локомотивами в голове состава, в голове и хвосте или в голове и последней трети состава |
| поезд грузовой соединенный | - | поезд, составленный из двух сцепленных между собой грузовых поездов с действующими локомотивами в голове каждого поезда. При длине 350 осей и более или весе более 6 тысяч тонн такие соединенные поезда рассматриваются как поезд повышенной длины и повышенного веса |
| поезд пассажирский короткосоставный | - | поезд, имеющий в составе до 11 вагонов включительно |
| поезд пассажирский нормальной длины | - | поезд, имеющий в составе 12-20 вагонов |
| поезд пассажирский повышенной длины | - | пассажирский поезд, имеющий в составе более 20 вагонов, при этом поезд с составом из 26-36 вагонов рассматривается как сдвоенный |
| ГР | - | главный резервуар |
| ТМ | - | тормозная магистраль |
| ТЦ | - | тормозной цилиндр локомотива, МВПС, ССПС, СПС, вагона |
| УР | - | уравнительный резервуар |
| кран двойной тяги | - | кран, предназначенный для разобщения воздухопровода источника питания с краном машиниста при езде двойной или многократной тягой |
| кран комбинированный | - | кран, предназначенный для разобщения тормозной магистрали с краном машиниста на локомотиве при езде двойной или многократной тягой, а также для сообщения тормозной магистрали с атмосферой при экстренном торможении |
| кран разобщительный | - | кран, предназначенный для перекрытия воздухопроводов |
| ЭПТ | - | электропневматический тормоз |
| время полной зарядки тормозной сети (системы) | - | время от момента перевода рукоятки управления поездным тормозом в положение отпуска до момента получения в тормозной сети поезда или отдельного локомотива установившегося зарядного давления |
| время полного отпуска тормозов | - | время от момента перевода рукоятки управления поездным тормозом в положение отпуска до полного ухода штоков тормозных цилиндров |
| давление зарядное | - | давление, установленное в тормозной магистрали головного локомотива или вагона моторвагонного поезда при поездном положении рукоятки управления поездным тормозом и полностью заряженной тормозной сети поезда |
| давление сверхзарядное | - | повышенное давление в тормозной сети по сравнению с установленным зарядным давлением при поездном положении рукоятки управления поездным тормозом |
| истощение тормоза | - | снижение давления в тормозной сети поезда, в результате которого после полного или экстренного торможения не обеспечивается полное давление в тормозных цилиндрах, необходимое для остановки поезда на расчетном тормозном пути или удержания остановившегося поезда на месте |
| торможение служебное | - | торможение ступенями любой величины, достигаемое снижением давления в тормозной магистрали темпом служебного торможения для плавного снижения скорости или остановки поезда в заранее предусмотренном месте |
| торможение ступенчатое | - | торможение служебное, достигаемое снижением давления в тормозной магистрали ступенями для регулирования скорости движения поезда или его остановки |
| торможение повторное | - | торможение, выполняемое одно за другим после отпуска и подзарядки тормозов |
| торможение полное служебное | - | торможение служебное, достигаемое снижением давления в магистрали в один прием темпом служебного торможения для получения полного давления в тормозных цилиндрах вагонов поезда с целью снижения скорости поезда или его остановки на более коротком расстоянии |
| торможение экстренное | - | торможение, применяемое в случаях, когда требуется немедленная остановка поезда, достигаемое прямым сообщением тормозной магистрали с атмосферой |
| торможение ступенчатое вспомогательным тормозом локомотива и электропневматическим тормозом поезда | - | торможение, достигаемое периодическим повышением давления в тормозных цилиндрах, независимо от давления в тормозной магистрали |
| отпуск ступенчатый вспомогательного и электропневматического тормоза | - | отпуск тормозов, достигаемый периодическим понижением давления в тормозных цилиндрах, независимо от давления в магистрали |
| отпуск ступенчатый автоматических тормозов | - | отпуск автотормозов, включенных на горный режим, достигаемый понижением давления в тормозных цилиндрах путем периодического повышения давления в магистрали после торможения до давления менее зарядного |
| отпуск полный автоматических тормозов | - | отпуск тормозов с полным уходом штоков тормозных цилиндров в отпускное положение, достигаемый перемещением рукоятки управления поездным тормозом в положение отпуска или снятия электрического напряжения постоянного тока |
| спуск руководящий | - | наибольший по крутизне спуск (с учетом сопротивления кривых) протяженностью не менее тормозного пути |
| путь тормозной | - | расстояние, проходимое поездом с момента перевода рукоятки управления поездным тормозом или крана (кнопки) экстренного торможения (стоп-крана) в тормозное положение до полной остановки. Тормозные пути различаются в зависимости от вида торможения (ступенчатого, полного служебного или экстренного) |
| ползун | - | локальный износ на поверхности катания колеса, характеризующийся образованием плоской площадки |
| ПТО | - | пункт технического обслуживания |
| ПЭМ | - | поездной электромеханик |
| ТО | - | техническое обслуживание |
| ТО-1 справка формы ВУ-45 | - - | техническое обслуживание локомотива, МВПС, ССПС локомотивной бригадой, водителем справка об обеспечении поезда тормозами |

3	ТО тормозного оборудования локомотивов, МВПС и ССПС

6.	Локомотивные бригады проверяют техническое состояние тормозного оборудования при приемке локомотивов, МВПС, перед выездом из депо, после отстоя локомотива без бригады, при смене локомотивных бригад и выполнении ТО-1.

При всех видах технического и сервисного обслуживания, за исключением ТО-1, эту проверку проводят работники ремонтных (сервисных) предприятий и ПТО, которые после чего делают в журнале технического состояния подвижной единицы запись об исправном состоянии тормозного оборудования. Запись заверяется подписью мастера организации, проводившей ТО.

7.	ТО тормозного оборудования ССПС выполняется бригадой ССПС перед выездом на линию, при ежесменном ТО, после отстоя ССПС без бригады, при смене обслуживающих бригад, а также при всех видах периодического ТО.

Виды и сроки ТО и ремонта тормозного оборудования ССПС установлены согласно Правилам организации деятельности при проведении планово-предупредительного ремонта специального подвижного состава.

4	Проверка технического состояния тормозного оборудования локомотивов, МВПС и ССПС

4.1	Работы, выполняемые локомотивной бригадой при приемке локомотива перед выездом из депо и после отстоя локомотива без бригады

8. При приемке локомотива из депо и после отстоя локомотива без бригады принимающая локомотивная бригада проверяет на локомотиве:

1)	уровень масла  в картерах компрессоров;

2)	правильность положения ручек разобщительных кранов тормозов;

3)	наличие пломб на:

предохранительных клапанах;

фиксаторе разобщительного крана ТМ к электропневматическому клапану;

разобщительных кранах питательного воздухопровода;

воздухопроводе от воздухораспределителя к крану вспомогательного тормоза;

разобщительных кранах питательного воздухопровода к реле давления ТЦ;

разобщительном кране воздухопровода от ТМ к устройствам регистрации;

манометрах, визуальный осмотр которых возможен (необходимо убедиться, что даты проверки манометров не просрочены);

4)	после пуска компрессоров - их работу;

5)	пределы давлений в ГР при автоматическом возобновлении работы компрессоров и их отключении регулятором, которые должны соответствовать пределам, указанным в таблице 1.

Таблица 1

Пределы давлений в ГР локомотивов при автоматическом возобновлении работы компрессоров и их отключении регулятором

| Серия локомотива | Пределы давления в ГР, кгс/см2 |
| --- | --- |
| ВЛ80 (всех индексов) | 7,5 – 9,0 |
| ВЛ40м | 7,5 – 9,0 |
| ВЛ60 (всех индексов) | 7,5 – 9,0 |
| KZ4 (всех индексов) | 7,5 – 9,0 |
| KZ8А | 7,5 – 9,0 |
| ТЭ10 (всех индексов) | 7,5 – 8,5 |
| ТЭ10МК (ВК) | 7,5 – 9,5 |
| ТЭ10МК (ВК), оборудованные 3РД | 7,5 – 8,5 |
| ТЭП70 | 7,5 – 8,5 |
| ТЭМ2, ТЭМ18 (всех индексов) | 7,5 – 8,5 |
| ЧМЭ3 (всех индексов) | 7,5 – 8,5 |
| ТЭ33 (всех индексов) | 7,5 – 9,5 |
| ТЭП33А | 7,5 – 9,5 |
| CKD6E, CKD9с, ТЭМKZ | 7,5 – 9,0 |

Примечания:

1.	Допускаемое отклонение + 0,2 кгс/см2.

2.	Давление 1 кгс/см2 соответствует 98,07 кПа в международной системе измерения;

6)	плотность УР, плотность тормозной и питательной сети, работу кранов машиниста и воздухораспределителя при ступени торможения, работу сигнализатора разрыва ТМ, темп ликвидации сверхзарядного давления (если предусмотрено конструкцией локомотива), вспомогательный тормоз на предельное давление в ТЦ, работу ЭПТ (при наличии), отсутствие недопустимого снижения давления в ТЦ, действие стояночного тормоза. Проверки проводить из обеих кабин управления, кроме проверки плотности тормозной и питательной сети;

7)	состояние тормозной рычажной передачи, ее предохранительных устройств, выходы штоков ТЦ, толщину тормозных колодок, тормозных накладок и их расположение на поверхности катания колес, действие стояночного или ручного тормоза;

8)	проходимость воздуха через концевые краны ТМ путем открытия концевых кранов, расположенных на переднем брусе.

Принимающая локомотивная бригада обязана выпустить конденсат из главных и вспомогательных резервуаров, масловлагоотделителей, холодильников.

9.	При приемке ССПС необходимо проверить:

1)	пределы давления в ГР при автоматическом возобновлении работы компрессоров и их отключении регулятором давления. Значения пределов давления должны соответствовать значениям, указанным в руководстве по эксплуатации конкретного типа ССПС и обеспечивать поддержание зарядного давления в ТМ в соответствии с таблицей 2 настоящей Инструкции.

Для ССПС, имеющего компрессоры с отключаемым (электрическим) приводом, разница пределов давления должна быть не менее 1,5 кгс/см2. Для ССПС, имеющего компрессоры с неотключаемым приводом, разница пределов давления должна быть не менее 1,0 кгс/см2. Допускаемое отклонение пределов давлений +0,2 кгс/см2;

Таблица 2

Зарядное давление в ТМ ведущего локомотива, МВПС, ССПС

| Характеристика подвижного состава | Зарядное давление в ТМ ведущего локомотива, МВПС, ССПС, кгс/см2. |
| --- | --- |
| Электропоезда; поезд с составом из недействующих вагонов электропоездов; грузовой, в составе которого имеются порожние тендеры с включенными автотормозами | 4,5-4,8 |
| грузовой с составом из порожних вагонов; пассажирский, в составе которого имеются вагоны с включенными автотормозами типа КЕ, Эрликон, ДАКО; грузовой, в составе, которого имеются вагоны МВПС; маневровый; ССПС, в составе, которого имеются воздухораспределители западноевропейского типа КЕ, Эрликон | 4,8-5,0 |
| пассажирский; грузопассажирский; грузовой, в составе, которого имеются груженые вагоны с воздухораспределителями, включенными на средний режим; сплотка с составом из недействующих локомотивов; грузовой, в составе, которого имеются пассажирские локомотивы или пассажирские вагоны с включенными автотормозами; моторвагонный; ССПС с воздухораспределителями пассажирского типа (№292) | 5,0-5,2 |
| грузовой, в составе, которого имеются груженые вагоны с воздухораспределителями, включенными на груженый режим; грузовой с составом из порожних вагонов на затяжных спусках крутизной 0,018 ‰ и более; дизельпоезды серий ДР1, ДР1П; ССПС с воздухораспределителями грузового типа (№483,466, 270, 270-6) | 5,3-5,5 |
| дизельпоезды серии ДР1А | 5,5-5,6 |
| грузовой, в составе которого имеются груженые вагоны, на затяжных спусках крутизной 0,018 ‰ и более; грузовой, в составе которого имеются вагоны с воздухораспределителями № 388 жесткого типа | 5,6-5,8 |
| Хозяйственный поезд на затяжных спусках крутизной 0,018 ‰ и более | 6,0-6,2 |

Примечания:

1.	По местным условиям, исходя из результатов опытных поездок, на затяжных спусках крутизной менее 0,018 ‰ для грузовых груженых поездов может быть установлено зарядное давление 5,6-5,8 кгс/см2. Данное требование, если оно есть, отражается в местных инструкциях по управлению автотормозами;

2.	При включении в состав хозяйственного поезда подвижных единиц с воздухораспределителями различного типа, зарядное давление устанавливается равным наименьшему из значений, рекомендуемых для воздухораспределителей подвижных единиц с включенными тормозами;

3.	Для одиночного ССПС зарядное давление должно соответствовать типу воздухораспределителя

2)	производительность компрессоров по времени наполнения ГР. Перед проверкой следует продуть ГР.

Нормативное значение времени наполнения ГР определяется заводом-изготовителем ССПС и должно быть указано в руководстве по эксплуатации. Не допускается увеличение времени наполнения ГР более чем на 10% от нормативного значения.

10. При наличии на локомотивах, МВПС и ССПС нескольких видов (механических, электрических) измерителей давления воздуха в тормозной системе следует выполнить визуальную проверку синхронности их показаний. Приоритет в показаниях отдается механическим приборам. Допустимые отклонения в показаний ±0,2 кгс/см2.

4.2	Работы, выполняемые локомотивной бригадой при смене локомотивных бригад

11.	При смене локомотивных бригад принимающая локомотивная бригада проверяет на локомотиве:

1) состояние механической части тормоза, положение режимных переключателей воздухораспределителей, выход штоков ТЦ, визуальный осмотр которых возможен;

2)	уровень масла в картерах компрессоров;

3)	правильность регулирования крана машиниста на поддерживание зарядного давления в ТМ при поездном положении его ручки;

4)	правильность регулирования крана вспомогательного тормоза локомотива на максимально допустимое давление в ТЦ;

5)	положение ручек кранов в рабочей и нерабочей кабинах;

6)	напряжение источника питания ЭПТ;

7)	правильность включения кранов на панели тормозного оборудования и блоке пневматического оборудования обеих секций;

8)	правильность соединения рукавов и открытия концевых кранов между локомотивом (локомотивами) и первым вагоном и правильность  подвешивания нерабочего рукава на подвеске переднего бруса;

9) при двойной тяге и при СМЕ проверить состояние и включение тормозного оборудования на ведомых локомотивах.

Принимающая локомотивная бригада обязана выпустить конденсат из ГР и масловлагоотделителей, убедиться в нормальном действии сигнализатора разрыва ТМ.

12. При смене бригад ССПС принимающая бригада:

1)	ознакамливается с предыдущей записью об исправном состоянии тормозов, периодических ТО и ремонтах (в журнале технического состояния ССПС);

2)	проверяет:

уровень масла в картере двигателя и компрессора;

положение ручек кранов в рабочей и нерабочей кабинах;

правильность регулирования крана машиниста на стабильное поддержание зарядного давления в тормозной магистрали;

правильность регулирования крана вспомогательного тормоза на предельное давление в ТЦ при полном торможении. Давление должно быть в пределах от 3,8 кгс/см2 до 4,0 кгс/см2;

темп ликвидации сверхзарядного давления в ТМ. Для этого после отпуска тормоза (при кране машиниста со стабилизатором) ручку крана необходимо перевести в положение зарядки (I), выдержать ее в этом положении до получения давления в УР от 6,5 до 6,8 кгс/см2, после чего ручку крана перевести в поездное положение (II). Снижение давления в УР с 6,0 до 5,8 кгс/см2 должно происходить за время от 80 до 120 секунд;

правильность соединения рукавов и открытия концевых кранов между единицами ССПС, работающими в сцепе;

действие автотормоза путем разрядки ТМ краном экстренного торможения (или стоп-краном);

состояние тормозной рычажной передачи, ее предохранительных устройств;

положение режимных переключателей воздухораспределителей. Режимы включения воздухораспределителей на ССПС устанавливают по надписи на борту или главной раме ССПС в соответствии с загрузкой и типом колодок;

наличие и исправность ручных тормозных башмаков;

Кроме того, принимающая бригада обязана выпустить конденсат из главных и вспомогательных резервуаров, масловлагоотделителей, холодильников.

13.	Величина выхода штоков ТЦ при давлении в них от 3,8 до 4,0 кгс/см2 (при зазоре между колодкой и колесом в отпущенном положении 5-8 мм) должна соответствовать величинам, указанным в таблице 3 настоящей Инструкции.

Таблица 3

Величины выхода штока ТЦ локомотива, МВПС, СПС

| Вид подвижного состава | Выход штока ТЦ, мм |
| --- | --- |
|  | нормы нижнего и верхнего пределов | максимально допустимый выход штока в эксплуатации |
| Локомотивы и МВПС |
| Электровоз, тепловоз | 75-100 | 125 |
| Тепловоз серии СKD6E | 75-103 | 105 |
| Моторные вагоны электропоездов серий ЭР2, ЭР9, ЭР9П | 50-75 | 100 |
| Головные и прицепные вагоны электропоездов серий ЭР2, ЭР9,ЭР9П, ЭР22 | 75-100 | 125 |
| Моторные вагоны электропоездов серий ЭР22 | 40-50 | 60 |
| Головные, прицепные и моторные вагоны электропоездов серий ЭР2Т, ЭР2Р, ЭР29,ЭТ2, ЭД2Т, ЭД9Т, ЭД4, ЭД4М | 50-75 | 100 |
| Моторные вагоны электропоездов остальных серий | 75-100 | 130 |
| Головные и прицепные вагоны электропоездов остальных серий | 100-125 | 150 |
| Моторные и прицепные вагоны дизель-поездов с дисковыми тормозами | 5-8 | 25* |
| Моторные и прицепные вагоны дизельпоездов с колодочными тормозами | 125-140 | 150 |
| СПС |
| Железнодорожно-строительные машины с автомобильными ТЦ (БУМ, ПБ, МПТ-6), прицепные (сочлененные) платформы машин серий ВПР-1200, ВПРС-500, Р-2000, ВПР-02, ВПРС-02 | 20-40 | 50 |
| Самоходные машины на двухосных тележках типа ВПР, а также ПРСМ-3, ТЭУ-400, ПТМ-630МЗ, МПД, ПРСМ-4, дрезины, мотовозы, автомотрисы | 40-70 | 100 |
| Тяговые модули серий УТМ-1, УТМ-2, ТЭУ-630 | 75-100 | 125 |
| Одноосные самоходные машины (ССП-110) и прицепные платформы Самоходные машины на двухосных тележках: RM-80, RM-76 ВПР-09;08 | 50-70 90-110 50-70 | 120 180 120 |
| Машины на вагонных тележках ЦНИИ-ХЗ модели 18-100 с чугунными тормозными колодками | 75-125 | 175 |
| Машины на вагонных тележках ЦНИИ-ХЗ модели 18-100 с композиционными тормозными колодками | 50-100 | 130 |

Примечания:

1.	Величину выхода штока ТЦ электропоездов при ступени торможения принимать менее величины, указанной в таблице: на 30 % - при расположении ТЦ на кузове вагона, на 20 % - при расположении ТЦ на тележке вагона;

2.	Руководствоваться нормами величины выхода штоков, установленных заводскими инструкциями и согласованных АО «НК «ҚТЖ». Максимальную допускаемую в эксплуатации величину выхода штока ТЦ устанавливать на 25% больше, чем верхний предел хода установленный заводскими инструкциями;

3.	При выпуске локомотивов и моторвагонных поездов из депо после ремонта и ТО (кроме ТО-1), рычажная передача должна быть отрегулирована  с обеспечением минимальной допустимой нормы выхода штока;

4.	Знаком (*) указан предельно допустимый выход штока (12 мм) для работы в зимний период.

Если величина выхода штока не соответствует значениям, указанным в таблице 3 настоящей Инструкции, то рычажную передачу следует отрегулировать с обеспечением величины выхода штока на нижнем пределе нормы.

14.	Плотность тормозной и питательной сети следует проверять при поездном положении ручек крана вспомогательного тормоза усл. № 254
(№ 4ВК, 172 в положении перекрыши) и крана машиниста при перекрытом комбинированном кране и неработающих компрессорах.

Снижение давления, наблюдаемое по манометрам, допускается:

в тормозной сети - с нормального зарядного давления на величину не более 0,2 кгс/см2 в течение 1 минуты;

в питательной сети - с максимального давления на величину не более
0,2 кгс/см2 в течение 2,5 минуты.

Перед указанной проверкой проверяемая подвижная единица (локомотив, ССПС и МВПС) должна быть закреплена от ухода тормозными башмаками.

4.3	Проверка и регулировка тормозного оборудования

15.	Уровень масла в картерах компрессоров должен быть между верхней и нижней рисками маслоуказателя, а у компрессора Э-500 - не ниже
15 мм от верхней кромки заливочного отверстия.

Превышение уровня масла в картерах компрессоров (то есть выше метки контрольных рисок маслоуказателя) не допускается.

16.	При выпуске локомотива из депо, после ТО (кроме ТО-1) и ремонта должна быть проверена производительность его компрессоров по времени наполнения ГР с 7,0 до 8,0 кгс/см2 (таблица 1 приложения 1 к настоящей Инструкции).

17. Плотность тормозной и питательной сети необходимо проверять при поездном положении рукояток управления вспомогательного и поездного тормозов, перекрытом комбинированном (разобщительном) кране (на локомотивах серий ВЛ80ТК, ВЛ80СК при перекрытом кране КН7) и неработающих компрессорах.

Снижение давления, наблюдаемое по манометрам, должно быть:

- в ТМ - с нормального зарядного давления на величину не более чем 0,2 кгс/см2 в течение 1 минуты;

- в питательной сети - с 8,0 кгс/см2 на величину не более чем
0,2 кгс/см2 в течение 2,5 минуты;

- в питательной сети локомотивов серий KZ4, ТЭ33А - с 8,0 кгс/см2 на величину не более чем 0,2 кгс/см2 в течение 3 минут.

На электровозах серии КZ8А для проверки плотности тормозной и питательной сети на главном экране пульта управления локомотива необходимо переключиться на экран проверки плотности питательной, тормозной магистрали поезда и инициировать  проверку. Через 2 минуты на экране отразятся параметры фактической плотности.

Перед указанной проверкой локомотив должен быть закреплен от ухода.

18.	Для проверки плотности УР необходимо зарядить тормозную сеть локомотива до нормального зарядного давления, ручку крана машиниста перевести в IV положение.

Плотность считается достаточной, если падение давления в УР не превышает 0,1 кгс/см2 в течение 3 минут. Завышение давления в УР не допускается.

Проверка на локомотивах серии CKD (ТЭМKZ) не выполняется.

19.	Производится проверка воздухораспределителя (на локомотивах серии KZ4 - распределительного клапана, на локомотивах серии ТЭ33А - блока ЕАВ):

1)	на чувствительность к торможению.

Воздухораспределители грузового типа проверяют при равнинном режиме, а на локомотивах, у которых отпуск автоматического тормоза обеспечивается выпуском сжатого воздуха из рабочей камеры воздухораспределителей, - при горном режиме.

Проверку необходимо проводить путем снижения давления в УР рукояткой управления поездным тормозом в один прием на 0,5-0,6 кгс/см2, а при воздухораспределителе, действующем через кран вспомогательного тормоза, - на 0,7-0,8 кгс/см2 (воздухораспределители должны сработать и не допускать самопроизвольного отпуска тормозов в течение не менее 5 минут).

При срабатывании воздухораспределителей должен сработать сигнализатор разрыва ТМ поезда (при его наличии). После торможения следует убедиться в том, что штоки поршней вышли из ТЦ и тормозные колодки прижаты к колесам;

2)	на чувствительность к отпуску.

Для проверки необходимо установить рукоятку управления поездным тормозом в поездное положение, при этом тормоза локомотива должны отпустить, а колодки (накладки) должны отойти от колес (тормозных дисков).

20. Проверка темпа ликвидации сверхзарядного давления (кроме локомотивов серии KZ4 и CKD) проводится следующим образом.

После отпуска тормоза рукоятку управления поездным тормозом необходимо перевести в I положение, выдержать ее в этом положении до достижения давления в УР 6,5-6,8 кгс/см2 и последующим переводом рукоятки управления поездным тормозом в поездное положение. Снижение давления в УР с 6,0 до 5,8 кгс/см2 должно происходить за 80-120 секунд.

На локомотиве, оборудованном сигнализатором разрыва ТМ, сигнализатор не должен срабатывать при переходе с повышенного давления на нормальное зарядное давление.

21. Для проверки работы вспомогательного тормоза на создание максимального давления в ТЦ необходимо рукоятку вспомогательного тормоза перевести в крайнее тормозное положение. ТЦ локомотива, за исключением локомотивов серий KZ4, CKD, ТЭМKZ, ТЭ33А, должны наполниться до давления 3,8-4,0 кгс/см2.

22.	Для проверки работы сигнализатора разрыва ТМ необходимо создать в ТЦ локомотива максимальное давление 3,8-4,0 кгс/см2, а затем снизить давление в УР на 0,2-0,3 кгс/см2, при этом произойдет срабатывание сигнализатора разрыва ТМ. Далее необходимо перевести контроллер машиниста в рабочее положение путем набора позиций, при этом режим тяговой нагрузки в электрической схеме локомотива не должен собираться.

23.	Для проверки недопустимого снижения давления в ТЦ локомотива необходимо перевести рукоятку крана машиниста в положение экстренного торможения и после полной разрядки ТМ рукоятку управления вспомогательного тормоза перевести в последнее тормозное положение.

После этого на локомотивах, не оборудованных блокировочным устройством № 367, необходимо перекрыть разобщительный кран на воздухопроводе от крана вспомогательного тормоза к ТЦ, а на локомотивах, оборудованных блокировочным устройством № 367, перевести ключ блокировочного устройства из нижнего положения в верхнее.

На электровозах серии КZ8А провести полное наполнение ТЦ, установив рукоятку вспомогательного тормоза в V положение, после чего перевести контроллер в III положение.

На тепловозах серии ТЭ33А необходимо включить режим смены кабины управления.

Снижение давления в ТЦ допускается темпом не более 0,2 кгс/см2 в течение 1 минуты.

24.	На тепловозах серий СKD6E, ТЭМKZ необходимо проверить:

1)	состояние и толщину тормозных колодок (для тепловозов серии CKD6E минимальная толщина должна составлять не менее 10 мм, для тепловозов серии CKD9с - не менее 12 мм);

2)	работу кранов машиниста и воздухораспределителя при ступени торможения и полном служебном торможении, вспомогательный тормоз на предельное давление в ТЦ, которое должно составлять
3,2-3,6 кгс/см2. Снижение давления в ТЦ не допускается;

3)	чувствительность воздухораспределителя к торможению. Проверка производится путем перестановки рукоятки управления автоматическим тормозом в положение III с выпуском воздуха 0,5 кгс/см2 из ТМ.

При этом воздухораспределитель должен сработать и не допускать самопроизвольного отпуска тормозов. После торможения необходимо убедиться в том, что штоки ТЦ вышли, а тормозные колодки прижаты к поверхности катания колес;

4)	чувствительность воздухораспределителя к отпуску. Проверка проводится путем перестановки рукоятки управления поездным тормозом из положения III в положение II, при этом тормоза локомотива должны отпустить, а тормозные колодки отойти от поверхности катания колес;

5)	отсутствие недопустимого снижения давления в ТЦ. Для этого необходимо перевести рукоятку локомотивного тормоза в положение отпуска, а поездного тормоза - в положение VI. В это время должно произойти наполнение ТЦ до давления 4,5 кгс/см2, тормоза локомотива не должны отпускать.

25.	На электровозах серий KZ4A, KZ4Aс перед проведением проверок работы тормозного оборудования необходимо:

1)	на двери шкафа низковольтного оборудования включить автоматы 28-F01 (ЭПТ) и 28-F02 (ВТК) для подачи в блок логического управления торможением BLCU и блок управления торможением BCU рабочего напряжения 110 В;

2)	на пульте машиниста переключатель 28-S09 (в кабине № 1) и 28-S10 (в кабине № 2) установить в положение «Электропневматическое».

26.	На электровозах серий KZ4A, KZ4Aс проверить:

1)	действие стояночного тормоза. Для этого необходимо на пульте управления нажать кнопку-лампу «Стояночный тормоз» и убедиться по монитору бортового компьютера в её срабатывании;

2)	положение рукояток кранов тормозной системы локомотива, которые должны находиться в открытом положении, за исключением крана холодного следования № 155, крана № 156 отпуска распределительного клапана № 101 и крана обдува электровоза № 146;

3)	положение рукоятки переключательного клапана стояночного тормоза № 152. Флажок переключательного клапана должен быть установлен в положение «Нормально»;

4)	положение рукоятки переключательного клапана режима торможения № 153. Флажок переключательного клапана должен быть установлен в положение  «Электропневматическое»;

5)	положение рукоятки переключательного клапана глубины первой разрядки № 154. Флажок переключательного клапана должен быть установлен вниз;

6)	давление воздуха в УР и ТМ, которое должно составлять
5,0-5,2 кгс/см² (оно контролируется по манометру, регулируется редуктором
№ 55);

7)	давление воздуха в ТЦ, которое должно составлять 3,0 кгс/см² (контролируется по манометру, регулируется редуктором № 170);

8)	давление воздуха в цилиндрах стояночного тормоза, которое должно составлять от 5,0 до 6,5 кгс/см² (контролируется по манометру, регулируется редуктором № 171);

9)	давление воздуха в цилиндрах очистки поверхности катания колеса, которое должно составлять 3,0 кгс/см² (контролируется по манометру, регулируется редуктором № 172);

10)	давление воздуха резервного тормозного клапана № 53 (в кабине
№ 1) и 54 (в кабине № 2) должно составлять 5,0-5,2 кгс/см²;

11)	положение переключателей на блоке логического управления торможением ВLCU должно быть следующим:

переключатель 1 – 28-А01-S01 (463QS) – в положении вниз «Добавление воздуха»;

переключатель 2 – 28-А01-S02 (464QS) – в положении вверх «Ввод в защиту от разрыва цепи»;

переключатель 3 – 28-А01-S04 (467 QS) – в положении вверх «Ввод в контроль»;

переключатель 4 – 28-А01-S05 (468 QS) – в положении вверх «Ввод в электропневмодействие поезда» при следовании поезда на ЭПТ и в положении вниз «исключение из электропневмодействия поезда» при следовании на пневматических тормозах;

переключатель 5 – 28-А01-S03 (466 QS) – в положении «Комбинированное торможение» (переключатель имеет два положения: 0 (OFF) – выключено комбинированное торможение, 1 (ON) – включено комбинированное торможение). При движении электровоза можно использовать комбинированное  торможение;

переключатель 465 QS – в одном из 4 положений: 0 – переключатель выключен; 1 – при управлении из кабины 1; 2 – при управлении из кабины 2; 3 – при следовании электровоза вторым;

12)	плотность тормозной и питательной магистрали. Проверка осуществляется при поездном положении рукоятки поездного (28-S11) и локомотивного (=28-S12) тормоза, перекрытом кране № 114 на пневмопанели и неработающих компрессорах;

13)	плотность УР. Для этого необходимо перевести рукоятку поездного тормоза в положение «Ноль»;

14)	недопустимое снижение давления в ТЦ. Для этого осуществить экстренное торможение рукояткой поездного тормоза. После наполнения ТЦ, перевести рукоятку локомотивного тормоза в положение «Ноль» и замерить плотность ТЦ;

15)	работу соединительного клапана № 104 и распределительного клапана № 101 на чувствительность к торможению путем снижения давления в УР в один прием на 0,7-0,8 кгс/см². При этом клапаны должны сработать на торможение и не допускать самопроизвольного отпуска в течение 5 минут. После срабатывания пневматического тормоза необходимо убедиться в том, что тормозные накладки прижаты к тормозным дискам;

16)	чувствительность клапанов № 104 и 101 к отпуску путем постановки рукоятки поездного тормоза (после торможения) в поездное положение. При этом тормоз должен отпустить, а тормозные накладки отойти от тормозных дисков;

17)	возможность создания максимального давления в ТЦ локомотива, которое должно быть 3 кгс/см²;

18)	работу ЭПТ.

Для этого необходимо включить тумблер ЭПТ (28-S05 при управлении из кабины № 1 или 28-S06 при управлении из кабины № 2) на пульте машиниста, осуществить ступенчатое торможение рукояткой поездного тормоза до полного служебного торможения, а затем выполнить ступенчатый отпуск.

При нахождении рукоятки поездного тормоза в отпускном и поездном положении должна гореть лампа с обозначением «Движение».

При нахождении рукоятки поездного тормоза в положении «Ноль» и «СМЕ» должны гореть лампы «Выдержка давления» и «Движение».

При нахождении рукоятки поездного тормоза в тормозном положении и в положении экстренного торможения должны гореть лампы «Т» и «Движение»;

19)	работу тормозного оборудования при управлении резервным тормозным клапаном.

Для проверки необходимо на пульте машиниста отключить тумблер ЭПТ, переключатели 28-S09 (в кабине № 1), 28-S10 (в кабине № 2) перевести в положение «Воздух» (на электровозе серии KZ4A) или «0» (на электровозе серии KZ4Aс).

На пневмопанели переключательный клапан № 153 необходимо перевести указателем вниз в положение «Отключено» (на электровозе серии KZ4A) или «Air position» (на электровозе серии KZ4Aс).

Необходимо выполнить ступень торможения путем перевода рукоятки резервного тормозного клапана в положение «Служебное торможение» с разрядкой ТМ 0,3-0,5 кгс/см².

После наполнения ТЦ локомотива необходимо выполнить вторую ступень торможения с разрядкой ТМ 0,7-0,9 кгс/см², после этого перевести рукоятку резервного тормозного клапана в положение «Зарядка и отпуск», завысить давление в ТМ на 0,2 кгс/см² выше зарядного.

В пути следования в случае необходимости перехода на управление тормозами поезда от резервного тормозного клапана рукоятки тормозных контроллеров необходимо изъять;

20)	срабатывание кнопки экстренного торможения на пульте машиниста. Для этого при нахождении рукояток поездного и локомотивного тормоза в поездном положении нажать кнопку «Экстренное торможение». После срабатывания экстренного торможения тормоза электровоза должны сработать с наполнением ТЦ на величину 4,3-4,7 кгс/см². Рукоятку поездного контроллера необходимо перевести в положение «Экстренное» на время не менее 15 секунд.

Для снятия режима экстренного торможения необходимо повернуть по часовой стрелке (снять с защёлки) кнопку «Экстренное торможение», рукоятку поездного тормоза перевести в поездное положение для зарядки ТМ.

27.	На тепловозах серии ТЭ33А проверяют:

1)	уровень масла по масломерному стеклу в масляном баке компрессора (должен быть напротив зоны зеленого сектора. Понижение уровня масла в зону уровня красного сектора не допускается);

2)	положение разобщительных кранов тормозного оборудования;

3)	работу компрессоров (включение, отключение, производительность);

4)	механическую часть тормозного оборудования, толщину тормозных колодок, которая должна быть не менее 10 мм, и их расположение на поверхности катания колес;

5)	по экрану SDIS - настройки электронного комплекса пневматической тормозной системы, которые должны соответствовать положению «ведомый» - для следования тепловоза вторым (при двойной и многократной тяге), «ведущий» - для самостоятельного следования тепловоза;

6)	плотность ТМ при поездном положении рукоятки поездного тормоза. Для этого необходимо в команде «Пневматические тормоза» на мониторе SDIS нажать кнопку «Изменить настройку», в появившемся окне «Автоматический тормоз» провести переключение на команду «Автоматический тормоз удалить», далее нажать кнопку «Сохранить настройки» и по запросу программы подтвердить изменения.

После сохранения изменений замерить снижение давления воздуха в ТМ локомотива;

7)	работу вспомогательного тормоза на создание максимального давления в ТЦ, которое должно быть 4,5 кгс/см²;

8)	плотность ТЦ. Для этого необходимо перевести рукоятку локомотивного тормоза в положение «APPLY» и отключить автомат «Электрический тормоз» на пульте машиниста.

28.	На электровозе серии КZ8А необходимо проверить:

1)	по внешним цветовым индикаторам торможения наполнение ТЦ первой и второй тележки;

2)	действие стояночного тормоза.

Для этого необходимо на боковой стенке в кабине № 1 со стороны помощника машиниста переключить рукоятку стояночного тормоза в горизонтальное положение, рукоятку локомотивного тормоза перевести в поездное положение «REL», после отпуска тормозов локомотива проверить прижатие колодок к поверхности катания 2-й, 3-й – справа и  4-й, 5-й – слева колесных пар локомотива и убедиться по монитору бортового компьютера в срабатывании стояночного тормоза.

29.	При выпуске локомотивов из депо величина выхода штоков ТЦ должна быть в пределах нормы, указанной в таблице 3 настоящей Инструкции, при максимальном давлении в ТЦ локомотива.

30.	Уровень масла в картере компрессора должен быть между верхней и нижней рисками маслоуказателя. Не допускается уровень масла в картере компрессора, выходящий за пределы контрольных рисок маслоуказателя. Для компрессоров следует применять масла, указанные в инструкции по эксплуатации компрессора. Запрещается применять другие виды масел для смазывания компрессоров.

31.	Для проверки плотности УР у кранов машиниста № 394 и 395 необходимо зарядить тормозную сеть до нормального зарядного давления, ручку крана машиниста перевести в положение перекрыши с питанием. Плотность считается достаточной, если падение давления в УР не превышает 0,1 кгс/см2 в течение 3 минут. Завышение давления в УР не допускается.

32.	Проверку чувствительности воздухораспределителей грузового типа к торможению на равнинном режиме следует проводить путем снижения давления в УР краном машиниста на 0,5-0,6 кгс/см2, а при воздухораспределителе, действующем через кран № 254, - на 0,7-0,8 кгс/см2. Воздухораспределители должны срабатывать и не давать самопроизвольного отпуска тормозов в течение 5 минут.

После торможения необходимо убедиться в том, что штоки поршней вышли из ТЦ и колодки прижаты к колесам.

33.	Проверку чувствительности воздухораспределителей к отпуску следует производить путем постановки ручки крана машиниста в поездное положение, при котором тормоз должен отпустить, а колодки отойти от колес.

34.	Производить проверка отсутствия недопустимого снижения давления в ТЦ локомотива, МВПС, ССПС.

Для этого необходимо осуществить экстренное торможение и после полной разрядки ТМ ручку крана № 254 перевести в последнее тормозное положение, наполнив ТЦ до полного давления.

После этого на локомотиве и ССПС, не оборудованных блокировочным устройством № 367, перекрыть разобщительный кран на воздухопроводе от крана № 254 к ТЦ. На локомотиве и ССПС, оборудованных блокировочным устройством № 367, перевести ключ блокировочного устройства из нижнего положения в верхнее. Снижение давления в ТЦ допускается темпом не более 0,2 кгс/см2 в течение 1 минуты.

35.	Толщина тормозных колодок локомотивов в эксплуатации допускается не менее:

1)	безгребневых на тепловозах серий ТЭ33А, CKD6E - 10 мм;

2)	гребневых на поездных локомотивах - 15 мм;

3)	на маневровых и вывозных локомотивах - 10 мм.

Выход тормозных колодок за наружную грань поверхности катания бандажа (обода колеса) не допускается.

Колодки необходимо заменять при достижении предельной толщины, наличии по всей ширине колодки трещин, распространяющихся до стального каркаса.

При клиновидном износе толщина колодки измеряется на расстоянии
50 мм от тонкого торца колодки.

На электровозах серии KZ4 толщина тормозных накладок должна быть не менее 9 мм, тормозного диска - не менее 44 мм.

36.	Допустимая толщина тормозных колодок ССПС в эксплуатации должна быть:

1)	чугунных безгребневых - не менее 12 мм;

2)	чугунных гребневых - не менее 15 мм;

3)	композиционных с металлической спинкой - не менее 14 мм;

4)	композиционных с сетчатопроволочным каркасом - не менее 10 мм;

5)	при колесах диаметром 600-730 мм - не менее 20 мм.

Допускается в эксплуатации выход тормозных колодок за наружную поверхность бандажа (обода колеса) не более 10 мм. Причину сползания колодок следует выявить и устранить.

Колодки следует заменить при достижении предельной толщины, наличии по всей ширине колодки трещин, распространяющихся до стального каркаса. При клиновидном износе ширина толщины колодки измеряется на расстоянии 50 мм от тонкого торца колодки.

37.	Зарядное давление в ТМ ведущего локомотива и МВПС при поездном положении рукоятки поездного тормоза должно соответствовать нормам, указанным в таблице 2 настоящей Инструкции.

38.	На локомотивах серии ТЭ33, для ведения грузовых поездов на затяжных спусках крутизной 0,018 ‰ и более, тормозная система локомотива должна быть настроена следующим образом: вспомогательный тормоз «Ведущий», автоматический тормоз «Горный».

Для ведения грузовых, грузопассажирских, пассажирских поездов и следования одиночного локомотива на равнинном профиле пути, на мониторе локомотива в окне «Настройки» индикация должна соответствовать: «Автоматический тормоз - Равнинный», «Вспомогательный тормоз - «Ведущий».

Если настройки установлены не таким образом, то используя клавиши монитора необходимо войти в меню «пневматический тормоз» (клавиша F1), далее нажать «Изменить настройку» (клавиша F3). Стрелками вниз «↓» (клавиша F1) и вверх «↑» (клавиша F2) изменить давление в ТМ.

Клавишей F4 можно изменять режимы работы автоматического тормоза на «Равнинный», «Горный» или «Отключен».

Клавишей F5 можно изменять режимы работы вспомогательного тормоза на «Ведомый» и «Ведущий».

Сохранение настроек происходит при двойном нажатии клавиши F7 («Сохранить настройки»).

Выход из режима настройки осуществляется клавишей (F8) «Выход».

39.	Режимы включения воздухораспределителей локомотива и ССПС:

1) при ведении грузовых поездов со скоростью до 90 км/ч воздухораспределители грузового типа включать на порожний режим;

2)	при ведении грузовых поездов со скоростью более 90 км/ч воздухораспределители грузового типа включать на груженый режим;

3)	на затяжных спусках крутизной до 0,018 ‰ воздухораспределители грузового типа включать на равнинный режим, крутизной 0,018 ‰ и более - на горный режим;

4)	при ведении грузовых поездов воздухораспределители  пассажирского типа № 292 независимо от крутизны затяжного спуска и скорости включать на режим «Д»;

5) на локомотивах, у которых отпуск автоматического тормоза обеспечивается выпуском воздуха из рабочей камеры воздухораспределителя грузового типа, независимо от крутизны спуска, воздухораспределитель включать на горный режим;

6)	при ведении пассажирских и грузопассажирских поездов воздухораспределители грузового типа включать на груженый равнинный режим;

7)	при ведении пассажирских и грузопассажирских поездов с составом поезда до 20 вагонов включительно, воздухораспределители пассажирского типа № 292 включать на режим «К» (короткосоставный), с составом более 20 вагонов - на режим «Д» (длинносоставный);

8)	при выполнении маневровых работ воздухораспределители грузового типа включать на груженый режим;

9)	при одиночном следовании локомотива (ССПС), во всех случаях, воздухораспределители грузового типа включать на груженый режим, воздухораспределители пассажирского типа - на режим «К»;

10)	при следовании в сплотке, с объединенной ТМ между локомотивами (ПЕ ССПС), воздухораспределители грузового типа на первом локомотиве (тяговой единицей ССПС) включать на груженый режим, на последующих локомотивах - на средний режим. Воздухораспределители пассажирского типа № 292 включать на режим «Д»;

11)	при соединении локомотивов по СМЕ, если действие крана локомотивного тормоза первого локомотива (секции) не распространяется на последующие локомотивы (секции), то воздухораспределители на последующих локомотивах (секциях) включать на средний режим.

У двухсекционных локомотивов, обе секции которых оборудованы воздухораспределителями, действующими через кран вспомогательного тормоза, воздухораспределители на обеих секциях должны быть включены. При этом импульсная магистраль между секциями заглушается;

12)	на локомотивах серии CKD режимный переключатель крана JZ-7 имеет два положения: «Товарный» (в тормозном положении поездного тормоза, после выпуска воздуха из ТМ, происходит «перекрыша без питания»), «Пассажирский» (в тормозном положении поездного тормоза, после выпуска воздуха из ТМ, происходит «перекрыша с питанием»).

Для управления тормозами в грузовых поездах положение режимного переключателя устанавливать в положение «Пассажирский» для подпитки ТМ в режиме перекрыши поездного тормоза.

40.	При выпуске локомотива из депо проверить проходимость воздуха через блокировочное устройство № 367 и кран машиниста. Проверка производится при начальном давлении в ГР не менее 8 кгс/см2 и выключенных компрессорах в диапазоне снижения давления в ГР с 6 до 5 кгс/см2.

Проходимость блокировки считается нормальной, если при нахождении ручки крана машиниста в первом положении и открытом концевом кране ТМ со стороны проверяемого прибора, при объеме ГР 1000л, снижение давления происходит за время не более 12 секунд, при нахождении ручки крана машиниста во втором положении - не более 20 секунд. При большем объеме ГР локомотива, время должно быть пропорционально увеличено.

41.	Проверка работы ЭПТ на локомотиве:

1)	для проверки напряжения источников питания ЭПТ установить ручку крана машиниста в рабочей кабине в поездное положение, снять соединительный концевой рукав с изолированной подвески со стороны нерабочей кабины и выключить тумблер дублированного питания. Включить источник питания ЭПТ и при нахождении ручки крана машиниста в V положении проверить по вольтметру величину постоянного напряжения между проводом № 1 и рельсом, которое должно быть не ниже 50 В, а при нагрузке током 5 А - не ниже 45 В;

2)	для проверки действия ЭПТ произвести ступенчатое торможение до полного наполнения ТЦ, а затем выполнить ступенчатый отпуск. При нахождении ручки крана машиниста в I и II положениях должна гореть лампа "О", в положениях III и IV - лампы "П" и "О", в положениях V, VЭ, VI - лампы "Т" и "О".

При нахождении ручки крана машиниста в положении VЭ разрядка УР и ТМ через этот кран происходить не должна, а должен действовать ЭПТ;

3)	для проверки дублированного питания проводов № 1 и 2 подвесить соединительные концевые рукава на изолированные подвески со стороны обеих кабин управления, включить тумблер дублированного питания. При
II положении ручки крана машиниста должна гореть лампа "О", а при выключении тумблера лампа должна погаснуть.

Если кран машиниста имеет положение VА (медленный темп разрядки УР), совпадающее с положением VЭ, то допускается снижение давления в УР не более 0,5 кгс/см2 от  первоначального зарядного давления при полном давлении в ТЦ.

На локомотивах, оборудованных кнопочным управлением ЭПТ, работу ЭПТ проверять при поездном положении рукоятки поездного тормоза.

5	Порядок смены кабин управления на локомотивах и ССПС

42.	В рабочих и нерабочих кабинах управления локомотивов и ССПС разобщительные краны на питательном воздухопроводе, воздухопроводе от воздухораспределителя к крану локомотивного тормоза и разобщительный кран на воздухопроводе от ТМ к приборам регистрации должны быть открыты и их ручки опломбированы.

43.	На локомотивах и ССПС, не оборудованных блокировочным устройством № 367, в нерабочих кабинах комбинированный кран и разобщительный кран на воздухопроводе от крана локомотивного тормоза к ТЦ должны быть закрыты.

44.	На локомотивах и ССПС, оборудованных блокировочным устройством № 367, в нерабочих кабинах это устройство должно быть закрыто.

Ручка комбинированного крана в нерабочей и рабочей кабинах должна находиться в вертикальном (поездном) положении.

45.	В нерабочих кабинах локомотива рукоятка управления поездным тормозом должна находиться в положении экстренного или служебного торможения.

46.	В оставляемой кабине управления перед уходом машинист должен убедиться в отсутствии недопустимого снижения давления в ТЦ (допускается снижение не более 0,2 кгс/см2 в течение 1 минуты).

47.	Помощник машиниста, в процессе перехода машиниста, должен находиться в оставляемой кабине и по манометрам ТМ и ТЦ контролировать включение тормоза в рабочей кабине.

В случае самопроизвольного отпуска тормоза локомотива помощник машиниста должен привести в действие стояночный (ручной) тормоз, а на локомотиве, не оборудованном блокировочным устройством № 367, - открыть разобщительный кран на воздухопроводе от крана вспомогательного тормоза к ТЦ.

На электровозе серии КZ8А необходимо осуществить экстренное торможение путем нажатия кнопки BP1,2 (URG).

На локомотивах, оборудованных стояночным (ручным) тормозом только в одной кабине, помощник машиниста, в процессе перехода машиниста, должен находиться в кабине, оборудованной стояночным (ручным) тормозом.

После прицепки локомотива к составу нахождение помощника машиниста в оставляемой кабине не требуется.

48.	Порядок смены кабин управления на локомотивах и ССПС, не оборудованных блокировочным устройством № 367:

1)	в оставляемой кабине управления перед уходом необходимо:

установить рукоятку поездного тормоза в положение экстренного торможения. После полной разрядки ТМ ручку комбинированного крана перевести в положение двойной тяги;

ручку крана локомотивного тормоза перевести в последнее тормозное положение и после наполнения ТЦ до полного давления перекрыть разобщительный кран на воздухопроводе к ТЦ;

при наличии ЭПТ выключить источник его электрического питания;

2)	перейдя в рабочую кабину управления, необходимо:

открыть разобщительный кран на воздухопроводе к ТЦ от крана локомотивного тормоза;

перевести рукоятку поездного тормоза в поездное положение, а у кранов № 4ВК в положение перекрыши после отпуска тормоза;

когда УР зарядится до давления 5,0 кгс/см2, открыть комбинированный кран, поставив его ручку вертикально вверх.

49.	Порядок смены кабин управления на локомотивах и ССПС, оборудованных блокировочным устройством усл. № 367:

1)	в оставляемой кабине управления перед уходом необходимо:

установить рукоятку поездного тормоза в положение экстренного торможения и разрядить ТМ до нуля;

рукоятку локомотивного тормоза перевести в последнее тормозное положение. Когда в ТЦ установится полное давление, перевести ключ блокировочного устройства № 367 из нижнего положения в верхнее и вынуть его;

при наличии ЭПТ отключить источник его электрического питания;

2)	перейдя в рабочую кабину управления, необходимо:

вставить ключ в блокировочное устройство и повернуть его вниз;

рукоятку управления поездным тормозом перевести в поездное положение, зарядить тормозную сеть до установленного давления.

50.	Порядок смены кабин управления на электровозах серии KZ4 всех индексов:

1)	в оставляемой кабине управления перед уходом необходимо:

выключить источник электрического питания ЭПТ;

рукоятку локомотивного тормоза перевести в положение «Торможение»;

привести в действие стояночный тормоз локомотива путем нажатия на кнопку «Стояночный тормоз» на пульте управления;

рукоятку поездного тормоза перевести из положения «поездное» в положение «СМЕ» и извлечь из контроллера;

рукоятку локомотивного тормоза перевести из положения «торможение» в положение «поездное» и извлечь из контроллера;

2)	перейдя в рабочую кабину управления, необходимо:

вставить рукоятку поездного тормоза в контроллер и перевести в поездное положение, при этом произойдёт выпуск воздуха из ТЦ локомотива и зарядка ТМ;

проверить работу автоматического тормоза путем перевода рукоятки поездного тормоза в положение «Торможение» для снижения давления в ТМ на 0,5-0,6 кгс/см² и создания давления в ТЦ1,0-1,5 кгс/см², после чего осуществить отпуск тормозов;

вставить рукоятку локомотивного тормоза в контроллер и перевести ее в положение «Торможение»;

осуществить отпуск стояночного тормоза путем нажатия на кнопку «Стояночный тормоз» на пульте управления.

51.	Порядок смены кабин управления на электровозах серии КZ8А:

1)	в оставляемой кабине управления, перед уходом необходимо:

перевести рукоятку локомотивного тормоза МР-FD в V положение, поездного тормоза МР-F - в положение перекрыши с питанием;

применить стояночный тормоз;

перевести ключ активации кабины (Z(CLE)САB) в нерабочее положение и изъять его из модуля;

2)	перейдя в рабочую кабину управления, необходимо:

вставить ключ активации кабины (Z(CLE)САB) в модуль и переключить в рабочее положение;

перевести рукоятку поездного тормоза МР-F в поездное положение и произвести зарядку ТМ;

отключить стояночный тормоз.

52.	Порядок смены кабин управления на тепловозах серии ТЭ33А:

1)	в оставляемой кабине управления перед уходом необходимо:

установить рукоятку локомотивного тормоза - в положение «АРРLY», рукоятку поездного тормоза в положение «V». Убедиться в наполнении ТЦ и отсутствии самопроизвольного отпуска тормоза локомотива;

на пульте управления отключить автомат электрического тормоза;

отключить электропневматический клапан;

перевести тумблер из положения «Кабина 1» в положение «Кабина 2» (при смене кабины управления из кабины № 2 в кабину № 1, тумблер выбора кабины управления переключить после завершения операций смены кабины управления);

2)	перейдя в рабочую кабину управления, необходимо:

включить электропневматический клапан;

на пульте управления включить автомат электрического тормоза;

рукоятку поездного тормоза перевести в поездное положение.

53.	Порядок смены кабин управления на электровозах серии ВЛ80ТК(СК):

1)	в оставляемой кабине управления перед уходом необходимо:

рукоятку поездного тормоза перевести в положение экстренного торможения, рукоятку локомотивного тормоза установить в крайнее тормозное положение;

убедиться, что давление в ТМ не более 0,4 кгс/см2, а давление в ТЦ - не менее 3,5 кгс/см2 (в противном случае ключ-включатель цепей управления (ВЦУ) не повернется в положение «3»);

повернуть ключ-выключатель цепей управления (ВЦУ) в положение «2» и через несколько секунд в положение «3»;

2)	перейдя в рабочую кабину управления, необходимо:

вставить ключ ВЦУ в пульт, повернуть в положение «2» и через несколько секунд повернуть в положение «1»;

установить рукоятку поездного тормоза в поездное положение.

54.	Порядок смены кабин управления на тепловозах серии CKD9с:

1)	в оставляемой кабине управления перед уходом необходимо:

рукоятку поездного тормоза установить в положение экстренного торможения. После наполнения ТЦ до давления 4,5 кгс/см2, перевести рукоятку поездного тормоза в V положение и извлечь из крана;

рукоятку локомотивного тормоза установить в поездное положение и извлечь из крана;

на спаренном клапане № 1401 перевести режимный переключатель в нижнее положение;

2)	перейдя в рабочую кабину управления, необходимо:

на спаренном клапане № 1401 перевести режимный переключатель в верхнее положение;

вставить в кран локомотивного тормоза рукоятку, и перевести в крайнее тормозное положение;

вставить в кран поездного тормоза рукоятку и перевести в поездное положение.

55.	Порядок смены пульта управления на тепловозах серии CKD6E:

1)	на первом пульте управления необходимо:

рукоятку поездного тормоза установить в положение экстренного торможения. После наполнения ТЦ до давления 4,5 кгс/см2, перевести рукоятку поездного тормоза в V положение и извлечь из крана;

рукоятку локомотивного тормоза установить в поездное положение и извлечь из крана;

перевести переключатель смены пульта управления из положения «I» в положение «II»;

2)	на втором пульте управления:

вставить в кран локомотивного тормоза рукоятку и перевести в крайнее тормозное положение;

вставить в кран поездного тормоза рукоятку и перевести в поездное положение.

56.	Окончив все операции по переходу в рабочею кабину, машинист обязан:

1)	до приведения локомотива в движение проверить, контролируя по манометру ТЦ работу локомотивного (вспомогательного) тормоза, а затем автоматического тормоза;

2)	после приведения локомотива в движение выполнить проверку действия локомотивного (вспомогательного) тормоза при достижении скорости 3-5 км/ч до остановки локомотива.

6	Прицепка локомотива, ССПС к составу

57.	Подъезжая к составу, машинист должен остановить локомотив (ССПС) с помощью локомотивного тормоза на расстоянии 5-10 м от первого вагона.

Осмотрщик вагонов или работник, на которого возложены его обязанности, обязан убедиться в исправной работе автосцепки и нормальном положении рычага расцепного механизма автосцепки первого вагона.

По команде осмотрщика вагонов или работника, на которого возложены его обязанности, машинист должен привести в движение локомотив и подъезжать к составу со скоростью не более 3 км/ч, обеспечив плавность сцепления автосцепок.

После сцепления локомотива (ССПС) с грузовым составом, машинист путем кратковременного движения от состава должен проверить надежность сцепления автосцепок.

После сцепления локомотива с пассажирским, почтово-багажным, грузопассажирским составами и составом, закрепленным специальными механическими упорами, осмотрщик вагонов или работник, на которого возложены его обязанности, совместно с машинистом проверяет надёжность сцепления по сигнальным отросткам замков автосцепок.

58. До соединения рукавов магистралей между локомотивом (тяговой единицей ССПС) и первым вагоном грузового поезда (СПС), осмотрщик вагонов или работник, на которого возложены его обязанности, обязан сообщить машинисту о состоянии ТМ состава поезда (заряжена или не заряжена), о наличии в составе грузового поезда пассажирских вагонов, локомотивов и вагонов МВПС, о количестве груженых и порожних вагонов и их загрузке, вагонов с выключенными тормозами, количестве вагонов в пассажирском поезде, наличии в нем вагонов с выключенными ЭПТ или включенных вагонов с отличающимися по принципу действия воздухораспределителями пассажирского типа. На станциях, оборудованных стационарным компрессорным устройством, осмотрщик вагонов также должен сообщить машинисту о выполнении пробы автотормозов от стационарного устройства.

Получив требуемую информацию, машинист обязан отрегулировать кран машиниста на величину зарядного давления ТМ, указанную в таблице 2 настоящей Инструкции, и включить воздухораспределитель локомотива (ССПС) на определенный режим, в соответствии с требованиями пункта 39 настоящей Инструкции.

Указанные выше особенности состава по окончанию опробования тормозов осмотрщик вагонов или работник, на которого возложены его обязанности, должен зафиксировать в справке формы ВУ-45, форма которой приведена в приложении 3 к настоящей Инструкции.

59. Помощник машиниста после прицепки локомотива к составу и перехода машиниста в рабочую кабину при выключенном источнике питания ЭПТ (при наличии), по команде машиниста обязан трехкратным открытием крана через концевой рукав продуть ТМ локомотива со стороны состава, соединить рукава тормозной, а при необходимости и питательной магистралей между локомотивом и первым вагоном, открыть концевой кран сначала на локомотиве, а затем на вагоне.

Машинист совместно с осмотрщиком вагонов или работник, на которого возложены его обязанности, обязан проверить правильность сцепления автосцепок (по сигнальным отросткам замков), правильность соединения рукавов, открытия концевых кранов между локомотивом и первым вагоном.

При обслуживании локомотива (ССПС) одним машинистом, осмотрщик вагонов или работник, на которого возложены его обязанности, после прицепки локомотива (ПЕ ССПС) к составу и перехода машиниста в рабочую кабину по команде машиниста должен продуть через концевой кран ТМ локомотива со стороны состава и первого вагона, соединить рукава ТМ между локомотивом и первым вагоном (до включения источника питания ЭПТ при его наличии) и открыть концевые краны сначала на локомотиве, затем на вагоне.

60. При многократной тяге соединение рукавов и открытие концевых кранов между локомотивами (подвижными единицами ССПС) и первым вагоном (СПС) выполняет помощник машиниста первого локомотива (подвижной единицы ССПС). Начать выполнение данной работы помощником машиниста проверяет машинист первого локомотива (ПЕ) совместно с машинистами других локомотивов (ПЕ), но за правильность ее выполнения несет ответственность машинист первого локомотива (ПЕ). Кроме того, машинист первого локомотива совместно с машинистами других локомотивов (ПЕ) проверяет правильность перевода локомотивов (ПЕ) в режим двойной тяги или холодного следования.

При многократной тяге и обслуживании каждого локомотива (ПЕ) одним машинистом соединение рукавов и открытие концевых кранов между локомотивами выполняет машинист второго локомотива (ПЕ).

61. После прицепки локомотива к пассажирскому составу, смены кабины управления, соединения концевых рукавов тормозной, а при необходимости и питательной магистрали и открытия концевых кранов, машинист обязан поставить кран машиниста в положение, обеспечивающее повышение давления в ТМ выше зарядного давления, и выдержать до 4-8 секунд в зависимости от количества вагонов в составе поезда, затем перевести ее в поездное положение, при котором и выполнить дальнейшую зарядку ТМ поезда.

62. После прицепки локомотива к грузовому поезду с заряженной тормозной сетью, машинист после объединения концевых рукавов должен завысить давление в ТМ выше нормального зарядного давления. Для этого рукоятку поездного тормоза необходимо перевести в положение, обеспечивающее повышение давления в ТМ выше зарядного давления, и выдержать ее в этом положении до повышения давления в УР на 0,5-0,7 кгс/см2 выше зарядного давления, затем перевести рукоятку в поездное положение.

63. После прицепки локомотива к грузовому поезду, заторможенному или с незаряженной тормозной сетью, до соединения рукавов и открытия концевых кранов, необходимо выполнить снижение давления в УР на 1,5 - 1,7 кгс/см2.

После соединения рукавов и открытия концевых кранов между локомотивом и первым вагоном, рукоятку поездного тормоза необходимо перевести в положение, обеспечивающее повышение давления в ТМ выше зарядного давления, и повысить давление в УР на 1,0-1,2 кгс/см2 выше зарядного давления (на которое отрегулирован кран машиниста), после чего рукоятку поездного тормоза перевести в поездное положение.

На локомотивах, где не предусмотрено завышение давления выше зарядного ввиду конструктивных особенностей, зарядку тормозной сети поезда следует производить без завышения давления в УР.

64. После прицепки подвижной единицы ССПС к хозяйственному поезду и объединения концевых рукавов, машинист обязан перевести рукоятку поездного тормоза в I положение и выдержать в этом положении до достижения зарядного давления в УР.

7	Порядок размещения и включения тормозов

7.1	В поездах с локомотивной тягой

65. Запрещается ставить в поезда вагоны (СПС), не прошедшие ТО и без наличия записи в журнале формы ВУ-14 о признании вагонов годными к безопасному следованию в поездах.

66. Не допускается отправление поезда со станции, где имеется ПТО вагонов или пункт опробования тормозов, а также со станции формирования поездов или пункта массовой погрузки грузов вагонов с выключенными или неправильно действующими тормозами. Автотормоза локомотивов, СПС и МВПС, следующих в составе поезда, должны быть включены в ТМ поезда и исправно действовать, за исключением случаев, оговоренных настоящей Инструкции.

67. Грузовые поезда, в составе которых находятся специальный подвижной состав с пролетной магистралью или вагоны с разрядными грузами, разрешается отправлять с выключенными автоматическими тормозами на этих вагонах. При этом  количество осей с выключенными тормозами или пролетной магистралью в одной группе вагонов, в грузовых поездах, не должно превышать восьми осей, а в хвосте поезда, перед последними двумя вагонами - не более четырех осей. Последние два вагона в поезде должны быть с включенными действующими автоматическими тормозами.

68. В пассажирских и почтово-багажных поездах должны быть включены все воздухораспределители пассажирского типа, а в грузовых поездах - все воздухораспределители грузового типа.

69. Пассажирские поезда должны следовать на электропневматическом торможении, а при наличии в составе пассажирского поезда пассажирских вагонов с включенными воздухораспределителями пассажирского типа со ступенчатым отпуском (западноевропейского типа) - с применением автоматических тормозов.

В хвост пассажирских поездов с работающим ЭПТ, в порядке исключения, допускается прицеплять не более двух пассажирских вагонов, не оборудованных ЭПТ, но с исправным автоматическим тормозом, о чем делается отметка в справке формы ВУ-45.

70. При отказе ЭПТ на одном или двух вагонах в составе пассажирского поезда необходимо отключить от электрической цепи электровоздухораспределители в клеммных коробках неисправного вагона. Такие вагоны должны следовать на автоматическом тормозе до ПТО, где работа ЭПТ неисправных вагонов должна быть восстановлена.

Запрещается отправлять из пунктов формирования и оборота пассажирские поезда на пневматическом управлении тормозов, если они оборудованы ЭПТ.

71. В составы пассажирских и почтово-багажных поездов не допускается ставить грузовые вагоны.

72. В пассажирских поездах составом до 20 вагонов включительно на воздухораспределителях № 292 необходимо установить короткосоставный режим «К».

В пассажирских поездах составом более 20 вагонов на воздухораспределителях № 292 необходимо установить длинносоставный режим «Д».

При прицепке в пути следования на промежуточных станциях отдельных вагонов, суммарное количество которых превышает 20 единиц, но не более 25, включение на воздухораспределителях № 292 длинносоставного режима не требуется.

73. Тормоза западноевропейского типа в пассажирских вагонах международного сообщения включать на пассажирский режим при скорости движения до 120 км/ч, при более высокой скорости движения - на скоростной режим.

Запрещается включать скоростной режим торможения при отсутствии на вагоне или неисправности датчика скоростного регулятора или хотя бы одного датчика противоюзного устройства. Пересылку пассажирских вагонов, оборудованных тормозом западноевропейского типа, в грузовых поездах производить с выключенным тормозом, если тормоза состава включаются на равнинный режим, и с включением грузового режима, если тормоза состава включаются на горный режим. При наличии в составе пассажирского поезда внутреннего сообщения одного вагона с тормозом западноевропейского типа разрешается тормоз этого вагона выключить, если поезд обеспечен единой наименьшей нормой тормозного нажатия на 100 тс веса без учета выключенного тормоза, кроме двух хвостовых вагонов.

74. Локомотивы пассажирских поездов с составом из более 25 вагонов, должны быть оборудованы устройствами автоматического включения ЭПТ при открытии стоп-крана в составе поезда. В случае выхода из строя ЭПТ в пути следования разрешается довести поезд на автоматических тормозах до первой станции, на которой необходимо восстановить работу ЭПТ. Если работу ЭПТ восстановить не представляется возможным, то поезд должен быть разъединен на два поезда.

75. В грузовых, хозяйственных и грузопассажирских поездах (кроме поездов с зарядным давлением 5,6-5,8 кгс/см2) допускается совместное включение в автотормозную сеть воздухораспределителей грузового и пассажирского типов, при этом режимный переключатель воздухораспределителей № 483 следует установить в положение равнинного режима, а грузовой переключатель - в положение, соответствующее загрузке вагона. На воздухораспределителе № 292 необходимо включить длинносоставный режим.

Если в грузовом или хозяйственном поезде имеются не более двух пассажирских вагонов, воздухораспределители пассажирских вагонов необходимо выключить (кроме двух хвостовых вагонов).

76. В грузовых вагонах (СПС), не оборудованных авторежимом, при чугунных тормозных колодках на воздухораспределителях необходимо включать:

груженый режим – при загрузке вагона более 6 тонн на ось;

средний режим – при загрузке вагона от 3 до 6 тонн на ось (включительно);

порожний режим – при загрузке вагона менее 3 тонн на ось.

В грузовых вагонах (СПС), не оборудованных авторежимом, при композиционных тормозных колодках на воздухораспределителе включать:

порожний режим – при загрузке вагона до 6 тонн на ось (включительно);

средний режим – при загрузке вагона от 6 до 20 тонн на ось;

груженый режим – при загрузке вагона более 20 тонн на ось.

77. В грузовых вагонах (СПС), не оборудованных авторежимом при композиционных колодках, с загрузкой вагона менее 20 тонн на ось, но не менее 10 тонн на ось, допускается включение груженого режима в зимний период времени, на основании опытных поездок, на участках с затяжными спусками, подверженных снежным заносам, а также в вагонах-хопперах для перевозки цемента в груженом состоянии.

78. В грузовых вагонах (СПС), оборудованных авторежимом или имеющих на кузове трафарет "Однорежимный", на воздухораспределителе необходимо включить:

груженый режим при чугунных колодках;

средний режим при композиционных колодках;

груженый режим при композиционных колодках в случае, предусмотренном пунктом 76 настоящей Инструкции.

Включение порожнего режима в вагонах, оборудованных авторежимом, запрещается.

79. Включать воздухораспределители в грузовых поездах на горный режим необходимо перед затяжными спусками крутизной 0,018 ‰ и более, а переключать на равнинный режим - после прохода поездом этих спусков в пунктах, установленных местными инструкциями.

Допускается в грузовых груженых поездах применять горный режим по местным условиям на затяжных спусках меньшей крутизны.

В поездах с составом из порожних вагонов при наличии и исправном действии электрического тормоза на локомотиве с учетом местных условий, после проведения опытных поездок и разработки местных инструкций допускается использовать равнинный режим воздухораспределителей на затяжных спусках крутизной до 0,025 ‰ включительно.

80. У воздухораспределителей рефрижераторных вагонов режимы необходимо включать в следующем порядке.

Автотормоза всех вагонов с чугунными тормозными колодками, в том числе грузовых вагонов со служебным отделением в пятивагонной секции, в порожнем состоянии необходимо включать на порожний режим, при загрузке вагонов до 6 тонн на ось (включительно) - на средний режим, при загрузке вагонов более 6 тонн на ось - на груженый режим.

Автотормоза служебных, дизельных и машинных вагонов, в том числе грузовых вагонов с дизельным отделением пятивагонной секции, включать на средний режим с закреплением переключателя.

На рефрижераторных вагонах с тормозной рычажной передачей, позволяющей установку как чугунных, так и композиционных колодок (горизонтальные рычаги имеют два отверстия для установки валиков затяжки), при установке композиционных колодок необходимо включать режимы в соответствии с пунктом 76 настоящей Инструкции, а в служебных, дизельных и машинных вагонах (в том числе с дизельным отделением пятивагонной секции) – средний режим с закреплением переключателя.

Автотормоза служебных, дизельных и машинных вагонов, в том числе вагонов с дизельным отделением пятивагонной секции с рычажной передачей, предназначенной для эксплуатации только с чугунными тормозными колодками (горизонтальный рычаг имеет одно отверстие для установки валика затяжки), при оборудовании композиционными тормозными колодками включать на порожний режим торможения с закреплением переключателя режимов.

Допускается обращение рефрижераторного подвижного состава со скоростью до 120 км/ч в соответствии с отдельным приказом АО «НК «ҚТЖ».

81. Включение соответствующего режима торможения в составе поезда, а также отдельных вагонах, прицепляемых к поездам, производят:

на станциях с ПТО – осмотрщики вагонов;

на промежуточных станциях, не имеющих работников вагонного хозяйства, – лица, указанные в пункте 127 настоящей Инструкции, или работники, на которых эта обязанность возложена;

на перегоне после разгрузки хоппер-дозаторной и думпкарной вертушки - работники, обслуживающие вертушку.

82. Загрузку вагонов, для включения соответствующего режима торможения поезда, необходимо определять по поездным документам. Допускается для определения загрузки вагонов ориентироваться по просадке рессорного комплекта и положению клина амортизатора тележки ЦНИИ-ХЗ относительно фрикционной планки: если верхняя плоскость клина амортизатора выше торца фрикционной планки - вагон порожний, если верхняя плоскость клина и торец фрикционной планки на одном уровне - загрузка вагона составляет 3-6 тн на ось.

7.2	На локомотивах и ССПС при следовании двойной или многократной тягой

83. При прицепке двух и более действующих локомотивов (подвижных единиц ССПС) к составу автоматические тормоза всех локомотивов (подвижных единиц ССПС) должны быть включены в общую тормозную сеть. Режимы включения воздухораспределителей устанавливаются в соответствии с пунктом 39 настоящей Инструкции.

84. В поездах, которые следуют с двумя или более действующими локомотивами (подвижными единицами ССПС) по всему тяговому плечу, в голове поезда необходимо ставить локомотив (подвижную единицу ССПС), имеющий более мощные компрессоры.

85. При прицепке к составу двух и более действующих локомотивов (подвижных единиц ССПС) машинисты (кроме первого ведущего) обязаны перевести ручку комбинированного крана, независимо от наличия блокировочного устройства № 367, в положение двойной тяги (закрытое), а рукоятку поездного тормоза № 394 (395) поставить в VI положение.

86. На электровозах серии КZ8А для активации режима двойной тяги необходимо нажать кнопку BPL (DT), а рукоятку поездного тормоза МР-F оставить в поездном положении.

87. На тепловозах серии ТЭ33А для перевода в режим двойной тяги, после соединения автосцепок, до объединения концевых рукавов и открытия концевых кранов необходимо:

1) на ведущей кабине второго и последующего локомотива рукоятку поездного тормоза перевести в положение V, а рукоятку локомотивного тормоза - в положение REL;

2) на мониторе управления локомотивом войти в меню «пневматический тормоз» (клавиша F1), далее нажать клавишу F3 «Изменить настройку»;

3) нажать клавишу F4 для перевода поездного тормоза в состояние «Отключено» локомотивный тормоз при этом должен быть в состоянии «Ведущий»;

4) сохранить настройки путем двойного нажатия клавиши F7 «Сохранить настройки».

5) нажать клавишу F8 для выхода из режима «Настройки».

88. На тепловозах серии СKD для перевода в режим двойной тяги, после соединения автосцепок, до объединения концевых рукавов и открытия концевых кранов необходимо рукоятку поездного тормоза JZ-7 перевести в положение V.

При следовании сплоткой (пересылкой) тепловоза серии СKD, отпуск тормозов поезда на ведущем локомотиве необходимо производить поездным положением, без завышения давления в ТМ.

89. На электровозах серии KZ4 для перевода в режим двойной тяги, после соединения автосцепок, до объединения концевых рукавов и открытия концевых кранов необходимо:

1) закрыть кран № 115;

2) открыть кран № 156;

3) открыть кран № 155;

4) рукоятки поездного и локомотивного тормоза перевести в положение СМЕ и извлечь из контроллера.

90. На электровозах серии ВЛ80ТК(СК) для перевода в режим двойной тяги, после соединения автосцепок, до объединения концевых рукавов и открытия концевых кранов необходимо закрыть кран № 7.

91. Если автотормоза подталкивающего локомотива, обслуживаемого одним машинистом, должны быть включены в общую тормозную сеть, то выполнение операций по прицепке подталкивающего локомотива к составу и отцепке  его от состава поезда возлагается на осмотрщика вагонов. На станциях, где не предусмотрены должности осмотрщика вагонов, прицепка и отцепка подталкивающих локомотивов проводятся в порядке, установленном АО «НК «ҚТЖ».

92. При прицепке двух и более действующих тяговых единиц ССПС к хозяйственному поезду автотормоза всех тяговых единиц должны быть включены в общую тормозную сеть. Если действие крана вспомогательного тормоза первой тяговой единицы не распространяется на последующие тяговые единицы, то воздухораспределители на последующих тяговых единицах следует включать на режим, обеспечивающий тормозное нажатие не менее
33 тс на 100 тонн веса тяговой единицы.

93. В хозяйственных поездах, которые следуют с двумя и более действующими тяговыми единицами по всему тяговому плечу, в голове поезда следует ставить тяговую единицу, имеющую более мощные компрессоры.

94. После прицепки подталкивающей тяговой единицы в хвост поезда и включения ее автотормозов в общую тормозную сеть машинист подталкивающей тяговой единицы должен перевести ручку комбинированного крана в положение двойной тяги, ручку крана машиниста - в положение экстренного торможения (VI), а помощник машиниста после этого обязан соединить рукава ТМ хвостовой подвижной единицы состава и тяговой единицы и открыть между ними концевые краны.

На тяговых единицах, расположенных в хвосте поезда, оборудованных устройством экстренной остановки, ручка крана машиниста должна быть установлена в положение служебного торможения (V). После этого машинист ведущей тяговой единицы обязан зарядить тормозную сеть всего поезда.

7.3	На недействующих локомотивах, вагонах, МВПС и ССПС

95. Недействующие локомотивы и ССПС могут пересылаться как в одиночном порядке в поездах, так и сплотками. МВПС пересылается составами, секциями и отдельными вагонами. При этом рукава ТМ локомотивов, ССПС и вагонов МВПС соединяют с общей ТМ поезда. Все несоединенные концевые рукава питательных воздухопроводов должны быть сняты с подвижного состава, а их концевые краны закрыты.

96. У пересылаемых в недействующем состоянии локомотивов, ССПС и вагонов МВПС, оборудованных кранами № 394 (395), разобщительные и комбинированные краны необходимо закрыть. У локомотивов, ССПС и вагонов МВПС, оборудованных кранами № 334, 334Э, краны двойной тяги, краны к электропневматическому клапану необходимо закрыть, ручки кранов машиниста следует установить, как при двойной тяге.

97. На локомотивах и ССПС, у которых действие автоматического тормоза происходит через кран локомотивного тормоза, в одной из кабин все разобщительные краны на воздухопроводах, идущих к этому крану, необходимо открыть.

Если действие автотормоза происходит независимо от крана локомотивного тормоза, то на воздухопроводах от этого крана все разобщительные и комбинированные краны надлежит закрыть, а блокировочные устройства в кабинах выключить.

98. У пересылаемых в недействующем состоянии локомотивов, ССПС и вагонов МВПС, оборудованных блокировочным устройством № 367, в рабочей кабине это устройство необходимо включить, при этом ручку комбинированного крана перевести в положение двойной тяги. В другой кабине блокировочное устройство должно быть выключено, а ручка комбинированного крана переведена в поездное положение.

99. У недействующего локомотива и ССПС кран на воздухопроводе, соединяющем ТМ с питательной магистралью через обратный клапан, должен быть открыт, при включенном одном ГР или включенной группе резервуаров.

100. На МВПС и ССПС, у которых ТЦ наполняются воздухом через реле давления, должно быть включено устройство для пересылки в холодном состоянии.

Все ручки кранов у недействующего локомотива (ССПС) должны быть опломбированы.

101. На воздухораспределителях грузового и пассажирского типа недействующих локомотивов ССПС и МВПС необходимо включать режимы в соответствии требованиями пункта 39. настоящей Инструкции.

102. При пересылке в недействующем состоянии рельсовых автобусов РА-1, после прицепки локомотива необходимо выполнить следующие действия:

1) перевести ручку крана машиниста № 013А в VII положение;

2) включить стояночный тормоз;

3) выключить ВЦУ;

4) перекрыть разобщительные краны ЭПК-153 и разобщительный кран вспомогательного крана усл. № 172 в кабинах;

5) установить ручку трехходового крана К-28, расположенного под кабиной А, в положение поперечное направлению движения;

6) открыть кран К-11 для подачи воздуха из ТМ в напорную магистраль (справа по ходу расположен под кабиной «А», ручка крана устанавливается в направлении движения);

7) соединить рукава ТМ рельсового автобуса РА-1 и локомотива, открыть концевые краны;

8) по согласованию с машинистом локомотива установить давление в ТМ в пределах 4,9 - 5,1 кгс/см2, величину давления воздуха контролировать по манометрам РА-1;

9) машинисту локомотива по сигналу машиниста рельсового автобуса РА-1, выполнить разрядку ТМ на 0,6-0,7 кгс/см2. Машинисту рельсового автобуса РА-1 необходимо проверить выходы тормозных штоков, прижатие тормозных колодок, величину давления в ТЦ, которое должно составлять
1,0-1,5 кгс/см2 по манометру в хвостовой кабине управления, после чего подать сигнал на отпуск тормозов;

10) машинисту локомотива отпустить тормоза. Машинисту рельсового автобуса проверить отпуск по положению штоков ТЦ и показанию манометра в хвостовой кабине управления.

После приведения поезда в движение, машинист локомотива должен в установленном порядке выполнить проверку тормозов в пути следования.

Движение буксируемого рельсового автобуса РА-1 разрешается со скоростью не более 70 км/час.

Для регулирования скорости и остановки поезда при буксировке рельсового автобуса РА-1 по возможности, с учетом поездной обстановки, следует использовать вспомогательный тормоз локомотива.

При буксировке рельсового автобуса РА-1 в случае утечки воздуха из его пневматической системы и системы пневматического подрессоривания кузова кран К-11 не открывать, произвести дополнительные действия:

выпустить воздух из напорной магистрали;

опустить кузов на упоры пневматических рессор, выпустив воздух через предохранительные клапаны;

отпустить вручную стояночный тормоз.

Движение буксируемого рельсового автобуса РА-1 в этом случае разрешается при исправно действующем автотормозе рельсового автобуса, со скоростью не более 10 км/ч.

103. На электровозах серии КZ8А для следования в недействующем состоянии, необходимо осуществить перевод крана режима буксировки (RB (IS) MV) в горизонтальное положение, перекрыть разобщительные краны электропневматического клапана и КЛУБ-У в обеих кабинах машиниста, проверить по внешним цветовым индикаторам торможения состояние наполнения ТЦ тележек 1 и 2, отпуск стояночного тормоза обоих секций.

104. На тепловозах серий ТЭ33А (АС), ТЭП33А, для следования в недействующем состоянии, необходимо:

1) установить тормозные башмаки под колеса;

2) включить стояночный тормоз;

3) установить рукоятку локомотивного тормоза в положение REL, а рукоятку поездного тормоза - в положение V;

4) на мониторе локомотива войти в меню «пневматический тормоз» (клавиша F1), далее нажать клавишу F3 «Изменить настройку»;

5) нажать клавишу F4 для перевода автоматического тормоза в состояние «Отключено»;

6) полностью выпустить воздух из ГР с помощью дренажных кранов, после чего закрыть краны;

7) отключить автоматические выключатели 1, 2 воздушного тормоза;

8) соединить рукава ТМ и открыть разобщительные краны. Разобщительные краны уравнительного трубопровода, ТЦ должны быть также открыты с обеих сторон локомотива;

9) перевести разобщительный кран буксировки (пересылки) из положения «OUT» в положение «IN» и зафиксировать (кран буксировки находится под кабиной №1 со стороны машиниста);

10) зарядить ТМ;

11) вручную, с соблюдением техники личной безопасности отпустить механизмы стояночного тормоза на ТЦ, по два на тележку (всего четыре механизма) следующим образом: резко вытянуть вручную штырь отпускания стояночного тормоза, при этом будет слышен щелчок пружины.

105. На электровозах серии KZ4A (АС), для следования в недействующем состоянии, необходимо:

1) закрыть кран № 115;

2) открыть кран № 156;

3) открыть кран № 155;

4) выпустить воздух из ТЦ до 0 кгс/см2, предварительно закрепив локомотив от ухода;

5) закрыть кран 28 - Y14 (28 - Y15) или кран № 123;

6) отключить аккумуляторные батареи;

7) закрыть кран 28 - Y13;

8) переключательный клапан стояночного тормоза № 152 поставить указателем вниз в положение «Fault position»;

9) на блокирующем устройстве произвести отпуск стояночных тормозов механическим путем, с соблюдением техники безопасности. Если стояночный тормоз какой либо колесной пары не отпустит, то необходимо произвести отпуск тормоза при помощи гаечного ключа (размерность ключа 27 мм), с вращением регулировочной гайки, расположенной на ТЦ, по часовой стрелке;

10) открыть кран 28 - Y14 (28 - Y15) или кран № 123;

11) закрыть краны № 125, 173, 126, 174 (расположены на электропневматическом клапане);

12) рукоятки поездного и локомотивного тормоза перевести в положение СМЕ и извлечь из контроллера.

106. На тепловозах серии CKD, для следования в недействующем состоянии, необходимо:

1) до объединения концевых рукавов рукоятку поездного тормоза JZ-7 перевести в V  положение;

2) открыть кран холодного следования;

3) при постановке в состав грузового поезда перекрыть разобщительные краны на ТЦ каждой тележки.

107. Поезда, состоящие из локомотивов, ССПС и вагонов, могут быть отправлены с выключенными тормозами при невозможности приведения автоматических тормозов в действующее состояние. В этих случаях к хвосту поезда (сплотки) должны быть прицеплены два порожних вагона с действующими и включенными автотормозами. В случае невозможности объединения концевых рукавов в составе поезда (отсутствие или обрыв пролетной магистрали и т.д.), к хвосту поезда (сплотки) должен быть прицеплен локомотив с исправно действующими тормозами.

108. Количество недействующих локомотивов, ССПС и вагонов в составе поезда (сплотки) с выключенными тормозами устанавливают из расчета обеспечения необходимого тормозного нажатия, с учетом веса и тормозов ведущего локомотива. Нажатие тормозных колодок в поездах, состоящих из недействующих локомотивов, ССПС и вагонов на каждые 100 т веса поезда, должно составлять:

1) для спусков крутизной до 0,010 ‰ включительно – не менее 6 тс;

2) для спусков крутизной от 0,010 ‰ до 0,015 ‰ включительно – не менее 9 тс;

3) для спусков крутизной от 0,015 ‰ до 0,020 ‰ – не менее 12 тс.

109. Поезд (сплотка) должен быть обеспечен ручными тормозами в соответствии с нормативами. Скорость следования поезда (сплотки), состоящего из недействующих локомотивов, ССПС и вагонов с выключенными тормозами, не должна превышать 25 км/ч.

110. Проводники, сопровождающие поезд из недействующих локомотивов, ССПС и вагонов, должны быть проинструктированы не только относительно общих положений, касающихся сопровождения поезда (сплотки), но и относительно правил применения тормозных средств на пересылаемых локомотивах (ССПС), порядку опробования автотормозов в поезде (сплотке) и переключения режимов воздухораспределителей.

111. Полное и сокращенное опробование автотормозов в поезде (сплотке) из недействующих локомотивов, ССПС и вагонов выполняют работники вагонного хозяйства вместе с проводниками поезда (сплотки).

На станциях, на которых не предусмотрены должности осмотрщиков вагонов, сокращенное опробование производит проводник поезда (сплотки).

Опробование автотормозов в поезде (сплотке) необходимо проводить так же, как при опробовании автотормозов поезда соответствующего рода.

112. Поезд, состоящий из недействующих локомотивов, ССПС и вагонов, должен быть обеспечен ручными тормозами (в соответствии с таблицей 4 приложения 2 настоящей Инструкции).

113. Следование не оборудованного автотормозами моторнорельсового транспорта в сцепе разрешается в исключительных случаях, но не более двух единиц. При этом на каждой единице должен находиться водитель (машинист).

114. После выполнения полного опробования автотормозов поезда, состоящего из недействующих локомотивов, ССПС и вагонов, машинисту ведущего локомотива (подвижной единицы ССПС) выдается справка формы ВУ-45.

8 Обеспечение поездов тормозами

115. Все поезда, отправляемые со станции, должны быть обеспечены гарантированным нажатием тормозных колодок в соответствии с нормативами по тормозам (приложение 2 к настоящей Инструкции).

Расчетные силы нажатия тормозных колодок (в пересчете на чугунные) на ось пассажирских и грузовых вагонов изложены в таблице 1 приложения 2 к настоящей Инструкции. В исключительных случаях, поезд может быть (вследствие отказа автотормозов у отдельных вагонов в пути следования) отправлен с промежуточной станции с тормозным нажатием, менее установленного нормативами, до первой станции, имеющей ПТО вагонов. Машинист обязан выполнить перерасчет фактического тормозного нажатия на 100 тонн веса поезда и следовать со скоростью, обеспечивающей безопасное движение поезда, предварительно сообщив об этом поездному диспетчеру участка.

116. Фактический вес грузовых, почтовых и багажных вагонов в составе поезда необходимо определять по данным поездных документов, учетный вес локомотивов и число тормозных осей – по данным таблицы 3 приложения 2 к настоящей Инструкции.

Вес пассажирских вагонов необходимо определять по данным, нанесенным на кузов или швеллер вагонов, а нагрузку от пассажиров, ручной клади и снаряжения принимать:

для вагонов СВ и мягких на 20 посадочных мест – 2,0 т;

для остальных вагонов мягких – 3,0 т;

для вагонов купейных – 4,0 т;

для вагонов купейных с местами для сидения – 6,0 т;

для вагонов некупейных плацкартных – 6,0 т;

для вагонов некупейных неплацкартных – 9,0 т;

для вагонов межобластных в скорых и пассажирских поездах – 7,0 т;

для вагонов-ресторанов – 6,0 т;

для вагонов «Тальго» – 2,0 т.

117. Для удержания на месте после остановки на перегоне в случае неисправности автотормозов грузовые, грузопассажирские и почтово-багажные поезда должны иметь ручные тормоза и тормозные башмаки в соответствии с нормами, указанными в таблице 4 приложения 2 к настоящей Инструкции.

118. При отказе в пути следования во всем поезде автотормозов следовать дальше можно только после восстановления их действия. В противном случае поезд выводится с перегона вспомогательным локомотивом в порядке установленном ИДП.

9	Опробование и проверка тормозов в поездах с локомотивной тягой

9.1 Общие положения

119. Установлены два вида опробования тормозов: полное и сокращенное. Кроме того, для грузовых поездов проверка автотормозов осуществляется на станциях и перегонах.

При полном опробовании тормозов проверяется техническое состояние тормозного оборудования, плотность и целостность тормозной сети, действие тормозов у всех вагонов, подсчитывается нажатие тормозных колодок в поезде и количество ручных тормозов.

При сокращенном опробовании тормозов проверяется техническое состояние тормозного оборудования, плотность и целостность тормозной сети по работе тормозов двух хвостовых вагонов.

120. На станциях, оборудованных стационарной компрессорной установкой, полное опробование тормозов поезда выполняют работники вагонной службы без участия машиниста (локомотива). Управление тормозами, при опробовании осуществляется от стационарной сети оператором или осмотрщиком вагонов.

Сокращенное опробование тормозов от стационарной компрессорной установки не выполняется.

121. На станциях, не оборудованных стационарной компрессорной установкой (или при неисправности стационарной компрессорной установки), полное опробование тормозов поезда выполняют работники вагонной службы, а управление тормозами при опробовании выполняет машинист локомотива, включенного в тормозную сеть поезда.

122. Полное опробование автоматических тормозов в поездах необходимо производить:

1) на станциях формирования и оборота перед отправлением поезда;

2) после смены локомотива;

3) на станциях, разделяющих  смежные гарантийные участки следования грузовых поездов, при ТО состава без смены локомотива;

4) на станциях, предшествующих перегонам с затяжными спусками на которых остановка поезда предусмотрена графиком движения;

123. Полное опробование ЭПТ осуществляется на станциях формирования и оборота пассажирских поездов от стационарных устройств или локомотивов.

124. Сокращенное опробование автотормозов в поездах необходимо производить:

1) после прицепки локомотива к составу, если предварительно на станции было выполнено полное опробование автотормозов от компрессорной установки (станционной сети) или локомотива;

2) после смены локомотивных бригад, без отцепки локомотива от поезда;

3) после каждого разъединения рукавов в составе поезда или между составом и локомотивом (кроме отцепки подталкивающего локомотива, включенного в ТМ), соединения рукавов вследствие прицепки подвижного состава, а также после перекрытия концевого крана в составе;

4) в пассажирских поездах, после стоянки поезда более 20 мин;

5) при падении давления в ГР ниже 5,5 кгс/см2;

6) при смене кабины управления или после передачи управления тормозами поезда машинисту второго локомотива на перегоне, после остановки поезда, в связи с невозможностью дальнейшего управления движением поезда из головной кабины;

7) в грузовых поездах, если при стоянке поезда произошло самопроизвольное срабатывание автотормозов или изменение плотности более чем на 20% от указанной в справке формы ВУ-45;

8) в грузовых поездах после стоянки более 30 минут на станциях, в штате которых имеются осмотрщики вагонов или работники обученные выполнению операции по опробованию автотормозов;

9) в грузовых поездах после стоянки более 30 минут на станциях, в штате которых не предусмотрено должности осмотрщика вагонов или отсутствуют работники обученные выполнению операции по опробованию автотормозов, - по срабатыванию тормозов головной части поезда (количество тормозных вагонов головной части поезда указывается в местной инструкции по автотормозам).

125. После полного опробования тормозов (или сокращенного, после полного опробования от стационарной компрессорной установки), осмотрщик вагонов вручает машинисту ведущего локомотива справку формы ВУ-45, (приложение 3 к настоящей Инструкции).

Справка формы ВУ-45 составляется в двух экземплярах. Подлинник справки передается машинисту локомотива, а копия сохраняется в книжке справок о тормозах в течение семи суток у должностного лица, производившего опробование тормозов.

Справку формы ВУ-45 машинист должен хранить до конца поездки и по прибытии в депо сдать вместе с документами, регистрирующими поездку.

При смене локомотивных бригад без отцепки локомотива от поезда, сменяющийся машинист обязан передать имеющуюся у него справку формы ВУ-45 принявшему локомотив машинисту. Сменяющийся машинист на скоростемерной ленте (или отдельном листе, который сдается вместе с кассетой регистрации) делает пометку «Справку формы ВУ-45 на поезд № ____ передал машинисту (наименование депо, фамилия, подпись принявшего машиниста).

126. Плотность тормозной сети поезда должны проверять машинист и осмотрщик вагонов по пневмооборудованию локомотива при полном и сокращенном опробовании автотормозов (если выполняется после полного опробования от стационарной компрессорной установки). При проверке плотности тормозной сети поезда в других случаях присутствие осмотрщика вагонов не требуется.

При составлении справки формы ВУ-45 результат проверки плотности тормозной сети поезда записывает работник вагонного хозяйства, выполнивший опробование автотормозов. В остальных случаях результат проверки плотности тормозной сети, после опробования тормозов в справке записывает машинист.

127. На промежуточных станциях и разъездах, на которых нет штатных осмотрщиков вагонов, полное опробование автотормозов в поездах выполняют осмотрщики вагонов, направленные из ближайших ПТО, или специально выделенные работники, обученные выполнению операций по опробованию тормозов, после сдачи ими испытания на знание ПТЭ, ИСИ и настоящей Инструкции.

128. В случае необходимости проведения опробования тормозов на перегоне в пассажирском поезде привлекаются начальник (механик-бригадир) поезда и проводники вагона, а в грузовом поезде – помощник машиниста.

129. При прицепке на станции, имеющей ПТО, к одиночно следующему локомотиву группы вагонов, независимо от их количества, осмотр прицепляемых вагонов и полное опробование автотормозов осуществляют осмотрщики вагонов в соответствии с требованиями настоящей Инструкции.

На станциях, не имеющих пункт подготовки вагонов к перевозкам или ПТО, каждый вагон перед постановкой в поезд должен быть осмотрен и подготовлен для следования до ближайшей станции, имеющей ПТО.

Порядок предъявления поездов к ТО и готовности, а также порядок осмотра и ремонта вагонов перед постановкой в поезд на станциях, не имеющих пункта подготовки вагонов к перевозкам или ПТО, устанавливает
АО «НК «ҚТЖ»». На таких станциях, при прицепке к одиночно следующему локомотиву не более пяти вагонов, осмотр и полное опробование автотормозов выполняет локомотивная бригада, а данные о весе поезда, тормозном нажатии колодок с учетом локомотива, дате, времени полного опробования тормозов, плотности тормозной сети поезда машинист локомотива записывает на обороте бланка предупреждения, где и расписывается вместе с помощником машиниста. При этом исправные автотормоза должны быть включены в соответствующем режиме торможения, за исключением случаев, предусмотренных для перевозки специальных грузов. Последние два вагона в поезде должны быть с включенными и исправно действующими автотормозами. Максимальная скорость движения поезда определяется по фактическому наличию тормозного нажатия поезда с учетом локомотива.

Поезд следует до первой станции, имеющей работников вагонного хозяйства, на которой должно быть выполнено полное опробование автотормозов с вручением машинисту справки формы ВУ-45.

130. На станции отправления в сплотках резервных локомотивов, находящихся в эксплуатации, полное опробование автотормозов осуществляют работники локомотивных бригад без составления справки формы ВУ-45. Данные о количестве и серии локомотивов, тормозном нажатии с учетом ведущего локомотива, дате, времени полного опробования автотормозов, плотности тормозной сети машинист ведущего локомотива записывает на скоростемерной ленте (отдельном листе к кассете регистрации).

131. В пассажирском поезде перед отправлением выполняется вначале опробование ЭПТ, затем пневматических тормозов.

132. Проверка действия тормозов одиночного локомотива на станции отправления осуществляется локомотивной бригадой, которая обязана проверить действие поездного (без 5-тиминутной выдержки в заторможенном состоянии) и локомотивного тормоза в порядке, установленном главой 4.3 настоящей Инструкции.

133. Ответственность за правильное опробование тормозов в поездах и достоверность данных, вносимых в справку формы ВУ-45, по кругу своих обязанностей несут осмотрщики вагонов и машинист, а на станциях, в штате которых нет осмотрщиков вагонов – работники производившие опробование.

9.2	Полное опробование тормозов пассажирских поездов

134. После прицепки локомотива к составу, объединения концевых рукавов и зарядки тормозов поезда необходимо проверить целостность ТМ. Для этого осмотрщик вагонов хвостовой группы обязан известить машиниста локомотива (по парковой связи или радиосвязи) о начале проведения проверки. Далее осмотрщик вагонов, с соблюдением техники личной безопасности, должен открыть последний концевой кран хвостового вагона, а после срабатывания ускорителей экстренного торможения воздухораспределителей вагонов, закрыть его.

При срабатывании автотормозов локомотива машинист должен выполнить ступень торможения путем снижения давления в УР на
0,5-0,6 кгс/см2, а после окончания выпуска воздуха из ТМ выполнить отпуск автотормозов и зарядку тормозной сети поезда, сообщить о результатах проверки осмотрщику вагонов головной группы (при наличии скоростемера протянуть ленту).

135. В поездах с локомотивом серии KZ4 (после открытия концевого крана осмотрщиком вагонов), при срабатывании автотормозов поезда машинист обязан перевести рукоятку поездного тормоза в положение  экстренного торможения с выдержкой времени не менее 15 секунд. После этого выполнить отпуск автотормозов и зарядку тормозной сети поезда, сообщить о результатах проверки осмотрщику вагонов головной группы.

136. В поезде, в составе которого имеется более трех вагонов с тормозами западноевропейского типа, проверка целостности ТМ производится в следующем порядке:

1) после сообщения осмотрщика вагонов о начале проверки и открытии концевого крана хвостового вагона, машинист переводит рукоятку поездного тормоза в III положение и после снижения давления в ТМ и УР рукоятку поездного тормоза переводит в IV положение (при наличии скоростемера протянуть ленту);

2) далее машинист выполняет отпуск тормозов и заряжает тормозную сеть поезда, сообщет о результатах проверки осмотрщику вагонов головной группы.

137. В пассажирских поездах, сформированных из вагонов «Talgo» и/или «Тулпар-Talgo», проверка целостности ТМ не выполняется. Вместо этого машинист осуществляет экстренное торможение рукояткой поездного тормоза, а бортовой механик вагонов проверяет наличие давления в тормозных гидравлических цилиндрах каждой тележки, которое должно составлять
85-90 bar (87-92 кгс/см2).

После доклада бортового механика по радиосвязи о наполнении сжатым воздухом тормозных гидравлических цилиндров, машинисту для отпуска и зарядки тормозов поезда необходимо:

1) на локомотиве, оборудованном краном машиниста усл. № 394 (395), закрыть комбинированный (разобщительный) кран, рукоятку поездного тормоза перевести в поездное положение для зарядки УР до давления
4,8-5,0 кгс/см2, после этого открыть комбинированный (разобщительный) кран.

2) на локомотивах серий KZ4, KZ8, ТЭ33, ТЕП33, CKD рукоятку поездного тормоза перевести в поездное положение.

138. После зарядки тормозной сети поезда до установленного давления машинист локомотива и осмотрщик вагонов обязаны замерить плотность тормозной сети поезда. Для замера плотности тормозной сети поезда на время проверки необходимо:

1) на локомотиве, оборудованном краном усл. № 394 (395), перекрыть комбинированный (разобщительный) кран или кран двойной тяги;

2) на локомотивах серии KZ4 необходимо перекрыть кран № 114 на пневмопанели;

3) на локомотивах серии ТЭ33А, при поездном положении рукоятки поездного тормоза, с помощью монитора SDIS выбрать команду «Пневматические тормоза» и нажать клавишу  «Изменить настройку», в появившемся окне «Автоматический  тормоз» нажать клавишу «Автоматический тормоз удалить», далее нажать «Сохранить настройки» с подтверждением изменения.

По истечении 20 секунд замерить снижение давления в ТМ (допускается не более 0,2 кгс/см2 в течение 1 минуты).

139. В пассажирских поездах, сформированных из вагонов «Talgo» и/или «Тулпар-Talgo», плотность тормозной сети не проверяют.

140. После замера плотности и восстановления давления ТМ поезда (в пассажирских поездах, сформированных из вагонов «Talgo», «Тулпар-Talgo», - проверки наличия давления в тормозных гидравлических цилиндрах при экстренном торможении) необходимо проверить работу ЭПТ в составе. Для этого необходимо включить источник электрического питания ЭПТ: должна загореться сигнальная лампочка «О». По сигналу осмотрщика вагонов выполнить ступень торможения постановкой рукоятки поездного тормоза в положение VЭ до получения давления в ТЦ локомотива
1,0-1,5 кгс/см2, а затем перевести рукоятку поездного тормоза в положение перекрыши. При тормозном положении рукоятки поездного тормоза на пульте машиниста должна загореться лампа «Т» (напряжение источника питания должно быть не ниже 40 В), а при переводе рукоятки поездного тормоза в положение перекрыши лампа «Т» должна погаснуть и должна загореться лампа «П».

Осмотрщики вагонов обязаны проверить действие ЭПТ во всем поезде и убедиться в их нормальной работе.

После этого, по сигналу осмотрщика вагонов, машинист обязан выключить тумблер ЭПТ, оставив рукоятку поездного тормоза в положении перекрыши. Через 15 секунд включить тумблер ЭПТ, после чего осмотрщики вагонов должны проверить отпуск тормозов у всех вагонов и сообщить машинисту об окончании проверки. Затем машинист обязан перевести рукоятку поездного тормоза в поездное положение, зарядить тормозную сеть поезда и выключить источник питания ЭПТ.

141. При опробовании ЭПТ от переносных или стационарных устройств выполняют такие же операции, как при опробовании от локомотива, с питанием ТМ сжатым воздухом постоянного зарядного давления.

142. Допускается проверка действия ЭПТ в автоматическом режиме повторных ступеней торможения и отпуска от стационарного пульта без разрядки ТМ. В этом случае в процессе проверки осмотрщиками вагонов полного отпуска в цепь питания ЭПТ подается напряжение перекрыши, отключаемое по окончании проверки.

143. После полного опробования ЭПТ и зарядки тормозной сети необходимо проверить действие автоматических тормозов по сигналу осмотрщика вагонов. Для этого необходимо рукоятку поездного тормоза перевести в положение служебного торможения и снизить давление в УР на 0,5-0,6 кгс/см2, с последующим переводом рукоятки поездного тормоза в положение перекрыши с питанием.

Осмотрщики вагонов не ранее чем через 2 минуты после торможения обязаны проверить состояние и действие тормозов по всему поезду и убедиться в их нормальной работе по выходу штоков ТЦ и прижатию колодок к поверхности катания колес (тормозных накладок к тормозным дискам).

По окончании проверки торможения поезда, по сигналу осмотрщика вагонов необходимо перевести рукоятку поездного тормоза в поездное положение.

Осмотрщики вагонов должны проверить отпуск тормоза у каждого вагона по уходу штока ТЦ и отходу тормозных колодок от колес (тормозных накладок от тормозных дисков).

144. Все выявленные неисправности состава в процессе полного опробования тормозов поезда должны быть устранены, а действие тормозов вновь проверено.

9.3	Полное опробование тормозов грузовых и грузопассажирских поездов

145. После прицепки локомотива к составу, объединения концевых рукавов и зарядки тормозов поезда необходимо проверить целостность ТМ. Для этого осмотрщик вагонов хвостовой группы обязан известить машиниста локомотива (по парковой связи или радиосвязи) о начале проведения проверки. Далее осмотрщик вагонов, с соблюдением техники личной безопасности, должен открыть последний концевой кран хвостового вагона и по истечении
8-10 секунд закрыть его.

При срабатывании автотормозов локомотива машинист должен выполнить ступень торможения путем снижения давления в УР на
0,5-0,6 кгс/см2, с последующей постановкой ручки поездного тормоза в положение перекрыши с питанием (при наличии скоростемера протянуть ленту).

При длине поезда до 100 осей включительно, после ступени торможения, машинисту необходимо перевести рукоятку поездного тормоза в I положение до появления в УР давления на 0.5 кгс/см2 выше предтормозного зарядного давления. После этого необходимо перевести рукоятку поездного тормоза в поездное положение.

При длине поезда более 100 осей, машинисту необходимо выполнить отпуск автотормозов в таком же порядке, но по сигналу или указанию осмотрщика вагонов хвостовой группы. Осмотрщик вагонов хвостовой группы обязан произвести замер наибольшего времени отпуска автотормозов двух последних вагонов в хвосте состава с момента получения информации о переводе машинистом рукоятки поездного тормоза в I положение до начала отхода колодок от колес.

Порядок замера времени отпуска автотормозов двух последних вагонов должен быть разработан для конкретных ПТО и локомотивных депо с учетом местных особенностей и отражен в местных инструкциях.

146. После зарядки тормозной сети поезда машинист локомотива и осмотрщик вагонов обязаны проверить плотность тормозной сети. Для этого необходимо после отключения компрессоров регулятором давления и снижения давления в ГР на 0,5 кгс/см2 от максимального замерить время дальнейшего снижения плотности на 0,5 кгс/см2 при поездном положении рукоятки поездного тормоза.

Время снижения давления на 0,5 кгс/см2 в ГР при проверке плотности тормозной сети поезда, в зависимости от длины состава, объема ГР и серии локомотива, должно быть не менее времени указанного в таблице 4 настоящей Инструкции.

Таблица 4

Время снижения давления на 0,5 кгс/см2 в ГР при проверке плотности тормозной сети поезда, в зависимости от длины состава, объема ГР и серии локомотива

| Серия локомотива | Время, с, при длине состава в осях |
| --- | --- |
|  | До 100 | 101-150 | 151-200 | 201-250 | 251-300 | 301-350 | 351-400 | 401-450 | 451-480 |
| ТЭ10, ТГМ, ТЭМ2, ТЭМ18, ЧМЭ3, ВЛ40М, СKD6E, ТЭ33А (1000 л), ТЭП70, М62 | 50 | 35 | 25 | 22 | 20 | 17 | 15 | 13 | 11 |
| ВЛ60 (всех индексов), ТЭМ7 | 60 | 40 | 30 | 25 | 22 | 19 | 17 | 15 | 13 |
| ВЛ80 (всех индексов) | 85 | 60 | 45 | 40 | 33 | 29 | 25 | 23 | 19 |
| 2ТЭ10М, МК, ВК, 2ТЭ116 | 90 | 65 | 50 | 45 | 35 | 31 | 28 | 25 | 21 |
| 2ТЭ10У, УТ, CKD9c | 112 | 81 | 62 | 56 | 44 | 39 | 35 | 31 | 26 |
| ТЭ33А (1900 л) | 85 | 60 | 50 | 45 | 35 | 31 | 28 | - | - |

Примечания:

1. Для локомотивов, не указанных в таблице 4 настоящей Инструкции, необходимо брать то время, которое указано для локомотива с соответствующим объемом ГР.

2. При работе локомотива по СМЕ с объединенными в общий объем ГР, указанное время необходимо увеличить пропорционально изменению объема ГР.

3. При проверке плотности тормозной сети поезда с зарядным давлением ТМ 5,6-5,8 кгс/см2, указанное время необходимо уменьшить на 20%, а при зарядном давлении ТМ 4,8-5,0 кгс/см2 - увеличить на 10%.

4. Для тепловоза серии ТЭ33А с объемом ГР 1000 литров в одиночную тягу допускается управление автотормозами поезда, имеющего в составе не более 240 осей.

5. Для тепловоза серии ТЭ33А с объемом ГР 1900 литров в одиночную тягу допускается управление автотормозами поезда, имеющего в составе не более 400 осей.

147. Осмотрщик вагонов обязан замерить зарядное давление в ТМ хвостового вагона при помощи манометра, устанавливаемого на головку последнего соединительного рукава. Давление воздуха в ТМ хвостового вагона, при поездном положении рукоятки поездного тормоза должно быть не менее:

4,5 кгс/см2 – при длине состава до 200 осей включительно и зарядном давлении в головной части поезда 4,8-5,0 кгс/см2;

4,0 кгс/см2 – при длине состава более 200 осей и зарядном давлении в головной части поезда 4,8-5,0 кгс/см2;

4,5 кгс/см2 – при длине состава до 200 осей включительно и зарядном давлении в головной части поезда 5,3-5,5 кгс/см2;

4,2 кгс/см2 – при длине состава более 200 осей и зарядном давлении в головной части поезда 5,3-5,5 кгс/см2;

5,5 кгс/см2 – при длине состава до 200 осей включительно и зарядном давлении в головной части поезда 5,6-5,8 кгс/см2;

5,0 кгс/см2 – при длине состава более 200 осей и зарядном давлении в головной части поезда 5,6-5,8 кгс/см2.

148. По окончании вышеуказанных операций по сигналу осмотрщика вагонов машинист локомотива должен выполнить ступень торможения с разрядкой ТМ на 0,6-0,7 кгс/см2 с последующим переводом рукоятка крана поездного тормоза в положение перекрыши с питанием.

По истечении 2 минут после произведенного торможения осмотрщики вагонов обязаны проверить состояние и действие тормозов по всему поезду и убедиться в их нормальной работе по выходу штока ТЦ и прижатию колодок к поверхности катания колес. Машинист локомотива в это время должен проверить плотность тормозной сети, которая не должна отличаться от плотности при поездном положении рукоятки поездного тормоза более чем на 10% в сторону уменьшения с отметкой в справке формы ВУ-45.

149. В поездах с составом до 350 осей по окончании проверки действия тормозов, по сигналу осмотрщика вагонов машинист должен перевести рукоятку поездного тормоза в поездное положение.

В поездах с составом более 350 осей машинист локомотива по сигналу осмотрщика вагонов должен перевести рукоятку поездного тормоза в
I положение до появления в УР давления на 0,5 кгс/см2 выше предтормозного зарядного давления. После этого перевести рукоятку поездного тормоза в поездное положение.

Осмотрщики вагонов должны проверить отпуск тормоза в каждом вагоне поезда по уходу штока ТЦ и отходу тормозных колодок от колес. При выявлении не сработавших на отпуск воздухораспределителей не разрешается их отпуск вручную до выяснения причин неотпуска.

Все неисправности тормозного оборудования, выявленные в вагонах, должны быть устранены и действие тормозов в этих вагонах должно быть вновь проверено.

150. Полное опробование автотормозов поезда на станциях перед затяжными спусками крутизной 0,018 ‰ и более выполняется в таком же порядке, как и на равнинном профиле пути, но с выдержкой времени в заторможенном состоянии в течение 10 минут. Перечень станций, на которых предусмотрена графиком движения остановка поезда для полного опробования тормозов с выдержкой в заторможенном состоянии 10 минут, устанавливает АО «НК «ҚТЖ».

Для определения затяжных спусков надлежит руководствоваться следующими значениями, указанными в таблице 4.1 настоящей Инструкции.

Таблица 4.1

| № | крутизна, ‰ | протяженность, км |
| --- | --- | --- |
| 1 | от 0,008 до 0,010 | 8 км и более |
| 2 | от 0,010 до 0,014 | 6 км и более |
| 3 | от 0,014 до 0,017 | 5 км и более |
| 4 | от 0,017 до 0,020 | 4 км и более |
| 5 | от 0,020 и круче | 2 км и более |

Затяжные спуски крутизной 0,018 ‰ и более считаются крутыми затяжными.

151. В справке формы ВУ-45 указываются данные о требуемом и фактическом расчетном нажатии тормозных колодок, количестве ручных тормозов в осях для удержания поезда на месте и наличии ручных тормозных осей в поезде, номере хвостового вагона, величине выхода штока ТЦ на хвостовом вагоне, количестве (в процентах) в поезде композиционных колодок, времени вручения справки и номере вагона, у которого встречаются осмотрщики вагонов при опробовании тормозов, плотности тормозной сети поезда, значении зарядного давления в ТМ хвостового вагона грузового поезда, опробовании тормозов с выдержкой в заторможенном состоянии в течение 10 минут перед затяжными спусками, а для грузовых поездов длиной более 100 осей, кроме того – времени отпуска автотормозов хвостового вагона.

152. При следовании с поездом двойной или многократной тягой машинисты всех локомотивов перед отправлением должны лично ознакомиться с данными, указанными в справке формы ВУ-45.

9.4 Сокращенное опробование тормозов пассажирских, грузовых и грузопассажирских поездов

153. На станции отправления сокращенное опробование тормозов грузовых поездов необходимо выполнять по истечении времени стоянки поезда 30 минут и более от времени вручения машинисту справки формы ВУ-45.

154. При сокращенном опробовании тормозов грузового поезда, кроме сокращенного опробования после полного от стационарной компрессорной установки, проверка целостности ТМ путем открытия концевого крана хвостового вагона не требуется.

155. При смене локомотивных бригад без отцепки локомотива от поезда разъединять рукава между локомотивом и первым вагоном запрещается. Если по какой-либо причине появилась необходимость перекрытия концевых рукавов между локомотивом и первым вагоном, то перед перекрытием концевых рукавов необходимо затормозить состав поезда.

156. Сокращенное опробование ЭПТ необходимо в пунктах смены локомотивов и локомотивных бригад при прицепке вагонов (с проверкой работы тормоза на каждом прицепленном вагоне), а также на станции формирования и оборота пассажирских поездов, если предварительно было выполнено полное опробование ЭПТ от стационарного устройства или локомотива.

Опробование ЭПТ  выполняется в порядке, аналогично порядку полного опробования тормозов от локомотива, в соответствии с пунктом 140 настоящей Инструкции, но по контролю срабатывания и отпуска тормозов хвостового вагона.

157. При выполнении сокращенного опробования автоматических тормозов по сигналу работника, отвечающего за опробование тормозов, машинист должен снизить давление в УР на величину, установленную для полного опробования.

После проверки работником, отвечающим за опробование тормозов срабатывания на торможение двух хвостовых вагонов по его сигналу машинист должен перевести рукоятку поездного тормоза в I положение.

Рукоятку поездного тормоза в пассажирских поездах необходимо выдерживать в I положении до повышения давления в УР до 5,0-5,2 кгс/см2, а в грузовом и грузопассажирском поезде - до получения давления в УР на
0,5 кгс/см2 выше предтормозного зарядного давления. После чего рукоятку поездного тормоза установить в поездное положение.

На локомотивах серии CKD отпуск тормозов как пассажирских, так и грузовых поездов необходимо выполнять без завышения давления в ТМ выше зарядного.

158. Если сокращенное опробование тормозов в поездах выполняется после полного опробования тормозов от компрессорной установки (станционной сети), осмотрщики вагонов и машинист обязаны перед опробованием проверить целостность тормозной сети поезда и плотность ТМ в соответствии с требованиями главы 4.2 и 4.3 настоящей Инструкции.

В грузовых поездах машинист обязан проверить плотность тормозной сети поезда после ступени торможения при IV положении рукоятки поездного тормоза.

Осмотрщик вагонов должен проверить зарядное давление в ТМ хвостового вагона в порядке, установленном пунктом 147 настоящей Инструкции, а при длине грузового поезда более 100 осей, кроме того, произвести замер времени отпуска автотормозов двух хвостовых вагонов.

159. При прицепке к прибывшему поезду вагона или группы вагонов необходимо выполнить сокращенное опробование тормозов с обязательной проверкой целостности, плотности тормозной сети поезда и работу тормозов у каждого прицепленного вагона в соответствии с требованиями главы 4.2 и 4.3 настоящей Инструкции.

160. При каждом сокращенном опробовании автотормозов работник, отвечающий за опробование тормозов, делает отметку о выполнении сокращенного опробования автотормозов (также отмечается изменение в составе поезда с указанием номера хвостового вагона, плотности тормозной сети поезда, требуемого и фактического нажатия тормозных колодок) в имеющейся у машиниста справке формы ВУ-45.

161. Без выполнения сокращенного опробования тормозов или с недействующими тормозами двух хвостовых вагонов отправлять поезд на перегон запрещается.

162. В случае выявления во время опробования тормозов, не сработавших на отпуск воздухораспределителей, не разрешается их отпуск вручную до выяснения причин неотпуска. В этих случаях необходимо проверить, нет ли перекрытых концевых кранов в поезде.

Неисправные воздухораспределители необходимо заменить, а на промежуточных станциях выключить и выпустить воздух через выпускной клапан,  сделав об этом отметку в справке формы ВУ-45.

9.5	Проверка автотормозов в грузовых поездах

163. В грузовых поездах после передачи управления машинисту второго локомотива или при смене кабины на перегоне после остановки поезда в связи с невозможностью дальнейшего управления из головной кабины локомотива, при падении давления в ГР ниже 5,5 кгс/см2, при прицепке дополнительного локомотива в голову грузового поезда для следования по одному или нескольким перегонам и после отцепки этого локомотива, а также после стоянки поезда более 30 минут и смены локомотивных бригад без отцепки от поезда на перегонах, разъездах, обгонных пунктах и станциях, при смене на которых не предусмотрены должности осмотрщиков вагонов или работников, обученных выполнению операций по опробованию автотормозов, должна быть выполнена проверка автотормозов.

164. После восстановления зарядного давления, при поездном положении рукоятки поездного тормоза, машинист обязан проверить плотность тормозной сети, которая не должна отличаться от плотности, указанной в справке формы ВУ-45, более чем на 20% в сторону уменьшения или увеличения (при изменившемся объеме ГР вследствие передачи управления машинисту второго локомотива изменить эту норму пропорционально объему ГР).

Убедившись, что плотность тормозной сети не изменилась более указанной величины, машинист должен выполнить ступень торможения путем снижения давления в УР на 0,6-0,7 кгс/см2 и отпустить тормоза.

Помощник машиниста должен проверить действие тормозов на торможение и отпуск их на первых пяти вагонах поезда, с последующей отметкой в справке формы ВУ-45 о выполненной работе.

165. Если при проверке плотности тормозной сети машинист обнаружил изменение плотности более чем на 20% по сравнению с плотностью, указанной в справке формы ВУ-45, или срабатывание сигнализатора обрыва ТМ, то необходимо выполнить сокращенное опробование тормозов.

166. Если в хвосте грузового поезда имеется подталкивающий локомотив, ТМ которого включена в общую магистраль поезда, и радиосвязь действует исправно, то машинист этого локомотива контролирует состояние ТМ поезда и свободный проход по ней сжатого воздуха по показанию манометра ТМ и срабатыванию сигнализатора обрыва ТМ. Плотность тормозной сети при этом не проверяют, а также не выполняют торможение и отпуск автотормозов.

Перед отправлением поезда машинист подталкивающего локомотива обязан сообщить по радиосвязи о величине давления в ТМ машинисту головного локомотива.

9.6	Проверка действия тормозов одиночно следующего локомотива

167. На первой станции отправления одиночно следующего локомотива локомотивная бригада обязана проверить действие поездного (без
5-тиминутной выдержки в заторможенном состоянии) и локомотивного тормоза в порядке, установленном в главе 4.3 настоящей Инструкции.

Переключатель режимов воздухораспределителя грузового типа необходимо установить на груженый режим.

168. При выезде на первый перегон локомотива необходимо осуществить проверку действия автоматического тормоза в интервале скорости 40-50 км/ч, путем разрядки ТМ на 0,7-0,8 кгс/см2 и снижения скорости на 10 км/ч.

В случае отсутствия тормозного эффекта принять все меры к немедленной остановке локомотива.

169. При следовании одиночного локомотива регулировку скорости движения осуществлять рукояткой локомотивного или электрического тормоза.

170. При приведении локомотива в движение необходимо выполнить проверку действия локомотивного тормоза при скорости движения не более
5 км/ч до полной остановки локомотива.

10	Обслуживание тормозов и управление ими в поездах с локомотивной тягой

10.1	Общие положения

171. При следовании с поездом или одиночным локомотивом машинист и помощник машиниста обязаны:

1) проверять, нет ли в составе искрения или каких-либо других признаков, угрожающих безопасному следованию поезда;

2) обеспечивать режим работы компрессоров в соответствии с пунктом 8 настоящей Инструкции и не допускать падения давления в ГР ниже установленной нормы;

3) поддерживать готовность тормозов поезда к применению;

4) при ведении пассажирского поезда на ЭПТ иметь включенный источник питания ЭПТ (напряжение в электрической цепи пассажирского поезда должно соответствовать напряжению, указанному в пункте 41 настоящей Инструкции, а на пульте машиниста должна гореть сигнальная лампа, соответствующая режиму ведения поезда);

5) убедиться в надежной работе тормозов поезда, проверив их действие в пути следования.

172. Проверку действия автотормозов грузового груженого поезда и одиночно следующего локомотива в пути следования осуществлять путем снижения давления в УР на величину 0,7-0,8 кгс/см2, грузового порожнего, грузопассажирского и пассажирского поездов - на величину 0,5-0,6 кгс/см2, пассажирского поезда, состоящего из вагонов производства КНР, формирования КЗХ, - на величину 0,7-0,8 кгс/см2, установленные для опробования тормозов. При этом локомотивный тормоз в грузовых поездах длиной более 100 осей отпустить.

При наличии в составе пассажирского поезда более половины вагонов западноевропейского типа, проверку действия автотормозов в пути следования необходимо осуществлять путем снижения давления в УР на величину
0,7-0,8 кгс/см2.

При проведении проверки действия тормозов поезда запрещается машинисту применять локомотивный или электрический тормоза.

После появления тормозного эффекта и снижения скорости на 10 км/ч в грузовом груженом, грузопассажирском, пассажирском поездах и одиночном локомотиве и на 4-6 км/ч в грузовом порожнем поезде, машинисту необходимо выполнить отпуск тормозов.

173. Места и скорости движения поездов и одиночных локомотивов, а также расстояния, на которых должно происходить снижение скорости при проверке действия тормозов в пути следования, указываются в местных инструкциях.

Эти расстояния обозначаются на перегонах сигнальными знаками «Начало торможения» и «Конец торможения» и определяются на основании тяговых расчетов и опытных поездок каждого рода поезда при обеспечении исправно действующими тормозами и единым наименьшим тормозным нажатием на каждые 100 тс веса поезда (состава).

174. Отпускать тормоза поезда после проверки в пути следования можно только после того, как машинист убедится в их нормальном действии.

Если после первой ступени торможения в пассажирском поезде начальный эффект тормозов не будет получен в течение 10 секунд, в грузовом порожнем поезде длиной до 400 осей и грузопассажирском поезде – в течение 20 секунд, в остальных грузовых поездах – в течение 30 секунд, то следует немедленно осуществить экстренное торможение и принять все меры к остановке поезда.

175. В зависимости от результата проверки действия автотормозов машинист при дальнейшем ведении поезда выбирает места начала торможения и величину снижения давления в магистрали так, чтобы не допустить проезд сигнала с запрещающим показанием, а сигнал уменьшения скорости и место предупреждения проследовать с установленной скоростью.

176. Проверку действия автотормозов в пути следования машинист поезда выполняет:

1) после полного или сокращенного опробования тормозов, включения и выключения автотормозов отдельных вагонов или группы вагонов, при переходе с ЭПТ на автоматические тормоза, если время следования на ЭПТ составляло 20 минут и более, а также в случаях, предусмотренных пунктом 163 настоящей Инструкции;

2) перед въездом на тупиковые станции, а также перед станциями, на которых предусмотрена остановка поезда по расписанию, при наличии спуска к этой станции крутизной 0,008 ‰ и более и протяженностью не менее 3 км. В отдельных случаях, исходя из местных условий и обеспечения безопасности движения, может  приниматься и меньшая крутизна спуска (устанавливается местной инструкцией). Перед указанными станциями проверку действия автотормозов необходимо выполнить с таким расчетом, чтобы при въезде на станцию автотормоза были полностью отпущены и тормозная сеть поезда заряжена. Если тормоза по условиям ведения поезда отпустить нельзя, то при движении поезда в заторможенном состоянии машинисту надо рассчитать свои действия так, чтобы можно было остановить поезд после усиления торможения в назначенном месте;

3) на одиночно следующем локомотиве после проверки автотормозов локомотива на первой станции отправления.

177. Если при следовании поезда по месту, установленному для проверки действия автотормозов, машинист ведущего локомотива не выполнит проверку, то машинист второго локомотива обязан связаться с машинистом ведущего локомотива по радиосвязи, при отсутствии ответа осуществить экстренное торможение.

178. В случае необходимости проверки действия автотормозов в неустановленных местах разрешается выполнять ее, как правило, на станционных путях или на первом перегоне, имеющем площадку или спуск, с учетом местных условий. В этом случае действие автотормозов допускается оценивать по времени снижения скорости на 4-6 км/ч в грузовом порожнем поезде и на 10 км/ч в остальных грузовых поездах и одиночных локомотивах.

Место проверки тормозов и протяженность участка пути, на котором достигается эффект от применения тормозов, устанавливаются в местной инструкции на основании опытных поездок. При этом в случае невозможности развить скорость грузового поезда более 25 км/ч проверку действия тормозов необходимо выполнить до полной остановки, с последующей перепроверкой на профиле пути, благоприятном для опробования тормозов.

В случае выявления неудовлетворительной работы автотормозов применить экстренное торможение и принять все меры к остановке поезда.

179. В пассажирских поездах в пути следования необходимо сначала проверять действие автоматического тормоза, а затем ЭПТ. Для проверки действия ЭПТ в пути следования следует выполнять торможение как в один прием, так и ступенями, но не более двух ступеней, с интервалом между торможениями не более 5 секунд, до получения давления в ТЦ локомотива    1,0-1,5 кгс/см2.

Если торможение выполнялось двумя ступенями, то отсчет расстояния, проходимого поездом в процессе снижения скорости на 10 км/ч, необходимо производить от второй ступени.

180. Проверка действия ЭПТ необходима после полного опробования тормозов, смены локомотива, локомотивных бригад или кабины управления, прицепки к поезду вагонов.

181. В случае стоянки грузового поезда пять и более минут на промежуточной станции или перегоне, машинист обязан проверить перед отправлением плотность тормозной сети при поездном положении рукоятки поездного тормоза с отметкой результатов проверки в справке формы ВУ-45.

Если при проверке плотности тормозной сети машинист обнаружил изменение плотности более чем на 20% по сравнению с плотностью, указанной в справке формы ВУ-45, или срабатывание сигнализатора обрыва ТМ, то необходимо выполнить сокращенное опробование тормозов.

182. Машинист локомотива и его помощник обязаны наблюдать за работой тормозов в поезде в течение всего рейса.

В случае обнаружения искрения в составе поезда при отпущенных тормозах, машинист должен остановить поезд служебным торможением для проверки состава поезда и устранения неисправности, вызвавшей искрение, и сообщить начальнику поезда, ПЭМ пассажирского поезда о причине остановки.

После остановки, при необходимости, отпустить вручную тормоз и выключить воздухораспределитель неисправного вагона. В пассажирском вагоне следует убедиться в полном выпуске воздуха из запасного резервуара (в вагоне с тормозом западноевропейского типа дополнительно выпустить воздух из рабочей камеры воздухораспределителя).

Для обнаружения ползунов (выбоин) следует тщательно осмотреть поверхность катания колес, при необходимости протянуть состав.

О выключении тормоза вагона или нескольких вагонов машинист должен сделать соответствующую отметку в справке формы ВУ-45, выполнить перерасчет фактического тормозного нажатия на каждые 100 тонн веса поезда и определить максимально допустимую скорость следования поезда.

183. При обнаружении в пути следования на колесной паре в пассажирском или грузовом вагоне (кроме моторного вагона МВПС или тендера с буксами с роликовыми подшипниками) ползуна (выбоины) глубиной более 1 мм, но не более 2 мм, разрешается довести такой вагон (тендер) без отцепки от поезда до ближайшего ПТО, имеющего средства для замены колесных пар, со скоростью не свыше 100 км/ч в пассажирском поезде и не свыше 70 км/ч в грузовом поезде.

При глубине ползуна от 2 до 6 мм на колесной паре вагона (кроме моторного вагона МВПС) и от 1 до 2 мм на колесной паре локомотива и моторного вагона МВПС, допускается следование поезда до ближайшей станции со скоростью 15 км/ч.

При глубине ползуна свыше 6 до 12 мм на колесной паре вагона и свыше 2 до 4 мм на колесной паре локомотива и моторного вагона МВПС скорость следования не должна превышать 10 км/ч. На ближайшей станции колесная пара должна быть заменена.

При глубине ползуна свыше 12 мм на колесной паре вагона и тендера, свыше 4 мм на колесной паре локомотива и моторного вагона МВПС, разрешается следование со скоростью 10 км/ч при условии вывешивания (или исключения возможности вращения) колесной пары. Локомотив при этом должен быть отцеплен от поезда, ТЦ и тяговый электродвигатель (группа двигателей) поврежденной колесной пары должны быть отключены.

Глубину ползуна измерять абсолютным шаблоном. При отсутствии шаблона допускается на остановках в пути следования глубину ползуна определять по его длине, используя данные, указанные в таблице 5.

Таблица 5

| Глубина ползуна, мм | Длина ползуна на колесах диаметром, мм |
| --- | --- |
|  | 1250 | 1050 | 950 |
| 0,7 | 60 | 55 | 50 |
| 1,0 | 71 | 65 | 60 |
| 2,0 | 100 | 92 | 85 |
| 4,0 | 141 | 129 | 120 |
| 6,0 | 173 | 158 | 150 |
| 12,0 | 244 | 223 | 210 |

| ССПС Глубина ползуна, мм | Длина ползуна на колесах диаметром, мм |
| --- | --- |
|  | 1050 | 950 | 710 |
| 0.7 | 55 | 50 | 45 |
| 1.0 | 65 | 60 | 55 |
| 2.0 | 90 | 85 | 75 |
| 4.0 | 130 | 120 | 105 |
| 6.0 | 160 | 150 | 130 |
| 12.0 | 220 | 210 | 180 |

184. Если при следовании грузового поезда появились признаки возможного разрыва ТМ (частые включения компрессоров или быстрое снижение давления в ГР после выключения компрессоров при неработающих песочницах и тифонах, срабатывание сигнализатора разрыва ТМ, расходомера и т.д.), то необходимо отключить тягу, перевести на 3-5 секунд рукоятку поездного тормоза в положение перекрыши без питания (на локомотивах серии CKD установить режимный переключатель в положение «Товарный», а рукоятку поездного тормоза перевести в III положение с разрядкой                  0,5-0,6 кгс/см2) и наблюдать за давлением ТМ.

Если после этого произойдет быстрое и непрерывное снижение давления в ТМ или резкое замедление движения поезда, не соответствующее влиянию профиля пути, необходимо выполнить служебное торможение с последующей постановкой рукоятки поездного тормоза в положение перекрыши без питания (на локомотивах серии CKD оставить рукоятку поездного тормоза в положении перекрыши без питания) и остановить поезд без применения локомотивного тормоза, выяснить причину и устранить неисправность.

В случае, когда не происходит быстрое и непрерывное снижение давления ТМ и резкое замедление движения поезда, то необходимо выполнить служебное торможение с разрядкой ТМ на величину первой ступени торможения, затем отпустить автотормоза в установленном порядке (на локомотивах серии CKD установить рукоятку поездного тормоза в положение отпуска), при этом включать тяговый режим разрешается только после полного отпуска автотормозов.

В случае повторного торможения поезда из-за самопроизвольного срабатывания автотормозов в составе необходимо выполнить торможение и отпуск автотормозов в установленном порядке, запросить контрольную проверку автотормозов в соответствии с пунктом 389 настоящей Инструкции и довести поезд до станции, на которой будет производиться эта проверка.

Без выявления и устранения причин самопроизвольного срабатывания автотормозов отправлять поезд со станции для дальнейшего следования не разрешается.

185. В случае срабатывания электропневматического клапана автостопа во всех поездах, а также торможения пассажирского, почтово-багажного и грузопассажирского поезда стоп-краном или вследствие разъединения их ТМ необходимо выполнить экстренное торможение в порядке, указанном в пункте 192 настоящей Инструкции.

186. В случае обнаружения отказа автотормозов в поезде осуществить экстренное торможение и принять все меры к остановке поезда. При безуспешности попытки остановить поезд, подавать сигнал общей тревоги и по поездной радиосвязи, находящейся на локомотиве, дополнительно сообщить о случившемся дежурному впереди находящейся станции или диспетчеру, чтобы они могли принять меры к свободному приему поезда на станцию или пропуску поезда через станцию.

В пассажирском поезде следует дополнительно сообщить по радиосвязи начальнику поезда об отказе тормозов. Кондуктор или проводник вагона, услышав сигнал общей тревоги, сообщение машиниста или увидев сигналы остановки, подаваемые с пути, обязан открыть кран экстренного торможения и привести в действие ручной тормоз.

После остановки поезда необходимо выяснить причину неудовлетворительной работы тормозов. Если устранить неисправность или восстановить действие тормозов на месте невозможно, то дальнейшее ведение поезда производить в соответствии с ИДП.

187. В случае применения электрического торможения на электровозах и тепловозах локомотивный тормоз необходимо отпустить. Не допускается одновременно применять пневматическое и электрическое торможения на электровозах и тепловозах в случаях, не предусмотренных схемой локомотива.

188. Если в пути следования машинистом с локомотива было применено экстренное торможение поезда, то он обязан до приведения поезда в движение выждать необходимое для полного отпуска и зарядки автотормозов время, указанное в пункте 251 настоящей Инструкции.

При наличии сигнализатора отпуска в скоростных поездах отпуск тормозов после экстренного торможения машинист проверяет по контрольной лампе сигнализатора отпуска, находящейся в кабине. Поезд, оборудованный сигнализатором отпуска, может быть приведен в движение только после того, как погаснет контрольная лампа.

В случае невозможности удержания поезда на месте вспомогательным тормозом локомотива по условию профиля пути необходимо руководствоваться пунктами 352, 354 настоящей Инструкции.

Если экстренное торможение произведено из вагона или произошло из-за нарушения целостности ТМ, то после выяснения причин остановки, их устранения и получения возможности отправления машинист осуществляет отпуск и зарядку автотормозов и приводит поезд в движение.

В пассажирском поезде отпуск тормозов каждого вагона обязаны проверить проводники и начальник (механик-бригадир) поезда. В грузовом поезде проверка отпуска тормозов по поезду не выполняется.

Если при выяснении причины остановки поезда обнаружен открытый концевой кран на хвостовом вагоне, необходимо закрыть кран, сверить номер вагона с данными натурного листа и справки формы ВУ-45.

После отправления поезда работники локомотивной бригады должны из окон кабины локомотива, а проводники пассажирских вагонов из тамбуров наблюдать за движением поезда. В случае обнаружения неотпуска тормозов, искрения или других неисправностей необходимо принять меры к их устранению или остановке поезда.

189. Запрещается во время стоянок, а также в пути следования в рабочих кабинах локомотива перекрывать разобщительный кран или кран двойной тяги на питательной магистрали и комбинированный (разобщительный) кран на ТМ (на локомотивах серии ТЭ33А в настройках автоматического тормоза включать состояние «Удалить»), за исключением следующих случаев:

при использовании многократной тяги и подталкивающего локомотива, включенного в тормозную сеть поезда, когда на других, кроме головного, локомотивах ручка крана двойной тяги или комбинированного крана переводится в положение двойной тяги;

в нерабочих кабинах при отсутствии блокировочного устройства № 367;

при проверке плотности тормозной сети пассажирских поездов;

при ремонте крана машиниста (на стоянке);

при отпуске автотормозов в короткосоставном пассажирском поезде после экстренного торможения в соответствии с пунктом 206 настоящей Инструкции.

190. При всех видах служебных торможений автоматическими тормозами давление в УР необходимо снижать от установленного зарядного давления не менее чем на величину первой ступени, установленную для всех пассажирских и грузовых поездов пунктами 203, 239 настоящей Инструкции.

При ступенчатых торможениях последующие ступени торможения после первой ступени выполнять путем снижения давления в УР в пределах от 0,3 до 1,0 кгс/см2, в зависимости от необходимости тормозного эффекта.

191. При выполнении полного служебного торможения необходимо снизить давление в УР на 1,5-1,7 кгс/см2 в один прием.

Этот вид торможения следует применять в исключительных случаях, при необходимости остановки поезда или снижения его скорости на более коротком расстоянии, чем при выполнении ступенчатого торможения.

192. Экстренное торможение во всех поездах и на любом профиле пути применять только тогда, когда требуется немедленная остановка поезда. Выполняется оно рукояткой поездного тормоза, а в случае необходимости, при двойной или многократной тяге – комбинированным краном и краном экстренного торможения, расположенном на пульте помощника машиниста, с ведомых локомотивов (локомотивы серий ТЭ33А, КZ8А).

После перевода рукоятки поездного тормоза, комбинированного крана или крана экстренного торможения в положение экстренного торможения, необходимо применить песочницу и локомотивный тормоз с одновременным выключением тяги. Ручки кранов или рукоятки поездного тормоза необходимо оставить в положении экстренного торможения до полной остановки поезда.

193. Во избежание резкого замедления движения локомотива при применении локомотивного тормоза и возникновении больших продольно-динамических реакций в поезде на скорости 50 км/ч и менее тормозить локомотивным тормозом при ведении поезда необходимо ступенями, за исключением случая экстренной остановки.

При приведении в действие вспомогательного тормоза пассажирского и грузового локомотивов (кроме маневрового) избегать систематических эффективных торможений с повышением давления в ТЦ за один прием более чем на 1,5 кгс/см2. При необходимости дальнейшего повышения давления в ТЦ локомотива при ведении поезда, следует выполнять торможение повторной ступенью с выдержкой времени от 0,5 до 1 минуты.

Использовать вспомогательный тормоз для предотвращения боксования локомотива запрещается.

194. Локомотивный тормоз, в случае его применения, следует отпускать после отпуска автотормозов состава.

На электровозах серии КZ8А разрешается при отпуске автотормозов использовать электродинамический тормоз для сжатия поезда до полного отпуска автотормозов поезда.

195. Перед торможением путем снижения давления в УР более чем на
1 кгс/см2 при автоматических тормозах или с давлением в ТЦ локомотивов более 2,5 кгс/см2 при ЭПТ необходимо предварительно привести в действие песочницу.

196. При остановке с применением песка, подачу песка необходимо прекратить по достижении скорости 10 км/ч перед остановкой. Если одиночно следующий локомотив остановлен с применением песка (на участке с автоблокировкой или на станции, оборудованной электрической централизацией), то необходимо привести его в движение и съехать на чистые рельсы.

197. При подходе к станции, запрещающим сигналам и сигналам уменьшения скорости необходимо заблаговременно привести в действие автотормоза и снизить скорость поезда так, чтобы не допустить проезд установленного места остановки на станции, запрещающего сигнала или предельного столбика, а сигнал уменьшения скорости или место предупреждения проследовать со скоростью, установленной для данного сигнала или места.

При подъезде к запрещающему сигналу или предельному столбику полный отпуск тормозов осуществлять только после остановки поезда.

198. Если после отпуска автотормозов возникает необходимость повторного торможения, этот отпуск, как в пассажирских, так и в грузовых поездах, необходимо осуществлять заблаговременно при такой скорости движения, чтобы обеспечить необходимую зарядку тормозов для повторного торможения.

199. Во избежание разрыва поезда или возникновения больших продольно-динамических реакций в нем при трогании с места после остановки с применением автотормозов разрешается приводить локомотив в движение только после отпуска всех автотормозов в поезде.

200. При прицепке к составу двух и более действующих локомотивов управляет тормозами в поезде машинист первого локомотива.

201. Поезда с локомотивами, оборудованными электрическим тормозом, должны эксплуатироваться с его обязательным использованием.

Режимы торможения и места применения электрического тормоза устанавливаются в местных инструкциях и режимных картах, которые разрабатываются на основании расчетов, результатов опытных поездок и с учетом требований заводской инструкции по эксплуатации данной серии локомотивов.

202. При подъезде к запрещающим сигналам и сигналам остановки поезда необходимо применять торможение автоматическими тормозами, а в пассажирских поездах – ЭПТ, в соответствии с пунктами 197, 203, 215 настоящей Инструкции.

10.2	Управление автоматическими тормозами в пассажирских поездах

203. Для служебного торможения в пути следования необходимо рукоятку поездного тормоза перевести из поездного в тормозное положение и снизить давление в УР от установленного зарядного давления при первой ступени на 0,3-0,5 кгс/см2 (на локомотивах серии CKD на 0,5-0,6 кгс/см2), независимо от длины состава с последующим переводом рукоятки поездного тормоза в положение перекрыши с питанием. Следующая ступень торможения, при необходимости, может быть выполнена лишь после того, как закончится выпуск воздуха из ТМ.

При следовании поезда на запрещающий сигнал либо к остановочной платформе, после выполненной ступени торможения рукоятку поездного тормоза необходимо установить в положение перекрыши без питания (таким образом предотвращается самопроизвольный отпуск тормозов, если в поезде кратковременно будет не полностью открыт стоп-кран, ускорители экстренного торможения при этом не приходят в действие).

Если поезд заторможен ступенью торможения с разрядкой ТМ
0,3 кгс/см2, то перед началом отпуска тормозов необходимо увеличить разрядку ТМ до 0,5 кгс/см2.

204. При подходе к сигналам с разрешающим показанием и повторном или нерасчетливом торможении, во избежание остановки поезда ранее установленного или требуемого места, отпуск автотормозов после каждого торможения необходимо осуществлять путем перевода рукоятки поездного тормоза в I положение до повышения давления в УР до 5,0-5,2 кгс/см2, а перед последующим торможением - в положение перекрыши без питания.

Если за время отпуска автотормозов запасные резервуары не успевают подзарядиться до установленного давления, то для выполнения следующего (повторного) торможения необходимо снизить давление в ТМ не менее чем на 0,3 кгс/см2 больше предыдущего торможения.

Разрешается в необходимых случаях (при нерасчетливом торможении) осуществить отпуск автотормозов путем перевода рукоятки поездного тормоза в поездное положение и после достижения требуемого увеличения скорости поезда рукоятку поездного тормоза перевести в положение перекрыши без питания, с готовностью выполнить повторное торможение для остановки поезда в требуемом месте.

205. При отпуске автотормозов после служебных торможений рукоятку поездного тормоза необходимо выдержать в I положении до получения давления в УР 5,0-5,2 кгс/см2.

В поездах, состоящих из семи вагонов и менее, отпуск автотормозов после служебного торможения следует выполнять путем перевода рукоятки поездного тормоза в I положение на 1-2 секунды и последующего перемещения её в поездное положение.

Отпуск автотормозов в поезде после служебного торможения разрешается только после того, как закончится выпуск воздуха из ТМ.

206. При отпуске тормозов после экстренного торможения в поездах повышенной и нормальной длины, рукоятку поездного тормоза необходимо выдержать в I положении до получения давления в УР 3,0-3,5 кгс/см2, а в короткосоставных поездах – 1,5-2,0 кгс/см2, после чего рукоятку поездного тормоза перевести в поездное положение.

В поездах, состоящих из семи вагонов и менее, после экстренного торможения необходимо временно перекрыть комбинированный кран, зарядить УР до получения давления 5,0 кгс/см2, после чего открыть комбинированный (разобщительный) кран и зарядить ТМ.

На локомотивах серий KZ4 и CKD отпуск тормозов всех поездов после экстренного торможения необходимо осуществлять поездным положением рукоятки поездного тормоза.

На локомотивах серии ТЭ33А после экстренного торможения для короткосоставных поездов с помощью монитора SDIS необходимо выбрать команду «Пневматические тормоза» и нажать «Изменить настройку», в появившемся окне нажать «Автоматический тормоз» и  выполнить переключение на команду «Автоматический тормоз удалить», далее нажать «Сохранить настройки» с подтверждением изменения, после чего зарядить УР до получения зарядного давления поездным положением рукоятки управления поездным тормозом. После зарядки УР восстановить настройки SDIS и зарядить ТМ поезда.

207. Отпуск автотормозов в поезде после служебного торможения необходимо выполнять перед остановкой при скорости, обеспечивающей плавную остановку поезда. При преобладании в поезде композиционных колодок и дисковых тормозов отпускать тормоза необходимо только после остановки поезда.

208. Время с момента перевода рукоятки поездного тормоза в положение отпуска до приведения поезда в движение должно быть:

при длине состава до 20 вагонов включительно, а также для поездов, состоящих из вагонов «Talgo» (независимо от количества вагонов), после ступени торможения – не менее 15 секунд, после полного служебного торможения – не менее 30 секунд, после экстренного торможения – не менее 1,5 минуты;

при длине состава более 20 вагонов, после ступени торможения – не менее 40 секунд, после полного служебного торможения – не менее 1 минуты, после экстренного торможения не менее 3 минут.

209. При снижении давления в ТМ ниже 3,5 кгс/см2 во время торможения на спуске необходимо остановить поезд, задействовать локомотивный тормоз, после чего зарядить тормозную сеть до установленного давления.

Если при следовании поезда в конце спуска выполнено последнее торможение, при котором давление в магистрали ниже 3,5 кгс/см2, но не менее 3,2 кгс/см2 и далее, по условиям профиля пути, скорость поезда будет снижаться настолько, что потребуется отпуск автотормозов, а за время до следующего торможения можно осуществить подзарядку тормозной сети до установленного давления, то останавливать поезд для подзарядки автотормозов не требуется.

210. При следовании по спуску необходимо избегать частых торможений без подзарядки тормозной сети поезда, так как неполная зарядка влечет за собой при повторных торможениях истощение автотормозов и последующее уменьшение тормозного эффекта.

211. При наличии в составе пассажирского поезда вагонов с включенными воздухораспределителями западноевропейского типа поезд должен следовать на автоматических тормозах (электрическое управление отключается).

Перед отправлением поезда после прицепки локомотива к составу необходимо завысить давление в ТМ путем кратковременной (на 1-2 секунды) постановки рукоятки управления поездным тормозом в I положение.

В пути следования поезда необходимо следить за поддержанием установленного зарядного давления, обращая особое внимание на восстановление зарядного давления при отпуске автотормозов. С целью сохранности колесных пар вагонов и обеспечения достаточной плавности торможения первую ступень торможения необходимо выполнять, снижая давление в ТМ на 0,3-0,5 кгс/см2 и в последующем (при необходимости) усиливая торможение путем повторного снижения давления в ТМ на необходимую величину, но не менее чем на 0,3 кгс/см2.

Отпуск тормозов после служебного торможения осуществляется путем перевода рукоятки поездного тормоза в I положение до получения давления в УР 5,5 кгс/см2 и последующего перевода рукоятки в поездное положение.

После экстренного торможения рукоятку поездного тормоза необходимо выдерживать в I положении до достижения давления в УР 3,0 кгс/см2, а в короткосоставном поезде – до 1,5-2,0 кгс/см2, затем рукоятку поездного тормоза перевести в поездное положение.

После зарядки УР до нормального зарядного давления краном машиниста усл. № 394 (395), надо завысить давление в ТМ, выдержав ручку крана в
I положении до достижения давления в УР 5,5-5,7 кгс/см2.

При выполнении служебных торможений в качестве перекрыши использовать только IV положение ручки крана машиниста.

Если в процессе повторных торможений возникает необходимость торможения с повышенного зарядного давления, отпуск тормозов при последнем из частых повторных торможений выполнять на 0,3-0,5 кгс/см2 выше, чем наибольшее зарядное давление, с которого выполнялось торможение. При служебных торможениях с повышенного зарядного давления не допускать снижения давления в ТМ более чем на 1,3 кгс/см2.

212. После остановки поезда с вагонами западноевропейского типа автотормозами, необходимо выдержать время от перевода ручки крана машиниста в отпускное положение до приведения локомотива в движение:

при длине поезда до 20 вагонов включительно, после ступенчатого и полного служебного торможения – не менее 1 минуты, после экстренного торможения – не менее 4 минут;

при длине поезда более 20 вагонов, после ступенчатого и полного служебного торможения – не менее 2 минут, после экстренного торможения – не менее 6 минут.

Если вагоны поезда оборудованы сигнализаторами отпуска, то приводить поезд в движение после остановки разрешается только после сигнала о полном отпуске автотормозов.

213. Проводники пассажирских вагонов западноевропейского типа перед отправлением поезда с промежуточной станции или после вынужденных остановок должны проверить отпуск тормозов вагонов по манометру, расположенному в тамбуре или служебном отделении вагонов, если позволяют условия - и по отходу тормозных колодок от поверхности катания колес. Если вагон остается заторможенным, проводник обязан подать сигнал, запрещающий отправление поезда, или отпустить тормоз поводком выпускного клапана внутри вагона.

При переходе на зарубежные железные дороги выпускной клапан пломбируется на перестановочном пункте по заявке начальника поезда.

10.3 Управление ЭПТ в пассажирских поездах

214. При нахождении рукоятки поездного тормоза в поездном положении по цепи ЭПТ должен проходить переменный ток, должна гореть сигнальная лампа с буквой «О» (на локомотивах серии KZ4 - сигнальная лампа «Движение»), а источник питания должен обеспечивать напряжение не менее 50 В.

215. Для регулирования скорости движения поезда по перегону и при остановках в пути следования необходимо выполнять ступенчатое торможение путем перевода рукоятки поездного тормоза в положение VЭ.

Первую ступень служебного торможения необходимо выполнить до достижения давления в ТЦ локомотива 0,8-1,5 кгс/см2, в зависимости от скорости движения поезда и крутизны спуска. Последующие ступени торможения следует выполнять по необходимости, вплоть до полного служебного торможения и достижения давления в ТЦ локомотива                   3,8-4,0 кгс/см2.

В пути следования машинист должен контролировать нормальное действие ЭПТ по сигнальным лампам, а при дублированном питании – по показаниям амперметра в положении перекрыши, которые не должны изменяться в процессе ведения поезда в сторону уменьшения более чем            на 20 %. При большем отклонении показаний, падении напряжения источника питания в положении торможения ниже 45 В, при недостаточной эффективности ЭПТ или неудовлетворительной плавности торможения, а также при погасании сигнальной лампы необходимо перейти на пневматическое управление тормозами.

216. Если в поезде имеется не более двух вагонов без ЭПТ или с выключенным ЭПТ, то после достижения необходимого давления в ТЦ рукоятку поездного тормоза необходимо перевести в положение перекрыши без питания.

При большем количестве вагонов без ЭПТ, а также при наличии в составе поезда вагонов габарита РИЦ с включенными автотормозами поезд должен следовать на пневматическом торможении, о чем на станции отправления осмотрщиком вагонов должна быть сделана отметка в справке формы ВУ-45.

217. Торможение ЭПТ производить ступенями с разрядкой ТМ путем постановки рукоятки поездного тормоза в тормозное положение. По достижении необходимого давления в ТЦ рукоятку поездного тормоза следует перевести в положение перекрыши без питания.

Если после ступенчатых торможений давление в ТМ достигнет
4,5-4,6 кгс/см2, рукоятку поездного тормоза следует перевести в положение перекрыши с питанием.

218. Если в пути следования сигнальная лампа «О» («движение») погаснет, то необходимо перейти на пневматическое управление тормозами, выключив источник питания ЭПТ.

Если сигнальная лампа гаснет при подъезде к запрещающим сигналам или предельному столбику в режиме ЭПТ, необходимо выполнить экстренное торможение и выключить источник питания ЭПТ.

219. По условиям ведения поезда машинист выполняет полный или ступенчатый отпуск ЭПТ, при этом ступень отпуска тормозов должна быть не менее 0,2-0,3 кгс/см2 (контролируется по давлению в ТЦ локомотива).

В процессе остановки поезда необходимо выполнять ступенчатый отпуск, а после остановки – полный отпуск тормозов.

220. Ступенчатый отпуск ЭПТ необходимо выполнять путем кратковременного перемещения рукоятки поездного тормоза из положения перекрыши в поездное положение и обратно в положение перекрыши, причем последнюю ступень отпуска необходимо выполнять с выдержкой рукоятки поездного тормоза в I положении на 0,2 кгс/см2 выше зарядного давления.

221. Полный отпуск ЭПТ в один прием следует выполнять, перемещая рукоятку поездного тормоза в I положение до повышения давления в УР на
0,2 кгс/см2 выше зарядного и в последующем переводя ее в поездное положение.

222. Если на станции должна быть смена локомотивных бригад без отцепки локомотива от состава пассажирского поезда, то сменяющийся машинист обязан после остановки поезда довести торможение до полного служебного с общим снижением давления в УР на 1,5-1,7 кгс/см2 от зарядного давления, а при торможении ЭПТ – повысить давление в ТЦ локомотива до
3,8-4,0 кгс/см2.

10.4 Порядок действий при неисправности ЭПТ в пассажирских поездах

223. При возникновении неисправности и отказе ЭПТ в пути следования машинист обязан:

1) перейти на пневматическое управление тормозами поезда;

2) выполнить проверку эффективности автотормозов путем снижения скорости на 10 км/ч;

3) сообщить по радиосвязи об отказе ЭПТ в поезде начальнику поезда и поездному диспетчеру участка;

4) довести поезд до пункта смены локомотивов на пневматических тормозах.

224. В случае, когда при неисправности ЭПТ тормоза приводятся в действие без вмешательства машиниста, то есть от постороннего источника (замыкания оголенного провода на корпус вагона), при котором невозможен отпуск тормозов и дальнейшее следование пассажирского поезда, локомотивная бригада обязана:

1) привести в действие песочную систему локомотива;

2) проинформировать об остановке поезда поездного диспетчера участка, дежурных по станциям, ограничивающим перегон, и начальника поезда;

3) совместно с электромехаником поезда и поездной бригадой закрепить состав тормозными башмаками или ручным тормозом, затем разделить поезд на две части посредством разъединения тормозных рукавов в середине состава;

4) осмотреть поезд в той части, где не отпустили тормоза;

5) разъединить последовательно тормозные рукава каждого вагона в той части поезда, где тормоза не отпущены, до обнаружения вагона, на котором происходит замыкание провода на корпус;

6) тщательно осмотреть поверхность катания колесных пар вагонов на наличие ползунов (выбоин), при необходимости протянуть состав.

225. При обнаружении вагона, в котором на перегоне от постороннего источника питания пришли в действие тормоза, ПЭМ необходимо:

1) обесточить электрооборудование вагона;

2) отсоединить провода от клеммной коробки на электровоздухораспределителе № 305 и концы проводов заизолировать;

3) после устранения неисправности  включить электрооборудование вагона и проверить работу ЭПТ;

4) выполнить сокращенное опробование тормозов поезда с проверкой действия автоматического тормоза двух хвостовых вагонов.

226. При обнаружении неисправности ЭПТ в пассажирском поезде машинист составляет акт об отказе ЭПТ в пассажирском поезде, в котором отражается конкретная причина неисправности ЭПТ (неисправность на локомотиве или в составе).

Акт в обязательном порядке подписывают машинист локомотива, осмотрщик вагонов, ПЭМ (начальник поезда – при необходимости). При несогласии машиниста локомотива, осмотрщика вагонов или ПЭМ с причиной отказа, в акте отражается его особое мнение.

Акт об отказе ЭПТ в пассажирском поезде составляется по форме согласно приложению 5 к настоящей Инструкции, в трех экземплярах, по одному экземпляру для машиниста локомотива, ПЭМ и осмотрщика вагонов.

Не допускается задержка пассажирского поезда из-за составления акта.

227. По прибытии поезда на станцию, имеющую ПТО вагонов, работники вагонного хозяйства совместно с ПЭМ осматривают поезд и при необходимости отключают тормоза в неисправном вагоне и делают отметку об отключении тормоза в справке формы ВУ-45.

228. Если на станции после прицепки локомотива к составу и включения питания ЭПТ обнаружится отсутствие цепи ЭПТ поезда, необходимо:

1) машинисту совместно с ПЭМ и осмотрщиком вагонов проверить параметры ЭПТ локомотива по записи в журнале локомотива формы ТУ-152;

2) убедившись после проверки локомотива в исправности ЭПТ, осмотрщик вагонов совместно с ПЭМ с помощью вагонного концевого отсекателя выполняет проверку электрической цепи каждого вагона между тормозными рукавами. Потеря напряжения должна быть не более 0,5 В на один вагон. В случае потери напряжения более 0,5 В на один вагон, необходимо выявить неисправность данного вагона и устранить ее.

229. В пунктах смены локомотивов или локомотивных бригад работники вагонного хозяйства и ПЭМ должны определить причину неисправности ЭПТ в поезде и устранить ее.

230. После определения неисправности, в случае невозможности ее устранения в поезде, для дальнейшего следования поезда без ЭПТ машинист обязан по радиосвязи через дежурного по станции запросить у поездного диспетчера участка приказ о следовании поезда без ЭПТ. Поездной диспетчер участка передает по радиосвязи локомотивной бригаде приказ о следовании поезда без ЭПТ с регистрацией в соответствующей книге приказов.

231. Осмотрщик вагонов должен сделать в справке формы ВУ-45 отметку о следовании поезда без ЭПТ.

После получения приказа поездного диспетчера участка о следовании поезда без ЭПТ начальник поезда информирует свое руководство о следовании поезда без ЭПТ для принятия мер по устранению неисправности в пути следования.

Если выявить и устранить неисправность в пути следования невозможно, то она в обязательном порядке устраняется в пункте оборота поезда с оформлением совместного акта с участием работников вагонного хозяйства и локомотивной службы.

Запрещается отправление поезда с пункта оборота с неисправным ЭПТ.

232. Если локомотив неисправен или не оборудован ЭПТ, то поезд следует до следующего пункта смены локомотива.

233. После поездки локомотивная бригада обязана записать номер приказа, переданного диспетчером участка, и причину неисправности ЭПТ в журнале формы ТУ-152 для дальнейшего устранения неисправности ЭПТ комплексными ремонтными бригадами, а также при сдаче документов, регистрирующих поездку, приложить пояснение с указанием обстоятельств и причины отказа ЭПТ (в локомотиве или в составе поезда).

234. Инженеры по расшифровке скоростемерных лент и кассет регистрации регистрируют в электронном журнале и журнале регистрации отказов работы ЭПТ каждый случай следования поезда без ЭПТ с указанием причины следования поезда без ЭПТ, а также номера приказа поездного диспетчера о следовании поезда без ЭПТ.

235. Работник, курирующий работу автотормозов в эксплуатационном локомотивном депо, совместно с машинистом-инструктором обязан:

1) вести учет отказов работы ЭПТ по журналу регистрации;

2) проводить расследование и разбор по каждому случаю отказа ЭПТ в
3-х суточный срок после сдачи машинистом документов, регистрирующих поездку;

3) ежедекадно и ежемесячно предоставлять отчет по отказам ЭПТ в курирующий отдел центрального аппарата оператора локомотивной тяги с приложением всех материалов разбора (акты, протоколы, объяснения и т.д.);

4) вести пономерной учет локомотивов, оборудованных ЭПТ, а также проводить анализ отказов блоков ЭПТ с выявлением причин и принятием мер к устранению выявленных недостатков.

236. Руководство эксплуатационных локомотивных депо должно своевременно ставить в известность центральный аппарат о наличии исправных и требующих ремонта блоков ЭПТ и организовывать отправку неисправных блоков ЭПТ на ремонт, телеграфировать и направлять письма в адрес перевозчиков пассажиров о каждом случае следования пассажирского поезда без ЭПТ по неисправности состава для его учета, регистрации, анализа и проведения своевременного разбора.

237. Руководство ремонтных предприятий, обслуживающих пассажирские поезда, должно обеспечивать ПЭМ при направлении в поездку заводским, исправно действующим вагонным концевым отсекателем.

10.5 Управление автотормозами в грузовых поездах

238. Для служебного торможения необходимо рукоятку поездного тормоза из поездного положения перевести в тормозное положение и снизить давление в УР от установленного зарядного давления на необходимую величину, после этого рукоятку поездного тормоза перевести в положение перекрыши с питанием.

Первую ступень торможения необходимо выполнять, снижая давление в УР:

в груженых поездах – на 0,6-0,7 кгс/см2;

в груженых поездах на крутых затяжных спусках – на 0,7-0,9 кгс/см2 в зависимости от крутизны спуска;

в порожних поездах – на 0,4-0,5 кгс/см2.

На равнинном профиле пути со спуском до 0,008 ‰ при следовании на зеленый огонь светофора или по свободному перегону разрешается первую ступень торможения (кроме проверки действия автотормозов) выполнять путем снижения давление в УР на 0,3-0,5 кгс/см2.

Вторую ступень при необходимости выполнять по истечении не менее
5-ти секунд.

Если рукоятка поездного тормоза имеет положение VА, то после получения необходимой разрядки УР V положением разрешается задерживать рукоятку поездного тормоза в положении VА в течение 5-8 секунд перед перемещением в положение перекрыши с питанием для стабилизации давления в УР в положении перекрыши.

239. Повторные торможения необходимо выполнять в виде цикла, состоящего из торможения и перевода рукоятки тормоза в положение перекрыши для достижения требуемой скорости движения поезда, после чего необходимо выполнить отпуск автоматических тормозов согласно требованиям пунктов 243, 244 настоящей Инструкции.

Если после отпуска автотормозов поезда с равнинным режимом воздухораспределителей время перехода давления с повышенного до нормального зарядного было менее 1 минуты, то очередную ступень торможения необходимо выполнять путем снижая давления в УР на 0,3 кгс/см2 больше первого торможения.

240. С целью предупреждения истощения автотормозов в поезде при следовании по спуску, на котором выполняются повторные торможения, необходимо выдерживать между торможениями не менее 1 минуты для подзарядки тормозной сети поезда. Для выполнения этого требования не допускать частые торможения и не отпускать автотормоза при большой скорости. Время непрерывного следования поезда с постоянной ступенью торможения на спуске, при включенных воздухораспределителях в равнинном режиме, не должно превышать 2,5 минуты. При необходимости более длительного торможения необходимо увеличить разрядку ТМ на 0,3-0,5 кгс/см2 и после достаточного снижения скорости отпустить автотормоза поезда.

Время непрерывного следования поезда с постоянной ступенью торможения на спуске, при включенных воздухораспределителях в горном режиме, не должно превышать 10 минут, далее тормозную силу регулируют в сторону увеличения или уменьшения ступенями в зависимости от скорости и профиля пути.

241. На затяжных спусках 0,018 ‰ и круче, при управлении автотормозами поезда с зарядным давлением ТМ 5,6-5,8 кгс/см2, первую ступень торможения необходимо выполнять при скорости, установленной в местных инструкциях и режимных картах, путем снижения давления в УР на 0,7-0,8 кгс/см2, а на спусках круче 0,030 ‰ – на 0,8-0,9 кгс/см2.

Далее силу торможения необходимо регулировать в зависимости от скорости движения поезда и профиля пути. При этом не допускать полный отпуск автотормозов, если до окончания подзарядки тормозной сети и выполнения повторного торможения скорость поезда превысит установленную скорость.

При необходимости применения полного служебного торможения, а также в процессе регулировочных торможений при следовании по спуску не допускается разряжать в ТМ давление ниже 3,8 кгс/см2.

Если по какой-либо причине при следовании по спуску давление в ТМ будет ниже 3,8 кгс/см2, необходимо поезд остановить, привести в действие локомотивный тормоз, после чего отпустить автоматические тормоза и зарядить тормозную сеть на стоянке до начала движения поезда (либо в течение не менее 5 минут, если поезд удерживается локомотивным тормозом).

Если давление в ТМ поезда оказалось ниже 3,8 кгс/см2 в конце спуска, а по условиям профиля пути скорость дальнейшего движения будет снижаться настолько, что потребуется отпуск автотормозов и за время до следующего торможения можно осуществить подзарядку тормозной сети до установленного давления, то останавливать поезд для подзарядки автотормозов не требуется.

После прохода поездом затяжного спуска и перевода на станции его тормозной сети на нормальное зарядное давление осмотрщики вагонов обязаны проверить отпуск всех автотормозов в поезде и переключить воздухораспределители в составе на равнинный режим.

242. При следовании грузового поезда со скоростью более 80 км/ч и появлении на локомотивном светофоре желтого огня необходимо привести тормоза в действие путем снижения давления в УР: в груженом поезде – на
0,8-1,0 кгс/см2, в порожнем – на 0,6-0,7 кгс/см2. При меньшей скорости движения поезда и большей длине блок-участков торможение следует начинать с учетом скорости и эффективности тормозных средств поезда на соответствующем расстоянии от светофора.

243. В грузовых поездах с зарядным давлением в ТМ от 4,8 до 5,5 кгс/см2 при полном отпуске автотормозов после служебного торможения необходимо удерживать рукоятку поездного тормоза в I положении до повышения давления в УР на 0,5-0,7 кгс/см2 выше зарядного (на локомотивах серии CKD – до зарядного). После снижения давления до нормального зарядного при необходимости повторить указанное завышение давления.

244. На незатяжных спусках, где применяются повторные торможения и на воздухораспределителях поезда включен равнинный режим, отпуск тормозов поезда между повторными торможениями необходимо выполнять переводом рукоятки поездного тормоза в I положение и удерживать ее до зарядного давления в УР.

Если между повторными торможениями имеется время для перехода с повышенного давления в магистрали на нормальное зарядное давление, то отпуск автотормозов между повторными торможениями необходимо выполнять в соответствии с пунктом 243 настоящей Инструкции.

245. После экстренного торможения для отпуска автотормозов поезда необходимо перевести рукоятку поездного тормоза в I положение до получения давления в УР: 3,0-3,5 кгс/см2 – без стабилизатора, 6,5-6,8 кгс/см2 – при наличии стабилизатора (на локомотивах серии ТЭ33А - до 6,0-6,2 кгс/см2). После этого рукоятку поездного тормоза перевести в поездное положение.

246. При длине состава грузового поезда от 100 до 350 осей, одновременно с началом отпуска автотормозов поезда необходимо затормозить локомотив (если он не был заторможен ранее) с давлением в ТЦ 1,0-1,5 кгс/см2 и выдержать в заторможенном состоянии в течение 20-30 секунд, после чего отпустить ступенями локомотивный тормоз.

Пользование пневматическим или электрическим тормозом локомотива при отпуске тормозов поезда (для сжатия состава) осуществляется машинистом в необходимых случаях, при управлении поездом с вагонами разной загрузки, после определения при первой проверке тормозов на эффективность и имеющихся реакций поезда при отпуске тормозов.

Для грузовых локомотивов с чугунными колодками и двухсторонним нажатием на колесо, локомотивный тормоз необходимо применять заблаговременно перед отпуском тормозов поезда путем плавного повышения давления в ТЦ локомотива до 0,5-0,7 кгс/см². После перевода рукоятки поездного тормоза в отпускное положение, давление в ТЦ локомотива плавно увеличить до 1,5-2,0 кгс/см² в зависимости от веса поезда.

Величина необходимого давления в ТЦ или тока электрического тормоза для локомотивов серий ТЭ33А, KZ8A  в зависимости от нажатия (тс) на ось и тормозной силы локомотива устанавливается местными инструкциями по автотормозам, на основании результатов опытных поездок.

Пользоваться локомотивным тормозом для сжатия поезда при отпуске тормозов необходимо на обрывных местах участков перегона, ломаном профиле пути, при отпуске тормозов груженого поезда на спуске, а также в зимнее время при низких температурах (когда увеличивается время распространения отпускной волны и имеется вероятность перемерзания ТМ).

247. В поездах с составом длиной более 300 осей не допускается отпускать автотормоза поезда при скорости менее 20 км/ч до полной остановки. Как исключение, при следовании по спуску, имеющему ограничение скорости
25 км/ч и менее, отпуск автотормозов поезда следует выполнять заблаговременно (за 15-20 секунд) путем применением локомотивного тормоза.

248. На крутых затяжных спусках, в поездах с зарядным давлением в ТМ 5,6-5,8 кгс/см2, полный отпуск автотормозов поезда следует выполнять путем перевода рукоятки поездного тормоза в I положение до получения давления в УР на 0,5-0,7 кгс/см2 выше зарядного давления (на локомотивах серии CKD – до зарядного).

Если тормоза поезда включены на горный режим и полный отпуск не требуется, то ступенчатый отпуск выполнять путем перевода рукоятки поездного тормоза в поездное положение до повышения давления в УР при каждой ступени отпуска не менее чем на 0,3 кгс/см2.

При давлении в ТМ на 0,4 кгс/см2 ниже предтормозного зарядного давления, выполнять только полный отпуск тормозов.

249. На локомотивах серии СKD для применения служебного торможения необходимо рукоятку поездного тормоза JZ-7 из поездного положения перевести в тормозное (положения рукоятки с III по V) для снижения давления в УР от установленного зарядного давления на необходимую величину. Первую ступень торможения выполнять, снижая давление в УР: в порожних поездах – на 0,5-0,6 кгс/см2, в груженых поездах – на 0,6-0,7 кгс/см2, на крутых затяжных спусках – на 0,7-0,9 кгс/см2 в зависимости от крутизны спуска.

На равнинном профиле пути со спусками до 0,008 ‰ при следовании на зеленый огонь светофора или по свободному перегону, разрешается первая ступень торможения (кроме проверки действия автотормозов) 0,5 кгс/см2 с выпуском воздуха из ТМ. Вторую ступень, при необходимости, следует выполнять по истечении не менее 5 секунд.

250. В движущемся поезде длиной до 100 осей разрешается включать тягу на локомотиве не ранее чем через 30 секунд, после перевода рукоятки поездного тормоза в положение отпуска.

В движущемся поезде длиной свыше 100 осей разрешается включать тягу на локомотиве не ранее чем через указанное в справке формы ВУ-45 время, необходимое для отпуска тормозов хвостового вагона.

251. После остановки поезда с применением автотормозов необходимо выждать время с момента перевода рукоятки поездного тормоза в положение отпуска до приведения локомотива в движение:

после ступени, если на воздухораспределителях включен равнинный режим – не менее 1,5 минуты, горный режим – не менее 2 минут;

после полного служебного торможения, если на воздухораспределителях включен равнинный режим – не менее 2 минут, горный режим – не менее
3,5 минут;

после экстренного торможения в поездах длиной до 100 осей, если на воздухораспределителях включен равнинный режим – не менее 4 минут, горный режим – не менее 6 минут;

после экстренного торможения в поездах длиной более 100 осей, если на воздухораспределителях включен равнинный режим – не менее 6 минут, горный режим – не менее 9 минут.

10.6 Управление тормозами при ведении грузового поезда по ломаному профилю пути

252. При следовании поезда по спуску с дальнейшим переходом на подъем машинист не должен допускать превышение установленной скорости. Если скорость поезда может увеличиться более установленной, то необходимо применить автотормоза поезда и после снижения скорости отпустить их с таким расчетом, чтобы въезжать на подъем с отпущенными тормозами и максимально допустимой скоростью.

Включать контроллер разрешается только после полного отпуска автотормозов поезда.

253. При следовании поезда с выключенным контроллером по спуску меньшей крутизны на спуск большей крутизны необходимо применить ступенчатое торможение локомотивным тормозом.

254. Если поезд следует с выключенным контроллером по спуску с переходом на короткую площадку (менее длины поезда) и далее снова на спуск, то при выходе локомотива на спуск после площадки необходимо привести в действие локомотивный тормоз.

При выходе на спуск всего поезда, в зависимости от скорости движения, следует отпустить ступенями локомотивный тормоз.

Если площадка после спуска длинная (более длины поезда), то на спуске необходимо полностью отпустить автоматические тормоза (если они приводились в действие для снижения скорости) и следовать по площадке с отпущенными автотормозами, при необходимости с включенным контроллером.

При следовании поезда на следующий спуск необходимо привести в действие локомотивный тормоз и отпустить его ступенями при выходе всего поезда на спуск, если по условиям профиля не требуется применение автотормозов.

11	Особенности обслуживания автотормозов и управления ими в грузовых поездах повышенного веса и повышенной длины

11.1	Общие положения

255. Обращение поездов повышенного веса и повышенной длины (грузовых поездов обычного или специального формирования) и соединенных поездов организуется в целях повышения пропускной и провозной способности участков и направлений, сокращения задержек поездов при предоставлении «окон» для ремонтно-путевых и строительных работ:

1) с постановкой локомотива (локомотивов) в голове состава:

из порожних вагонов с числом осей от 350 до 520 включительно;

весом от 6,0 до 9,0 тысяч тонн с числом осей от 350 до 400 включительно;

весом более 9,0 тысяч тонн (с разрешения АО «НК «ҚТЖ»»);

2) с постановкой локомотивов в голове и хвосте поезда весом от 6,0 до
12,0 тысяч тонн с числом осей от 400 до 560 включительно;

3) с постановкой локомотивов в голове и последней трети состава весом от 8,0 до 16,0 тысяч тонн с числом осей от 540 до 780 включительно;

4) соединенных поездов с постановкой локомотивов в голове и середине состава:

весом от 6,0 до 12,0 тысяч тонн с числом осей более 400 до 540 (включительно) и объединенной ТМ;

с составом из груженых и составом из порожних вагонов весом от 6,0 до 10,0 тысяч тонн с числом осей от 400 до 680 включительно с объединенной ТМ;

из порожних вагонов с числом осей более 480 до 780 включительно с объединенной ТМ;

весом до 12,0 тысяч тонн с числом осей до 520 включительно и автономными ТМ.

256. Организация обращения поездов повышенного веса и повышенной длины должна осуществляться после проведения тормозных расчетов и опытных поездок на участке их обращения, выполнения комплекса организационно-технических мероприятий, разработки местных инструкций, утверждаемых АО «НК «ҚТЖ»», их изучения и практического освоения всеми причастными работниками, разработки режимных карт вождения поездов.

В местных инструкциях должен быть предусмотрен для каждого участка дороги порядок подготовки, формирования, вождения и пропуска поездов повышенного веса и повышенной длины, обеспечения безопасности движения и взаимного обмена информацией между поездными диспетчерами, энергодиспетчерами, дежурными по станции и локомотивными бригадами, а также порядок пользования радиосвязью и регламент переговоров.

Режимные карты вождения поездов разрабатываются исходя из наличия в составе поезда вагонов с загрузкой менее 10 тонн на одну ось колесной пары, а также вагонов на тележках пассажирского типа, с учетом приложенных сил тяги или электрического торможения на автосцепку локомотива не более 50 тс.

Если все вагоны в составе поезда имеют загрузку более 10 тонн на одну ось (угольные, рудные, наливные и другие вагоны), допускаются силы тяги электрического торможения на автосцепке локомотива не более 95 тс. Сила тяги на автосцепке локомотива, работающей на растяжение состава, не должна превышать при трогании локомотива с места 95 тс, а при разгоне и движении – 130 тс.

257. Обращение поездов повышенного веса и повышенной длины разрешается на однопутных и двухпутных участках в любое время суток, при температуре не ниже -20°С, а поездов из порожних вагонов – не ниже -30°С.

258. Объединять и разъединять поезда повышенного веса и повышенной длины разрешается на спусках и подъемах крутизной до 0,006 ‰, с соблюдением условий безопасности движения, предусмотренных местной инструкцией.

Разрешается соединять поезда с составами из груженых и порожних вагонов, а также поезда с составами из порожних вагонов, при этом составы (поезда) меньшего веса или из порожних вагонов необходимо размещать в хвосте такого поезда.

В хвосте соединенного поезда с объединенной ТМ должен размещаться поезд меньшей длины.

259. Подготовку тормозного оборудования поездов, подлежащих сцеплению, разрешается выполнять на разных путях станции или раздельного пункта, но с обязательным полным опробованием каждого поезда.

260. Обращение поездов повышенного веса и повышенной длины разрешается на участках с руководящими спусками (включительно): при наличии ограничений скорости менее 25 км/ч – до 0,008 ‰, в остальных случаях – до 0,012 ‰, поездов из порожних вагонов с числом осей более 350 – до 0,018 ‰. На участках, имеющих руководящие спуски круче вышеуказанных, обращение поездов повышенного веса и повышенной длины допускается приказом АО «НК «ҚТЖ»» на основании положительных результатов опытных поездок.

261. Управление тормозами в поездах с локомотивами в составе или хвосте поезда осуществляется машинистами локомотивов с использованием радиосвязи по команде машиниста головного локомотива. Порядок пользования радиосвязью устанавливается местной инструкцией.

262. Два локомотива, стоящих рядом в голове или составе поезда и оборудованных СМЕ, должны работать с соединенными между локомотивами питательными магистралями.

263. Все локомотивы в поездах повышенного веса и повышенной длины должны быть оборудованы кранами машиниста, имеющими VA положение, и сигнализаторами разрыва ТМ.

264. Служебные торможения при снижении давления в УР более
0,6 кгс/см2, вплоть до полного служебного торможения в один прием с головного локомотива, необходимо выполнять путем постановки рукоятки поездного тормоза в V (тормозное) положение и выдержки ее в этом положении до снижения давления в УР на необходимую величину с последующим переводом в VA положение. После получения необходимой разрядки рукоятку перевести в положение перекрыши с питанием ТМ.

Повторную ступень торможения следует выполнять после прекращения выпуска воздуха из ТМ путем перевода рукоятки поездного тормоза в
V (тормозное) положение.

Полное служебное торможение выполняется в указанном выше порядке в случаях, предусмотренных пунктом 191 настоящей Инструкции, со снижением давления в УР локомотива: в поездах весом 6 тысяч тонн и более – на
1,8-2,0 кгс/см2, а в поездах из порожних вагонов с числом осей 350 и более – на 1,5-1,7 кгс/см2.

265. Разрешается применять электрическое торможение на локомотивах, находящихся в голове или составе поезда, а также на обоих локомотивах.

Места применения электрического торможения и предельные значения усилий торможения должны быть отражены в местных инструкциях и режимных картах вождения поездов.

266. Набор и сброс (за исключением экстренного торможения) тяговых и тормозных усилий необходимо выполнять таким образом, чтобы возрастание силы тяги или торможения от нуля до максимального значения и ее снижение с максимального значения до нуля происходило не быстрее чем за 25 секунд.

Для предупреждения разрыва автосцепок после отпуска автотормозов на участках с переломным продольным профилем пути разрешается включение 25% воздухораспределителей вагонов на горный режим с головы поезда обычного формирования весом более 6,0 тысяч тонн и длиной более 350 осей, а также с головной части первого состава соединенного поезда весом от 6,0 до
12 тысяч тонн или поезда специального формирования весом более 8,0 тысяч тонн.

Порядок переключения режимов воздухораспределителей устанавливается местной инструкцией.

267. Максимальная допустимая скорость движения поездов повышенного веса и повышенной длины, по условиям обеспеченности автотормозными средствами, устанавливается в соответствии с действующими нормативами по тормозам (приложение 2 к настоящей Инструкции).

268. При соединении поездов:

машинист второго поезда должен согласовать по радиосвязи с машинистом первого поезда подъезд к составу первого поезда;

машинист второго поезда, не доезжая 50-100 м до хвостового вагона впереди стоящего поезда, должен снизить скорость до 3 км/ч, согласовать по радиосвязи с машинистом первого поезда возможность сцепления автосцепок (запрещается осаживать поезда при их соединении);

после сцепления машинист второго поезда обязан проверить правильность соединения автосцепок и рукавов ТМ локомотива и хвостового вагона впереди стоящего поезда, сообщить машинисту головного локомотива номер своего поезда, его вес, длину и тормозное нажатие (по справке формы ВУ-45).

11.2	Поезд с локомотивом в голове состава

269. Локомотивы должны иметь исправные компрессоры, обеспечивающие потребность в сжатом воздухе в объёмах, достаточных для поездов повышенного веса и повышенной длины.

Ликвидация сверхзарядного давления в поездах повышенного веса и повышенной длины должна происходить с 6,0 до 5,8 кгс/см2 за 100-120 секунд.

270. Подготовку и опробование тормозного оборудования в составе следует выполнять от стационарной компрессорной установки (зарядное давление – 4,8-5,0 кгс/см2).

При раздельной подготовке и опробовании автотормозов в двух составах, находящихся на разных путях, от стационарных установок и локомотивов и последующем их соединении зарядное давление для порожних составов должно быть 4 кгс/см2, для груженых составов – 4,8-5,0 кгс/см2.

Такое же зарядное давление должны иметь локомотивы, обеспечивающие маневровые передвижения этих составов при их соединении. Порядок подготовки и опробования автотормозов составов должен быть отражен в местных инструкциях.

271. Зарядное давление в ТМ на поездном локомотиве с составом из порожних вагонов должно составлять 4,8-5,0 кгс/см2, при этом давление в ТМ хвостового вагона после зарядки автотормозов должно быть не менее
4,2 кгс/см2. В составе из загруженных вагонов необходимо устанавливать в ТМ поездного локомотива зарядное давление 5,3-5,5 кгс/см2, в ТМ хвостового вагона после окончания зарядки тормозной сети давление должно быть не менее 4,7 кгс/см2. Значение давления в магистрали хвостового вагона поезда необходимо записать в справку формы ВУ-45. Величину давления в магистрали хвостового вагона необходимо измерить манометром, ввернутым в стандартную головку для подсоединения с рукавом ТМ хвостового вагона.

272. В каждом из составов, формируемых в поезд повышенного веса и повышенной длины, полное опробование автотормозов необходимо выполнять от стационарной компрессорной установки. Зарядку и полное опробование автотормозов от локомотива следует выполнять лишь в случае отсутствия на станции стационарной компрессорной установки (или её неисправности).

После соединения составов и прицепки поездного локомотива и до зарядки тормозной сети проверяется целостность ТМ в соответствии с     пунктом 145 настоящей Инструкции, её плотность в поездном положении рукоятки поездного тормоза и выполняется сокращенное опробование автотормозов. Отпускать автотормоза при опробовании необходимо с завышением давления в УР на 0,5-0,6 кгс/см2 выше нормального зарядного давления. Торможение и отпуск необходимо проверять по срабатыванию тормозов пяти хвостовых вагонов сформированного поезда. При этом следует проверить наибольшее время отпуска автотормозов у пяти хвостовых вагонов и данные записать в справку формы ВУ-45.

При опробовании автотормозов поезда от локомотива не менее чем через 2 минуты после торможения и при положении перекрыши с питанием следует проверить плотность тормозной сети поезда аналогично установленной проверке в поездном положении рукоятки управления поездным тормозом. При этом плотность тормозной сети поезда при положении перекрыши с питанием не должна уменьшиться более чем на 10%.

273. На равнинном профиле пути со спусками до 0,008 ‰ включительно при следовании на зеленый огонь светофора или по свободному перегону разрешается первая ступень торможения (кроме проверки действия автотормозов) с выпуском воздуха из ТМ 0,3-0,5 кгс/см2.

На основании опытных поездок с динамометрическим вагоном с учетом местных условий допускаются служебные торможения, вплоть до полных служебных в два приема, с первоначальным снижением давления в УР на
0,4 кгс/см2, последующей выдержкой рукоятки поездного тормоза в
IV положении 4-6 секунд и повторным снижением давления в УР
V положением рукоятки поездного тормоза на необходимую величину, но не менее чем на 0,3 кгс/см2.

274. Отпускать автотормоза в пути следования I положением рукоятки поездного тормоза с выдержкой в этом положении до повышения давления в УР, в зависимости от длины состава и плотности тормозной сети на
0,5-1,0 кгс/см2 выше нормального зарядного, после чего перевести рукоятку поездного тормоза в поездное положение.

Разрешается после повышения давления в УР на указанную величину перевести рукоятку поездного тормоза из I в IV положение и по истечении
30-40 секунд после кратковременной постановки в I положение перевести ее в поездное положение.

Если после отпуска автотормозов поезда время перехода давления с повышенного до нормального зарядного было менее 2 минут, то очередную ступень торможения необходимо выполнять путем снижения давления в УР на
0,3 кгс/см2 больше начальной ступени.

В момент начала отпуска автотормозов поезда необходимо затормозить локомотив вспомогательным тормозом с давлением в ТЦ 1,5-2,0 кгс/см2, через 40-60 секунд отпустить ступенями тормоз локомотива.

275. При трогании с места после остановки время с момента перевода рукоятки управления поездным тормозом в положение отпуска до включения тяги должно быть:

после служебного торможения – не менее 3 минут;

после полного служебного торможения – не менее 4 минут;

после экстренного торможения – не менее 8 минут.

В зимний период указанное время увеличивается в 1,5 раза.

276. При проверке действия тормозов в грузовых поездах из порожних вагонов в пути следования отпуск тормозов необходимо выполнять после ступени торможения, выдержав рукоятку поездного тормоза в IV положении в течение 8-10 секунд. При этом скорость поезда должно быть снижена не менее чем на 10 км/ч.

277. Для улучшения управляемости автотормозами в грузовых поездах из порожних вагонов с числом осей от 350 до 400 (включительно) необходимо отключить воздухораспределители 1/4 состава, а в поездах, длина которых более 400 осей, – 1/3 состава.

Вагоны с отключенными воздухораспределителями должны быть равномерно расположены по длине состава, но не группами, при этом на пяти последних вагонах в хвосте состава автотормоза должны быть включены и исправно действовать.

Подготовку и управление автотормозами в таких поездах следует проводить в соответствии с настоящей Инструкцией.

В пунктах подготовки вагонов под погрузку тормоза всех вагонов должны быть включены в соответствии с действующими требованиями.

11.3	Соединенный грузовой поезд с автономными ТМ

278. Машинист локомотива второго соединенного грузового поезда управляет автотормозами по команде машиниста головного поезда. Команды о торможении и отпуске тормозов машинист головного локомотива передает по радиосвязи, при этом управление автотормозами в составах, входящих в соединенный поезд, должно проводиться машинистами по возможности одновременно. Запрещаются несогласованные действия машинистов при управлении тормозами.

279. Для проверки действия автотормозов в пути следования машинист головного поезда передает по радиосвязи машинисту второго поезда команду о начале проверки и выполняет ступень торможения путем снижения давления в УР на 0,6-0,7 кгс/см2, машинист второго поезда выполняет такую же ступень торможения. Снижение скорости на 10 км/ч должно происходить на расстоянии, не превышающем расстояние, установленное местными инструкциями.

Отпуск автотормозов при проверке их действия необходимо выполнять только после того, как оба машиниста убедятся в нормальной работе автотормозов.

280. Полное служебное или экстренное торможение необходимо применять только в случаях, требующих немедленной остановки поезда. Полное служебное или экстренное торможение в соединенном автономными магистралями грузовом поезде может применить тот машинист, который первым заметил опасность, о чем и должен сообщить второму машинисту для применения такого же торможения.

281. В случае выхода из строя радиосвязи машинист головного поезда определяет ближайшее место, удобное для остановки и расцепления состава, и выполняет ступень торможения для остановки. Машинист второго поезда, обнаружив срабатывание датчика контроля состояния ТМ, должен выполнить ступень торможения до полной остановки поезда.

11.4	Соединенный поезд, в котором локомотив поставлен в голове и в середине или в хвосте поезда, с объединенной ТМ

282. В поезде, в котором локомотив поставлен в голове и в середине или в хвосте состава, автотормоза каждого локомотива должны быть включены в ТМ.

283. Зарядное давление в ТМ должно быть 5,1-5,3 кгс/см2 при наличии в составе поезда груженых вагонов с воздухораспределителями, включенными на груженый режим. В остальных случаях зарядное давление должно быть
5,0-5,2 кгс/см2.

После соединения подготовленных поездов и прицепки локомотивов машинисты должны повысить давление в УР на 0,5-0,6 кгс/см2 выше зарядного давления путем перевода рукоятки поездного тормоза в I положение, после чего перевести рукоятку в поездное положение.

284. Полное опробование автотормозов поездов, подлежащих соединению на станции, выполняется в каждом составе раздельно с выдачей машинистам справки формы ВУ-45. После соединения поездов и объединения ТМ целостность ее в составе первого поезда и исправное действие сигнализаторов обрыва ТМ локомотивов обоих поездов необходимо проверять следующим образом:

машинист головного локомотива после извещения по радиосвязи машиниста локомотива, расположенного в составе поезда, о начале проверки выполняет ступень торможения путем снижения давления в УР на 0,7-0,8 кгс/см2 с последующим переводом рукоятки поездного тормоза в IV положение;

машинист локомотива, расположенного в составе поезда, в таком же порядке приводит в действие автотормоза после срабатывания сигнализатора обрыва ТМ. Убедившись в срабатывании сигнализатора обрыва ТМ, машинист локомотива, расположенного в составе поезда, извещает об этом по радиосвязи машиниста головного локомотива, после чего оба машиниста отпускают автотормоза.

При объединении поездов на перегоне после сцепления локомотива второго поезда с хвостовым вагоном первого поезда целостность ТМ первого поезда и срабатывание сигнализаторов обрыва ТМ на обоих локомотивах проверяют при отпущенных автотормозах первого и второго составов, по срабатыванию сигнализатора обрыва ТМ на обоих локомотивах в процессе соединения рукавов ТМ с предварительной их продувкой через концевые краны.

Машинисты соединенных поездов обязаны сообщить друг другу по радиосвязи о срабатывании сигнализаторов на обоих локомотивах. После соединения ТМ обоих поездов следует завысить до 5,8-6,0 кгс/см2 давление в УР на локомотивах по команде машиниста головного локомотива I положением рукоятки поездного тормоза.

Тормозное нажатие в таких поездах принимают по наименьшему значению из объединенных поездов.

После проведения указанной проверки выдача общей справки формы   ВУ-45 не требуется.

При неисправности сигнализатора обрыва ТМ на локомотиве объединение поездов запрещается.

285. При формировании поездов на станциях, имеющих ПТО, полное опробование автотормозов в каждом из составов, подлежащих объединению, должно выполняться до их объединения.

После объединения составов, до зарядки и проверки плотности тормозной сети по срабатыванию сигнализатора обрыва ТМ проверяют целостность ТМ между локомотивами, распределенными по составу.

286. Для проверки плотности тормозной сети при поездном положении рукоятки управления поездным тормозом необходимо принимать следующие нормы времени снижения давления в ГР на 0,5 кгс/см2 (в зависимости от числа осей в составе, на каждые 1000 л объема ГР):

| Число осей | 351-400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-780 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Время, секунд | 15 | 13 | 10 | 9 | 8 |

Указанное время определяется путем деления суммы времени снижения давления в ГР всех локомотивов на суммарный объем ГР в тысячах литров.

Отпуск автотормозов необходимо выполнять завышением давления в УР до 5,8-6,0 кгс/см2, переводом рукоятки управления поездным тормозом в
I положение.

287. После отправления соединенного поезда и поезда специального формирования следует проверить действие автотормозов поезда в пути следования в порядке, установленном в пункте 289 настоящей Инструкции, и выполнять требования, устанавливаемые местными инструкциями.

288. Режим ведения поезда задается машинистом головного локомотива в соответствии с режимными картами движения поездов, разработанными на основании результатов опытных поездок. В этих картах во избежание перегрева проводов контактной сети, выдавливания вагонов и разрыва автосцепных устройств устанавливают предельные значения усилий электродвигателей локомотивов при различном соединении локомотивов, превышение которых при ведении поезда не допускается.

Указание о торможении и отпуске тормозов в поездах машинист головного локомотива передает другим машинистам по радиосвязи. При каждом торможении машинисты обязаны контролировать срабатывание сигнализатора обрыва ТМ.

289. Действие тормозов в пути следования поезда необходимо проверять снижением давления в УР на 0,7-0,8 кгс/см2.

Служебные и полные служебные торможения с головного локомотива и локомотива, расположенного в составе поезда, необходимо выполнять одновременно с выдержкой рукоятки управления поездным тормозом в
V положении до снижения давления в УР на 0,5-0,6 кгс/см2 и последующим переводом рукоятки в положение VA. А после достижения необходимой разрядки рукоятку перевести в IV положение.

Повторные ступени с целью усиления торможения выполнять после прекращения выпуска воздуха из магистрали переводом рукоятки управления поездным тормозом в V (тормозное) положение. При объединении груженого поезда с порожним поездом, ТМ на локомотиве, расположенном в составе поезда, при ступенях торможения разряжать на 0,2-0,3 кгс/см2 меньше, чем на головном локомотиве.

290. Отпуск автотормозов необходимо выполнять одновременно с обоих локомотивов либо с задержкой начала отпуска на локомотиве, расположенном в составе поезда, до 6 секунд, после сообщения машинистом головного локомотива об отпуске тормозов. Рукоятку управления поездным тормозом выдерживать в I положении до достижения давления в УР 5,8 - 6,0 кгс/см2.

291. Разрешается при трогании с места тягу локомотива, находящегося в составе или хвосте поезда, включать одновременно с тягой головного локомотива. Допускается опережение на 3-6 секунды включения тяги второго локомотива по сравнению с включением тяги головного локомотива.

292. Если в процессе ведения поезда на локомотиве в составе (хвосте) поезда срабатывает сигнализатор обрыва ТМ или наблюдается падение давления в ТМ, машинист должен перевести рукоятку поездного тормоза в
III положение, сообщить по радиосвязи машинисту головного локомотива о срабатывании сигнализатора обрыва ТМ. Отпуск автотормозов в любом случае выполняется только после полной остановки поезда.

293. При отказе радиосвязи в пути следования машинист локомотива в составе (хвосте) поезда по включению и отключению тяги головного локомотива ориентируется по профилю пути и скорости поезда, а при срабатывании сигнализатора обрыва ТМ выполняет ступень торможения снижением давления в УР на 0,8-1,0 кгс/см2. Такая же ступень торможения выполняется, если машинист замечает торможение поезда, независимо от срабатывания сигнализатора обрыва ТМ. Машинист головного локомотива при отказе радиосвязи регулировочные торможения выполняет ступенью 0,8-1,0 кгс/см2.

Машинист локомотива в составе (хвосте) поезда при неисправности радиосвязи выполняет отпуск автотормозов переводом рукоятки поездного тормоза во II положение.

В случае отказа радиосвязи следование поезда разрешается до первой станции, на которой необходимо разъединить поезда.

294. При стоянке поезда более 30 минут, падении давления в ГР ниже
5,5 кгс/см2 необходимо выполнить проверку автотормозов:

замерить плотность ТМ при II положении рукояток поездного тормоза, которая должна быть на уровне, указанном в справке формы ВУ-45. Отклонение допускается не более чем на 20%;

машинист головного локомотива выполняет ступень торможения путем снижения давления в УР на 0,7-0,8 кгс/см2, и после срабатывания сигнализатора обрыва ТМ на пульте локомотива в составе поезда машинист выполняет аналогичную ступень разрядки;

убедившись в срабатывании автотормозов, машинист локомотива в составе поезда извещает об этом по радиосвязи машиниста головного локомотива, после чего оба машиниста отпускают тормоза.

Помощники машинистов проверяют действие автотормозов на торможение и отпуск в вагонах, количество которых устанавливается и указывается в местных инструкциях.

В случае, если при проверке плотности объединенного поезда установлено изменение плотности в сторону увеличения или уменьшения свыше 20%, то наряду с проверкой целостности ТМ по срабатыванию при ступени торможения сигнализатора обрыва ТМ на локомотиве в середине состава при торможении с головного локомотива помощник машиниста локомотива в середине состава проверяет состояние ТМ визуально до хвоста поезда и по срабатыванию на торможение двух хвостовых вагонов.

12	Отцепка локомотива от состава

295. В пунктах смены локомотивов в пассажирских и грузовых поездах машинист перед отцепкой локомотива от состава должен выключить ЭПТ (при его наличии), привести в действие автоматические тормоза путем снижения давления в УР на 1,5-1,7 кгс/см2.

После этого помощник машиниста перекрывает концевые краны в локомотиве и первом вагоне, разъединяет между локомотивом и первым вагоном рукава ТМ, подвешивает их на подвески.

296. Закрепление состава поезда на станции следует выполнять в соответствии с ИДП и ТРА станции.

297. При обслуживании локомотива одним машинистом выполнение операций по отцепке поездного локомотива от состава поезда возлагается на составителя поездов или осмотрщика вагонов. Отцепка поездного локомотива от пассажирского состава, оборудованного электрическим отоплением, выполняется осмотрщиком вагонов только после разъединения ПЭМ высоковольтных междувагонных электрических соединений.

Перед отцепкой поездного локомотива, обслуживаемого одним машинистом, от состава грузового поезда машинист должен переключить воздухораспределитель локомотива на груженый режим.

13	ТО тормозного оборудования МВПС

298. Слесари ремонтных депо проводят ТО тормозного оборудования МВПС при всех видах ремонта и ТО (кроме ТО-1). Выполнение работ проверяет мастер (бригадир) с записью в журнале технического состояния формы ТУ-152 об исправном состоянии тормозного оборудования. Обслуживание и проверку тормозного оборудования при ТО-1 должны выполнять локомотивные бригады во время приемки-сдачи МВПС на путях основного и оборотного депо, на станционных путях в пунктах смены локомотивных бригад, при отстое и экипировке поезда.

299. Запрещается ставить в состав поезда вагоны и выдавать рельсовый автобус РА-1 в следующих случаях:

при неисправных кране машиниста, воздухораспределителе, электровоздухораспределителе, компрессорном агрегате и аппаратуры его управления, электрической цепи ЭПТ, концевом или разобщительном кране, выпускном клапане, ТЦ, резервуаре;

при повреждении воздухопроводов, трещинах, прорывах, протертостях и расслоении соединительных рукавов, трещинах, надломах и вмятинах на воздухопроводах, неплотности их соединений, ослаблении трубопроводов в местах крепления;

при неисправности механической части, траверс, триангелей, рычагов, тяг, подвесок, авторегулятора и пневморегулятора рычажной передачи, башмаков (трещины или изломы в деталях), отколах проушин колодки, неправильном креплении колодок в башмаке, неисправности или отсутствии предохранительных устройств, нетиповом креплении, нетиповых деталях и шплинтах в узлах;

при неисправности ручного и стояночного тормозов;

при ослаблении крепления деталей;

при не отрегулированной рычажной передаче;

когда толщина тормозных колодок менее толщины, указанной в пункте 305 настоящей Инструкции;

при неисправности стояночного тормоза и противоюзного устройства на рельсовом автобусе РА-1.

300. Локомотивная бригада при приемке-сдаче подвижного состава обязана:

выпустить конденсат из главных, вспомогательных резервуаров и масловлагоотделителей;

проверить уровень масла в картерах компрессоров;

проверить пределы давлений в ГР, которые должны обеспечиваться автоматическим включением компрессоров на электропоездах и дизель-поездах при давлении 6,5 кгс/см2 и их отключением при давлении 8 кгс/см2. На автомотрисе АЧ2 и на рельсовых автобусах РА-1 это давление должно составлять соответственно 7,5-9,0 кгс/см2 и 6,5-8,0 кгс/см2. Допускаемое отклонение – 0,2 кгс/см2;

убедиться в том, что срок поверки манометров не истек, ручки разобщительных кранов тормоза находятся в соответствующих положениях, автотормоз включен на соответствующий режим, проверить производительность компрессоров, наличие пломб на предохранительных клапанах, манометрах, фиксаторе разобщительного крана к электропневматическому клапану автостопа, на рельсовых автобусах– наличие пломб на Стоп-кранах;

проверить зарядное давление в ТМ, плотность УР, тормозной и питательной сети, работу кранов машиниста и воздухораспределителей при ступени торможения, действие автоматического и электропневматического тормозов, на автомотрисе АЧ2 и рельсовом автобусе РА-1 проверить вспомогательный тормоз на предельное давление в ТЦ при полном торможении;

осмотреть тормозную рычажную передачу, ее предохранительные устройства и проверить состояние и толщину тормозных колодок, проверить действие ручного тормоза, а также проходимость воздуха через концевые рукава магистрали путем не менее трехкратного открытия концевых кранов. На электропоездах, оборудованных электрическим тормозом, проверить действие схемы электрического торможения;

на рельсовом автобусе РА-1 проверить состояние цепи ЭПТ по индикаторной лампе «Неисправность ЭПТ», которая при исправной цепи не должна гореть;

выполнить работы по устранению выявленных неисправностей и регулировке узлов оборудования: сменить тормозные колодки, отрегулировать тормозную рычажную передачу, произвести смену шплинтов механической части тормоза, крепление в доступных местах ослабленных резьбовых соединений.

301. Уровень масла в картерах компрессоров типа Э-400 должен быть не ниже 15 мм от верхней кромки заливочного отверстия, в компрессорах типов ЭК-7Б, ЭК-7В, ВКУ – не ниже контрольной риски маслоуказателя, а в компрессорах ВВ-1,75/9, МТК-135 – между верхней и нижней рисками маслоуказателя.

Уровень масла в картерах компрессоров, выходящий за пределы контрольных рисок маслоуказателя, не допускается.

Для компрессоров электропоездов следует применять компрессорное масло марки К-12 в зимний период и марок К-19, КС-19 – в летний период, для компрессоров дизель-поездов, автомотрис – компрессорное масло марок К-19, КС-19 или КЗ-20 круглогодично.

Для компрессоров вентильного типа (ВКУ) электропоездов серий ЭД9э следует применять компрессорное масло только марки AEON6000FG, смешивать масла разных марок между собой не допускается!

Кроме указанных масел, разрешается применять масло марки КЗ-10н для смазывания компрессоров электропоездов в зимний период при температуре атмосферного воздуха до минус 30˚С и масло марки КЗ-20 в летний период, а также в переходный межсезонный период при температуре атмосферного воздуха до минус 15˚С. Запрещается применять другие виды масел, а также смазывать воздушные цилиндры через клапаны и фильтры.

302. При выпуске МВПС из депо после ремонта и ТО производительность его компрессоров должна быть проверена по времени наполнения ГР с 7,0 до 8,0 кгс/см2 (приложение 1 к настоящей Инструкции).

303. Проверить плотности питательной, тормозной, уравнительной сети МВПС.

Контролировать утечку воздуха из УР и ТМ, для чего тормозную сеть поезда заряжают до установленного рабочего давления и ручку крана машиниста переводят в IV положение. Плотность считается достаточной, если давление в УР не снижается более 0,1 кгс/см² за 3 минуты.

Для проверки плотности ТМ ее полностью заряжают и перекрывают кран двойной тяги. В этом случае утечка не должна превышать 0,2 кгс/см² за
1 минуту.

Плотность питательной магистрали проверяется при перекрытом кране питательной магистрали к крану машиниста, включенном тумблере питания пневматических дверей электропоезда и снижения давлении в питательной магистрали с 7,0 до 6,8 кгс/см² за 3 минуты.

После зарядки ТМ до установленного давления проверить работу автотормозов на чувствительность, для чего с помощью крана машиниста давление в ТМ снижать на 0,5-0,6 кгс/см². При этом на всех вагонах автоматические тормоза должны прийти в действие и самопроизвольно не отпускать в течение 5 минут. После установки ручки крана машиниста во II положение и повышения давления в ТМ все воздухораспределители должны полностью отпустить.

Для рельсового автобуса РА-1 время снижения давления должно быть не менее 10 минут или не менее 5 минут при снижении давления с 7,0 до
6,8 кгс/см2 после перехода работы компрессора на холостой ход.

304. На рельсовых автобусах РА-1 необходимо проверить:

1)	воздухораспределители на чувствительность к торможению. Проверку выполнять путем постановки ручки крана машиниста № 013А в III положение, при этом разрядка ТМ должна составить 0,6-0,7 кгс/см2, а давление в ТЦ
1,1-1,3 кгс/см2;

2)	воздухораспределители на чувствительность к отпуску путем постановки ручки крана машиниста № 013А во II положение, при этом тормоз должен отпустить, а колодки отойти от колес на 3 +1 мм.

305.	При приемке МВПС из депо необходимо проверить в соответствии с требованиями таблицы 2 настоящей Инструкции зарядное давление в ТМ, плотность УР кранов машиниста, выходы штоков ТЦ, режим включения воздухораспределителей № 292 (до 20 вагонов – режим «К», более 20 вагонов – режим «Д»), толщину и состояние тормозных колодок.

Минимальная толщина тормозных колодок, при которой они подлежат замене: чугунных тормозных колодок – не менее 12 мм, композиционных – не менее 14 мм, для рельсовых автобусов – не менее 10 мм, колодки с сетчато-проволочным каркасом определяются по заполненному фрикционной массой ушку.

Выход тормозных колодок за наружную грань поверхности катания бандажа (обода колеса) в эксплуатации не допускается. Колодки необходимо заменить при достижении предельной толщины, наличии по всей ширине колодки трещин, распространяющихся до стального каркаса, при клиновидном износе, если место наименьшей допускаемой толщины находится от тонкого торца колодки на расстоянии 50 мм и более.

306. Перед проверкой работы тормозов из рабочей кабины МВПС необходимо убедиться в правильном положении ручек кранов на питательной и тормозной магистралях. На рельсовых автобусах РА-1 перед проверкой тормоза необходимо убедиться в правильности положения ручек разобщительных кранов от ТМ к электропневматическому клапану автостопа ЭПК-153, который должен быть открыт и опломбирован и от питательной магистрали к крану № 172, который должен быть открыт.

Ручка крана № 172 должна находиться в среднем положении. При работе автобусов по СМЕ разобщительные краны в кабинах, находящихся в середине состава, должны быть закрыты.

307. Из рабочей кабины электропоезда необходимо проверить:

1)	действие ЭПТ. После зарядки тормозной сети необходимо отключить генератор и включить прожектор, световые сигналы и другие потребители электроэнергии. Ручку тормозного переключателя в хвостовой кабине установить в III положение («Выключено»). При включении тормозного переключателя в рабочей кабине в I положение («Включено») должна загореться контрольная лампа, что укажет на исправность аккумуляторной батареи и целостность электрической цепи ЭПТ по всему поезду. Напряжение в цепи по вольтметру должно быть в пределах 45-50 В. Затем надо перевести ручку крана машиниста усл. № 334Э в IV положение, ручку крана машиниста усл. № 395 – в положение VЭ, при этом должна загореться сигнальная лампа торможения и при кране усл. № 334Э должен сработать вентиль перекрыши, а при кране машиниста № 395 – кратковременно должен выключиться электровентиль на электропневматический клапан № 150И без срабатывания автостопа.

Если положение VЭ поездного крана усл. № 395 совпадает с положением VА, снижение давления в УР при полном служебном торможении допускается не более чем на 0,5 кгс/см2. Когда в ТЦ установится полное давление, ручку крана машиниста следует перевести в III положение. Далее необходимо выключить электрическое питание ЭПТ и по лампе сигнализатора отпуска проверить полный отпуск всех тормозов, после чего ручку крана машиниста усл. № 395 перевести во II положение, а крана усл. № 344Э – в положение IIА.

На электропоездах, оборудованных кнопочным управлением ЭПТ, его действие необходимо проверять при поездном положении ручки крана машиниста;

2)	действие автоматического тормоза на чувствительность к торможению. Для этого ручку крана машиниста усл. № 334Э из IIА положения перевести в IV положение, а ручку кранов машиниста усл. № 328, 395 – из
II положения в V положение и снизить давление в УР на 0,5-0,6 кгс/см2 ниже установленного зарядного давления. После снижения давления в УР на требуемую величину перевести ручку крана машиниста усл. № 334Э в
III положение, а ручку кранов машиниста усл. № 394, 395 – в IV положение. При этом автотормоза всех вагонов должны прийти в действие и самопроизвольно не отпускать в течение 5 минут;

3)	действие автоматического тормоза на чувствительность к отпуску путем перевода ручки кранов машиниста усл. № 394 (395) во II положение, а крана машиниста усл. № 334Э – в IIА положение.

При повышении давления в ТМ до установленного зарядного давления автотормоза всех вагонов должны полностью отпустить.

Действие автоматических тормозов каждого вагона на чувствительность к торможению и отпуску проверяет помощник машиниста.

Машинист обязан выполнить торможение автоматическим и электропневматическим тормозами так же, как при выполнении сокращенного опробования тормозов, а помощник машиниста должен проверить действие тормозов хвостового вагона по манометру ТЦ в рабочей кабине управления.

308. Из рабочей кабины дизель-поездов типа Д, ДР и автомотрисе АЧ2 необходимо проверить:

1)	действие ЭПТ.

На дизель-поездах типа ДР ЭПТ следует проверять в том же порядке, как и в электропоездах с соответствующим краном машиниста, при этом напряжение в цепи по вольтметру должно быть в пределах 45-50 В.

На дизель-поездах типа Д в рабочей кабине управления ручку переключателя необходимо перевести в положение «Голова поезда». Во всех нерабочих кабинах управления ручки переключателей должны находиться в положении «Выключено», а в хвостовой кабине моторного вагона – в положении «Хвост поезда», разобщительные краны на питательной и тормозной магистралях должны быть перекрыты, а ручки кранов машиниста усл. № 328, 395 находиться в VI положении. Далее следует включить источник питания ЭПТ и проверить по вольтметру напряжение, которое должно быть не менее 45 В. При этом на пульте должна загореться зеленая сигнальная лампа, что укажет на исправность аккумуляторной батареи и целостность электрической цепи ЭПТ по всему поезду. Затем необходимо перевести ручку крана машиниста из II положения в положение VЭ, при этом должна загореться красная сигнальная лампа. Когда в ТЦ установится полное давление, ручку крана машиниста необходимо перевести в III положение, при этом должна загореться желтая сигнальная лампа (красная погаснет).

Электрическое питание ЭПТ необходимо выключить и проверить полный отпуск всех тормозов, после чего ручку крана машиниста перевести во II положение. Зеленая сигнальная лампа при включенном ЭПТ должна гореть при всех положениях ручки крана машиниста;

2)	действие автоматического тормоза. Автоматический (при выключенном ЭПТ) тормоз необходимо проверять в том же порядке, какой предусмотрен для тормозов электропоездов, оборудованных соответствующим краном машиниста.

Машинист обязан выполнить торможение автоматическим и электропневматическим тормозами как при выполнении сокращенного опробования тормозов, а помощник машиниста должен проверить действие тормозов хвостового вагона по манометру ТЦ в нерабочей кабине управления;

309.	На автомотрисе АЧ2 в рабочей кабине управления следует включить автоматический выключатель и перевести переключатель управления ЭПТ из II положения в I положение.

В нерабочей кабине переключатель управления ЭПТ должен находиться во II положении, а ручка крана машиниста усл. № 395 – в V положении, разобщительные краны на питательной и тормозной магистралях должны быть перекрыты. Разобщительный кран на трубопроводе от крана вспомогательного тормоза усл. № 254 к ТЦ должен находиться в перекрытом положении.

Краном машиниста выполнить служебное торможение до полного давления в ТЦ перемещением ручки крана из поездного положения в положение VЭ. Когда давление в ТЦ повысится до 3,9±0,1 кгс/см2, надо установить ручку крана машиниста в III положение, выключить ЭПТ и проверить полный отпуск всех тормозов.

Действие автоматического тормоза проверить в порядке, установленном для проверки автоматического тормоза электропоездов, оборудованных краном машиниста усл. № 395.

Из нерабочей кабины управления проверка действия автоматического и электропневматического тормозов выполняется аналогично проверке тормозов дизель-поездов.

В обеих кабинах управления необходимо проверить действие вспомогательного тормоза на максимальное давление в ТЦ. Это давление должно быть 3,9±0,1 кгс/см2.

310. Проверку действия ЭПТ рельсового автобуса серии РА-1 необходимо выполнять при остановленном ДВС, световых сигналах и других потребителях электроэнергии в следующем порядке:

вставить ключ в замок ВЦУ (блокировка усл. № 267) и повернуть его в рабочее положение по часовой стрелке (при этом должны загореться лампы «Стояночный тормоз» и «КРМ»);

выключить стояночный тормоз тумблером «Стояночный тормоз» (индикаторная лампа «Стояночный тормоз» должна погаснуть);

зарядить ТМ путем постановки ручки крана машиниста усл. № 013А в
I положение на 2-3 секунды с последующим переводом во II положение;

перевести джойстик ЭПТ в положение «На себя» и удерживать его в этом положении до достижения максимального давления в ТЦ, которое должно составлять на порожнем рельсовом автобусе РА-1 2,6-2,7 кгс/см2, после чего джойстик отпустить. Убедиться в отпуске тормоза по манометрам ТЦ;

проверить действие противоюзного устройства в соответствии с инструкцией по его эксплуатации;

проверить действие автоматического тормоза:

1) на чувствительность к торможению с установленного зарядного давления ТМ. Для этого ручку крана усл. № 013А из II положения перевести в III положение. Давление в ТЦ при этом должно составить 1,1-1,3 кгс/см2.

2) на чувствительность к отпуску тормозов. Для этого перевести ручку крана машиниста усл. № 013А из III положения во II положение, при этом тормоз рельсового автобуса РА-1 должен отпустить. Отпуск тормоза контролировать по манометру ТЦ.

Указанные проверки производить из обеих кабин управления;

проверить действие вспомогательного тормоза на максимальное давление, которое должно составлять 2,9 - 3,3 кгс/см2 в ТЦ. Машинист проверяет действие вспомогательного тормоза из обеих кабин управления один раз за поездку при приемке рельсового автобуса РА-1 в депо.

14 Порядок переключения тормозного оборудования при смене кабин управления МВПС

311. В моторвагонных поездах, оборудованных краном машиниста усл.
№ 334Э, в оставляемой кабине управления ручку крана переключателя необходимо перевести в III положение («Выключено»). После этого ручку крана машиниста следует перевести в IV положение и снизить давление в УР на
1,3-1,5 кгс/см2, затем перевести в III положение.

Когда закончится снижение давления в магистрали, необходимо перекрыть разобщительные краны на питательной и тормозной магистралях, а ручку крана машиниста установить в I положение.

В рабочей кабине, из которой будет осуществляться управление тормозами, машинист обязан перевести ручку тормозного переключателя из
III положения в I положение («Включено»). При этом должна загореться сигнальная лампа контроля за исправностью источника питания и целостностью электрической цепи поезда. Затем открыть разобщительные краны на питательной и тормозной магистралях, отпустить тормоза (контролируют по погасанию контрольной лампы отпуска тормозов), зарядить тормозную сеть установленным давлением и перевести ручку крана машиниста в положение IIА.

В моторвагонных поездах, оборудованных кранами машиниста
усл. № 328, 394 (395), в оставляемой кабине управления отключить источник питания ЭПТ, ручку крана машиниста перевести в V положение и, снизив давление в УР на 1,3-1,5 кгс/см2, установить ручку крана в IV положение. Когда закончится выпуск сжатого воздуха через кран машиниста, перекрыть разобщительные краны на тормозной и питательной магистралях, а ручку крана машиниста установить в VI положение и тормозной переключатель – в
III положение «Выключено».

В рабочей кабине, из которой будет осуществляться управление тормозами, следует установить тормозной переключатель в I положение «Включено», ручку крана машиниста перевести из VI положения во
II положение и открыть разобщительный кран на питательной магистрали.

Когда УР зарядится до нормального зарядного давления, открыть разобщительный кран ТМ, включить источник питания ЭПТ, при этом на пульте должна загореться сигнальная лампа.

312. В оставляемой кабине автомотрисы АЧ2 выключить источник питания и перевести переключатель управления ЭПТ из I положения во
II положение, ручку крана машиниста перевести в V положение и, снизив давление в УР на 1,3-1,5 кгс/см2, установить ручку крана в IV положение. Когда закончится выпуск сжатого воздуха через кран машиниста, перекрыть разобщительные краны на питательной и тормозной магистралях, а ручку крана машиниста установить в V положение.

Ручку крана вспомогательного тормоза усл. № 254 перевести в последнее тормозное положение и после установления в ТЦ полного давления перекрыть разобщительный кран на воздухопроводе от крана усл. № 254 к ТЦ.

Далее следует убедиться в отсутствии недопустимого снижения давления в ТЦ (допускается снижение давления в ТЦ не более 0,2 кгс/см2 в минуту).

313. Перейдя в рабочую кабину, из которой будет осуществляться управление тормозами, открыть разобщительный кран на воздухопроводе от крана усл. № 254 к ТЦ, ручку крана машиниста перевести из V положения во
II положение и открыть разобщительный кран на питательной магистрали.

После повышения давления в УР до нормального зарядного давления открыть разобщительный кран на ТМ. Включить источник питания ЭПТ и перевести переключатель управления ЭПТ из II положения в I положение.

314. В оставляемой кабине управления рельсового автобуса РА-1 установить ручку крана машиниста усл. № 013А в VI положение, выключить ЭПК-153, ручку крана машиниста № 013А перевести в VII положение и дождаться полной разрядки ТМ.

Далее включить стояночный тормоз переводом тумблера «Стояночный тормоз» в положение «От себя», при этом должна загореться сигнальная лампа «Стояночный тормоз». Выключить выключатель цепей управления и изъять блокировочный ключ. После остановки ДВС выключить «Бортсеть».

В рабочей кабине, из которой будет осуществляться управление, следует включить «Бортсеть» и включить выключатель цепей управления (при этом должны загореться индикаторные лампы «КРМ» и «Стояночный тормоз»), выключить стояночный тормоз переводом тумблера «Стояночный тормоз» в положение «Выкл» (при этом индикаторная лампа «Стояночный тормоз» должна погаснуть), зарядить ТМ.

15	Опробование тормозов МВПС

15.1	Общие положения

315. Установлено два вида опробования тормозов МВПС: полное и сокращенное.

При полном опробовании тормозов проверяют состояние ТМ, плотность тормозной сети, действие тормозов у всех вагонов МВПС.

При сокращенном опробовании проверяют состояние ТМ по действию тормоза хвостового вагона.

При сокращенном опробовании тормозов рельсовых автобусов РА-1 действие тормозов проверяется по показанию манометров в хвостовой кабине. При полном опробовании проверяют действие тормозов на торможение и отпуск каждого ТЦ.

Полное опробование тормозов выполняют локомотивные бригады, а после планового ремонта и ТО (кроме ТО-1) моторвагонного поезда – локомотивная бригада совместно с мастером или бригадиром автоматного отделения депо. После ночного отстоя поезда опробование тормозов выполняет локомотивная бригада.

При опробовании тормозов машинист обязан зарядить тормозную сеть поезда до установленного зарядного давления, указанного в таблице 2 настоящей Инструкции, и проверить работу сначала электропневматических, а затем автоматических тормозов.

15.2	Полное опробование тормозов МВПС

316. Полное опробование тормозов в моторвагонных поездах выполняется  перед выпуском поезда в рейс из депо после ремонта и ТО или после отстоя без бригад на станции или в депо.

Полное опробование тормозов выполняется в порядке, установленном в пунктах 306 – 307 настоящей Инструкции. При этом в процессе полного опробования электропневматического и автоматического тормозов локомотивная бригада проверяет действие тормоза на торможение и отпуск у каждого вагона.

317. После каждого полного опробования тормозов в журнал формы
ТУ-152, хранящийся в поезде, машинист вносит следующие данные:

номер поезда или рельсового автобуса;

дату и время полного опробования электропневматических и автоматических тормозов;

пределы давления в ГР, поддерживаемого регулятором давления, а также давление в ТМ при поездном положении ручки крана машиниста;

величину утечки воздуха из тормозной сети.

Кроме того, лолжен содержать фамилии и подписи машиниста и помощника машиниста, а при выпуске моторвагонного поезда из депо после планового ремонта или ТО (кроме ТО-1) – подписи мастера (бригадира) и машиниста.

318. На рельсовом автобусе РА-1 полное опробование тормозов выполняется локомотивными бригадами в порядке, установленном в пункте 310 настоящей Инструкции, с проверкой действия тормозов на торможение и отпуск по каждому ТЦ.

15.3	Сокращенное опробование тормозов МВПС

319. Сокращенное опробование автотормозов для проверки состояния ТМ по изменению давления в ТЦ хвостового вагона или по лампе «СОТХ» при выполнении торможения и отпуска, а для рельсовых автобусов РА-1 и РА-2 – по показанию манометра в хвостовой кабине управления и всех цилиндров – по показанию на дисплее панели управления выполняется:

после смены кабины управления;

после всякого разъединения рукавов или перекрытия концевых кранов в поезде;

после стоянки поезда более 20 минут или при падении давления в ГР ниже 4,6-5,0 кгс/см2;

после смены локомотивных бригад;

при отключении ВР.

320. Сокращенное опробование ЭПТ выполняется:

после смены кабины управления;

после всякого разъединения электрической цепи ЭПТ;

после смены локомотивных бригад;

при отключении ЭВР.

321. При сокращенном опробовании тормозов бригада обязана из рабочей кабины МВПС зарядить тормозную сеть до установленного давления и проверить работу сначала электропневматических, а затем автоматических тормозов по изменению давления в ТЦ хвостового вагона, а у рельсовых автобусов РА-1 и РА-2 – в соответствии с пунктом 310 настоящей Инструкции.

Для этого необходимо в рабочей кабине МВПС включить ЭПТ и по сигналу помощника машиниста или проводника хвостового вагона (звонок, громкоговорящая связь) выполнить торможение.

Машинист должен выполнить ступень торможения до повышения давления в ТЦ головного вагона на 1,0-1,5 кгс/см2.

Помощник машиниста или проводник хвостового вагона обязан проверить действие тормоза хвостового вагона по манометру ТЦ в нерабочей кабине МВПС. Машинист контролирует работу тормозов по манометру ТЦ и сигнальным лампам в рабочей кабине МВПС.

После проверки действия тормоза хвостового вагона на торможение помощник машиниста или проводник подает сигнал машинисту об отпуске тормоза.

Для отпуска тормозов машинист переводит ручку крана машиниста сначала в I положение, затем ручку крана усл. № 334Э – в положение IIА, кранов усл. № 328, 395 – во II положение.

Помощник машиниста (проводник) должен проверить отпуск тормоза хвостового вагона по манометру в нерабочей кабине МВПС. При положительном результате проверки машинист выключает ЭПТ и проверяет работу автоматических тормозов путем снижения давления в УР на
0,5-0,6 кгс/см2.

Помощник машиниста (проводник) после проверки действия автотормозов хвостового вагона на торможение подает сигнал об отпуске тормозов. Машинист по этому сигналу переводит ручку крана машиниста сначала в I положение, а затем ручку крана № 334Э – в положение IIА, а кранов № 328, 395 – во II (поездное) положение.

Если при сокращенном опробовании не сработает тормоз хвостового вагона, работник, проверяющий тормоза этого вагона, обязан не допустить отправление поезда. Отпуск тормозов во всем поезде необходимо контролировать по лампе сигнализатора отпуска.

322. Для рельсовых автобусов РА-1 при сокращенном опробовании локомотивная бригада обязана из рабочей кабины зарядить тормозную сеть до установленного давления и проверить работу сначала электропневматического, а затем автоматического тормоза по манометру в хвостовой кабине. Для этого необходимо в рабочей кабине рельсового автобуса РА-1 поставить джойстик ЭПТ в положение «ЭПТ Рабочее» и удерживать его до получения в ТЦ давления 1,3 - 1,5 кгс/см2. Помощник машиниста обязан проверить действие тормоза по манометру ТЦ в хвостовой кабине. Машинист же контролирует работу тормоза по манометру ТЦ и сигнальной лампе «Нет отпуска» в рабочей кабине.

Для отпуска тормозов машинист переводит джойстик ЭПТ в положение отпуска. Помощник машиниста должен проверить отпуск тормоза по манометру в хвостовой кабине.

После проверки ЭПТ машинист проверяет работу автоматического тормоза. Для этого устанавливает ручку крана машиниста усл. № 013А из
II положения в III положение. Помощник машиниста обязан проверить действие тормоза по манометру ТЦ в хвостовой кабине. А машинист контролирует работу тормоза по манометру ТЦ и сигнальной лампе «Нет отпуска» в рабочей кабине. Для отпуска тормозов машинист переводит ручку крана усл. № 013А в I положение на 2-3 секунды. Помощник машиниста должен проверить отпуск тормоза по манометру в хвостовой кабине.

Если при опробовании тормозов помощник машиниста выявит неисправность в работе тормозов, он обязан не допустить отправление рельсового автобуса и немедленно доложить о неисправности машинисту.

323. Ответственность за правильное опробование тормозов в МВПС и достоверность данных, вносимых в журнал технического состояния МВПС формы ТУ-152, несут машинист, помощник машиниста, а также мастер (или бригадир) при его участии в проведении опробования тормозов.

16	Обслуживание тормозов МВПС и управление ими в пути следования

16.1	Общие положения

324. Действие автотормозов в пути следования МВПС проверяется в следующих случаях:

после полного или сокращенного опробования тормозов, включения и выключения автотормозов у отдельных вагонов или группы вагонов (кроме рельсового автобуса РА-1), прицепки или отцепки вагонов, при переходе с ЭПТ на пневматические тормоза (кроме рельсового автобуса РА-1).

В МВПС сначала проверять в установленном месте действие автоматических тормозов, а затем ЭПТ;

при следовании на тупиковые пути станции.

325. Проверку действия ЭПТ в пути следования МВПС необходимо выполнять после полного или сокращенного опробования тормозов, смены локомотивных бригад, кабин управления или отцепки вагона.

326. Проверку действия автотормозов в пути следования МВПС следует выполнять путем снижения давления в УР на величину 0,4-0,6 кгс/см2, установленную для опробования тормозов, с последующей постановкой ручки крана в положение перекрыши с питанием.

327. Для рельсового автобуса РА-1 проверку действия автоматического тормоза выполнять на величину ступени торможения путем перевода ручки крана машиниста усл. № 013 А в III положение. При этом разрядка ТМ должна составить 0,6-0,7 кгс/см2.

После появления тормозного эффекта и снижения скорости на 10 км/ч необходимо выполнить отпуск тормозов. Указанные снижения скорости должны происходить на расстоянии, не превышающем расстояние, установленное местными инструкциями.

328. Отпуск тормозов МВПС после проверки в пути следования следует выполнять только после того, как машинист убедится в их нормальном действии.

Если после первой ступени торможения начальный эффект не будет достигнут в течение 10 секунд, то необходимо немедленно выполнить экстренное торможение и принять все меры к остановке поезда, а на рельсовом автобусе РА-1 дополнительно привести в действие вспомогательный тормоз.

329. В моторвагонных поездах в пути следования необходимо сначала проверить действие автоматического тормоза, а затем ЭПТ ступенью торможения до получения давления в ТЦ головного вагона 1,0-1,5 кгс/см2, а для рельсовых автобусов РА-1 – ступенью торможения постановкой джойстика ЭПТ в положение «ЭПТ Рабочий».

330. Машинист и помощник машиниста обязаны наблюдать за работой тормозов в поезде в течение всего рейса.

В случае обнаружения искрения в составе поезда при отпущенных тормозах необходимо остановить поезд служебным торможением для проверки состава поезда и устранения неисправности, вызвавшей искрение.

При необходимости следует отпустить вручную тормоз и выключить воздухораспределитель в вагонах МВПС, после этого убедиться в полном выпуске воздуха из запасного резервуара.

Для обнаружения ползунов (выбоин) необходимо тщательно осмотреть поверхность катания колес, при необходимости произвести протяжку состава.

О выключении тормоза машинист должен сделать соответствующую отметку в журнале технического состояния МВПС формы ТУ-152.

331. При обнаружении в пути следования на колесной паре прицепного вагона ползуна (выбоины) глубиной более 1 мм, но не более 2 мм, разрешается довести такой вагон без отцепки от поезда до ближайшего ПТО, имеющего средства для замены колесных пар, со скоростью не свыше 100 км/ч.

При глубине ползуна от 2 до 6 мм на колесной паре прицепного вагона и от 1 до 2 мм на колесной паре моторного вагона МВПС допускается следование поезда до ближайшей станции со скоростью 15 км/ч, при величине ползуна соответственно свыше 6 до 12 мм и свыше 2 до 4 мм – со скоростью 10 км/ч. На ближайшей станции колесная пара должна быть заменена.

При глубине ползуна свыше 12 мм на колесной паре прицепного вагона, свыше 4 мм – на колесной паре моторного вагона МВПС разрешается следование со скоростью 10 км/ч при условии исключения возможности вращения колесной пары и отключения ТЦ и тяговых электродвигателей поврежденной колесной пары.

Глубину ползуна необходимо измерять шаблоном. При отсутствии шаблона допускается на остановках в пути следования определять глубину ползуна по его длине с использованием данных, указанных в таблице 5 настоящей Инструкции.

332. В случае обнаружения отказа автотормозов в моторвагонном поезде необходимо выполнить экстренное торможение и принять меры к остановке поезда. При безуспешности остановить поезд подавать сигнал общей тревоги и по поездной радиосвязи дополнительно сообщить дежурному впереди находящейся станции или поездному диспетчеру о случившемся, чтобы они могли принять меры к свободному приему поезда на станцию или пропуску поезда через станцию.

После остановки поезда необходимо выяснить причину неудовлетворительной работы тормозов. Если устранить неисправность или восстановить действие тормозов на месте невозможно, то дальнейшее ведение поезда необходимо осуществлять в соответствии с ПТЭ и ИДП.

333. Запрещается во время стоянок на станции, а также в пути следования перекрывать в рабочих кабинах моторвагонного поезда разобщительный кран на питательной или на тормозной магистралях, за исключением следующих случаев:

в нерабочих кабинах при проверке плотности тормозной сети;

при ремонте крана машиниста (на стоянке);

при отпуске автотормозов в короткосоставном поезде после экстренного торможения в соответствии с пунктом 343 настоящей Инструкции.

334. Экстренное торможение во всех поездах и на любом профиле пути применять, только когда требуется немедленная остановка поезда. Выполняется оно краном машиниста, а в случае необходимости - стоп-краном.

В случае срабатывания устройств безопасности (ЭПК, СК, автостопа, КОН), а также торможения МВПС поезда стоп-краном или вследствие разъединения их тормозной магистрали, перевести ручку крана машиниста в VI положение.

После перевода ручки крана машиниста в положение экстренного торможения следует привести в действие песочницу и выключить тягу, ручку крана машиниста оставить в положении экстренного торможения до полной остановки.

Время с момента перевода ручки крана машиниста в положение отпуска до приведения в движение моторвагонного поезда, оборудованного кранами машиниста усл. № 394, 395, 328, должно быть не менее 1 минуты, машинист должен убедиться в потухании сигнальных огней СОТ, СОТ-Х, а краном машиниста усл. № 334Э – не менее 1,5 минуты.

На рельсовых автобусах РА-1 при применении экстренного торможения, срыве стоп-крана или разрыве ТМ, срабатывании электропневматического клапана ЭПК-153 машинист обязан перевести ручку крана машиниста
усл. № 013А в VII положение, привести в действие песочницу, выключить тяговую позицию контроллера, прекратив подачу песка при скорости 8-10 км/ч.

Время с момента перевода ручки крана машиниста усл. № 013А в положение отпуска до приведения в движение рельсового автобуса должно составить не менее 30 секунд при условии погасания сигнальной лампы «Нет отпуска».

335. При подходе к станции, запрещающим сигналам и сигналам уменьшения скорости необходимо заблаговременно привести в действие автотормоза и снизить скорость поезда так, чтобы не допустить проезд установленного места остановки на станции, запрещающего сигнала, предельного столбика, а сигнал уменьшения скорости или место предупреждения проследовать со скоростью, установленной для данного сигнала или места предупреждения. Скорость движения не должна превышать 20 км/ч на расстоянии не менее 400-500 метров до запрещающего сигнала.

При подъезде к запрещающему сигналу или предельному столбику полный отпуск тормозов следует выполнять только после остановки поезда.

336. Моторвагонные поезда, оборудованные электрическим тормозом, должны эксплуатироваться с обязательным использованием этого тормоза. Режимы торможения и места применения электрического тормоза устанавливаются в местных инструкциях.

337. Для проверки действия тормозов МВПС в пути следования разрешается использовать:

торможение, применяемое при подходе к первой от пункта отправления платформе, у которой расписанием движения поездов предусмотрена остановка;

торможения до подхода к первой платформе, определенные местной инструкцией ведения поезда или выполняемые при подходе к сигналу, требующему уменьшения скорости движения.

Для моторвагонных поездов, не имеющих остановки у первой от пункта отправления платформы, сохраняется обычный порядок проверки действия тормозов в установленном месте в соответствии с местной инструкцией.

338. При торможении краном экстренного торможения или разрыве ТМ, срабатывании электропневматического клапана автостопа машинист обязан перевести ручку крана машиниста в положение экстренного торможения, привести в действие песочницу, выключить контроллер и остановить поезд.

После остановки и устранения причин, вызвавших экстренное торможение, необходимо отпустить тормоза и зарядить тормозную сеть до установленного давления при этом сигнальные лампы СОТ, СОТ-Х должны погаснуть. Только после этого разрешается дальнейшее следование поезда.

16.2	Управление автотормозами МВПС

339. В рабочей кабине управления МВПС ручка крана машиниста
усл. № 334Э должна находиться в положении IIА, а кранов машиниста
усл. № 328, 394, 395, 013А – во II положении.

Для служебного торможения в пути следования ручку крана машиниста № 334Э необходимо из положения IIА перевести в IV положение, а ручку кранов машиниста усл. № 328, 394, 395 – из II положения в V положение и снизить давление в УР при первой ступени торможения на величину
0,4-0,6 кгс/см2 независимо от длины поезда.

После снижения давления в УР на требуемую величину необходимо перевести ручку крана машиниста усл. № 334Э в III положение, а ручку кранов машиниста усл. № 328, 394, 395 – в IV положение. В случае необходимости следующую ступень торможения выполнять после того, как закончится выпуск воздуха из магистрали через кран машиниста.

При подходе к запрещающим сигналам, остановках на станциях и у остановочных платформ после прекращения выпуска воздуха из ТМ через кран машиниста необходимо перевести его ручку в III положение.

Если поезд заторможен ступенью 0,3 кгс/см2, то перед началом отпуска необходимо увеличить разрядку ТМ до 0,5 кгс/см2.

Для служебного торможения рельсового автобуса РА-1 следует перевести ручку крана машиниста усл. № 013А из II положения в III положение и далее в последующие положения до VI положения (полного служебного торможения).

Отпуск тормоза выполнять путем перевода ручки крана машиниста усл.№ 013А в I положение на 2-3 секунды.

Подход к месту остановки рельсового автобуса РА-1 необходимо регулировать ступенчатым торможением и отпуском тормозов. Стоянка автобуса осуществляется при III положении ручки крана машиниста
усл. № 013А. Отпуск тормоза выполнять после набора тяговой позиции силового модуля постановкой ручки крана машиниста усл. № 013А в
I положение на 2-3 секунды, с последующим переводом во II положение.

340. Полное служебное торможение в один прием необходимо выполнять путем снижения давления в УР на 1,5-1,7 кгс/см2. Этот вид торможения следует применять при необходимости остановки поезда или снижения его скорости на более коротком расстоянии, чем при выполнении ступенчатого торможения.

341. Экстренное торможение необходимо выполнять переводом ручки крана машиниста усл. № 334Э из положения IIА в положение V, ручки кранов машиниста усл. № 328, 394, 395 – из II положения в VI положение.

Ручка крана машиниста должна оставаться в положении экстренного торможения до полной остановки поезда.

342. Во избежание истощения автотормозов и, как следствие этого, уменьшения тормозного эффекта не разрешается выполнять частые торможения без подзарядки тормозной сети поезда.

343. При отпуске автотормозов после служебных торможений ручку кранов машиниста усл. № 328, 394, 395 перевести из положения перекрыши в I положение до получения в УР установленного зарядного давления и затем во II положение.

В поездах, состоящих из 12 вагонов и более, при отпуске автотормозов после экстренного торможения ручку кранов машиниста усл. № 328, 394, 395 необходимо выдержать в I положении до получения давления в УР
3,0-3,5 кгс/см2, а в поездах, состоящих из 6-10 вагонов, – до давления
1,5-2,0 кгс/см2, после чего ручку крана перевести в поездное положение.

В поездах, состоящих из менее 6 вагонов, отпуск автотормозов после служебных торможений необходимо выполнять путем постановки ручки крана машиниста усл. № 328, 394, 395 в I положение на 1-2 секунды с последующим перемещением ее в поездное положение. После экстренного торможения временно необходимо перекрыть разобщительный кран на ТМ, ручку крана машиниста перевести в I положение и после повышения давления в УР до установленного зарядного давления ручку крана машиниста перевести в поездное положение, открыть разобщительный кран на ТМ и зарядить тормозную сеть поезда.

344. При полном отпуске автотормозов в моторвагонных поездах краном машиниста усл. № 334Э время выдержки ручки крана в I положении следует определять в соответствии с таблицей 6 настоящей Инструкции.

Таблица 6

Время выдержки ручки крана машиниста усл. № 334Э в I положении при отпуске автотормозов

| Длина состава моторвагонного поезда | Время, секунд |
| --- | --- |
|  | после снижения давления в УР на | после полного служебного торможения со снижением давления в УР на 1,5-1,7 кгс/см2 | после экстренного торможения |
|  | 0,5-0,6 кгс/см2 | 0,7-1,0 кгс/см2 |  |  |
| До 12 вагонов включительно | 5 | 8 | 15 | 30 |
| Более 12 вагонов | 7 | 10 | 20 | 40 |

16.3	Управление ЭПТ МПВС

345. В пути следования МВПС в рабочей кабине ручка крана машиниста усл. № 334Э должна находиться в положении IIА, а ручка кранов усл. № 328, 395 – во II положении. При этом контрольная лампа исправности электрической цепи ЭПТ должна гореть.

Если при торможении погаснет контрольная лампа, то необходимо перейти на пневматическое управление, выключив ЭПТ.

346. При движении поезда по перегону для регулирования скорости, остановке на станциях и у остановочных платформ необходимо выполнять ступенчатое торможение и ступенчатый отпуск тормозов, причем первую ступень торможения в зависимости от скорости и условий сцепления колес с рельсами выполнять путем повышения давления в ТЦ до 1,0-1,5 кгс/см2 с последующим повышением (при необходимости) ступенями до полного давления 3,8-4,0 кгс/см2.

Для регулирования скорости при движении рельсового автобуса РА-1 по перегону следует выполнять ступень торможения постановкой джойстика ЭПТ в положение «ЭПТ Рабочее».

347. Ступенчатое торможение необходимо выполнять кратковременным перемещением ручки крана машиниста усл. № 334Э из положения IIА в положение IV, ручки кранов машиниста усл. № 328, 395 – из II положения в положение VЭ.

По достижении в ТЦ требуемого давления ручку крана усл. №334Э перевести в III положение, ручку кранов усл. № 328 и 395 – в
IV положение, на крутых затяжных спусках крана усл. № 334Э – во
II положение.

После достижения необходимой скорости подход поезда к месту остановки необходимо регулировать ступенчатым отпуском путем кратковременного перемещения ручки крана усл. № 334 из II или III положения в положение II А, а ручки кранов усл. № 328 и 395 – из III или IV положения во II положение, а затем снова в положение перекрыши.

В момент остановки поезда следует выполнить полный отпуск тормозов путем перевода ручки крана машиниста в I положение с последующим переводом крана усл. № 334Э в положение IIА, ручки кранов усл. № 328 и 395 – во II положение.

Отпуск тормозов необходимо контролировать по погашению лампы сигнализатора и манометру ТЦ головного вагона.

348. Полное служебное торможение в один прием необходимо выполнять перемещением ручки крана машиниста усл.№ 334Э в IV положение, а кранов усл. № 328 и 395 – в положение VЭ до получения давления в ТЦ
3,8-4,0 кгс/см2, с последующим переводом ее в положение перекрыши, а на рельсовых автобусах РА-1 выполнять торможение постановкой джойстика ЭПТ в положение «ЭПТ Полное».

349. При наличии кнопочного управления ЭПТ ручка крана машиниста усл. № 395 должна находиться во II положении, а крана машиниста № 334Э – в положении IIА.

Управление ЭПТ необходимо осуществлять в порядке, установленном настоящей Инструкцией для управления кранами машиниста усл. № 395 и 334Э без разрядки магистрали.

Опробование ЭПТ в пути следования необходимо осуществлять для управления кранами машиниста усл. № 395, без разрядки тормозной магистрали с постановкой ручки крана машиниста в Vэ положение и переводом в IV положение.

Первую ступень торможения при ЭПТ в пути следования, необходимо осуществлять для управления кранами машиниста усл. № 395 с кратковременной постановкой ручки крана в V положение и переводом в III положение до установления давления в ТЦ 1,0-1,5 кгс/см2.

350. Запрещается использование ЭПТ для окончательной остановки рельсового автобуса РА-1 при его следовании в тупик и к запрещающему сигналу.

Если в пути следования поезда загорится индикаторная лампа неисправности цепи ЭПТ, пользование ЭПТ запрещается.

16.4	Управление вспомогательным тормозом МВПС

351. На рельсовых автобусах РА-1 кран вспомогательного тормоза
усл. № 172 может быть использован машинистом в пути следования при отказе автоматического и электропневматического тормозов. Машинист должен остановить рельсовый автобус РА-1 переводом ручки крана вспомогательного тормоза № 172 в положение «Т» и дальнейшее управление тормозом осуществлять краном вспомогательного тормоза усл. № 172:

при следовании одним вагоном  со скоростью не более 50 км/ч;

при следовании двумя вагонами и более со скоростью не более 30 км/ч при условии, что автотормоза хвостового автобуса исправны.

17	Действия машиниста при вынужденной остановке поезда на перегоне

17.1	При остановке поезда на спуске

352. Для остановки поезда на спуске машинист должен выключить контроллер и привести в действие автоматические тормоза.

За 30-50 метров до остановки необходимо привести в действие песочницу для улучшения сцепления колес локомотива с рельсами. После остановки поезда необходимо осуществить полное торможение вспомогательным тормозом локомотива (при необходимости и ручным тормозом локомотива) и отпустить автоматические тормоза.

Если поезд придет в движение, необходимо выполнить ступень торможения путем снижения давления в магистрали на 0,3-0,5 кгс/см2, после чего разрешается переключить не менее 1/3 воздухораспределителей в головной части состава грузового поезда на горный режим и удерживать поезд в заторможенном состоянии в процессе стоянки.

В случае движения после первой ступени торможения необходимо выполнить вторую ступень торможения, снизив давление в магистрали на
0,7-0,8 кгс/см2, и остановить поезд.

После остановки поезда следует привести в действие вспомогательный тормоз локомотива и ручные тормоза в составе поезда, подав сигнал об этом проводникам пассажирских вагонов, главному кондуктору, руководителю работ в хозяйственном поезде. В поездах, в которых таких работников нет, помощник машиниста должен подложить под колеса вагонов имеющиеся на локомотиве тормозные башмаки, а при недостатке их дополнительно привести в действие ручные тормоза вагонов в количестве и в соответствии с порядком, установленным местными инструкциями. В пассажирском поезде, кроме того, следует сообщить бригадиру поезда по радиосвязи об обстановке.

353. Если грузовой поезд с локомотивом серий ТЭ33А, KZ8A после остановки пришел в движение, необходимо включить силу тяги (во избежание срыва КОН) и ступенями отпустить вспомогательный тормоз локомотива.

При разрешающем показании светофора разрешается не выдерживать время, указанное в пункте 251 настоящей Инструкции.

После приведения состава в движение при скорости 2-3 км/ч необходимо перевести контроллер в режим динамического торможения и удерживать в таком положении, пока не истечет время, указанное в пункте 251 настоящей Инструкции, после чего прекратить динамическое торможение.

354. В случае выхода из строя локомотива по причине снижения давления в ГР ниже установленной нормы вследствие отключения компрессоров, снятия напряжения в контактной сети, неисправности дизелей на тепловозе, отказа бортового компьютера и так далее, необходимо остановить поезд при помощи автотормозов и дать сигнал о применении ручных тормозов проводникам вагонов, главному кондуктору, руководителю работ в хозяйственном поезде, которые должны привести в действие ручные тормоза вагонов. В поездах, в которых таких работников нет, помощник машиниста должен подложить под колеса вагонов имеющиеся на локомотиве тормозные башмаки, а при недостатке их дополнительно привести в действие ручные тормоза вагонов в количестве и порядке, установленном местной инструкцией.

Машинист приводит также в действие ручной тормоз локомотива, затормозив локомотив вспомогательным тормозом с максимальным давлением в ТЦ.

После восстановления нормальной работы компрессоров, перед приведением поезда в движение следует отпустить автоматические тормоза и зарядить тормозную сеть установленным давлением.

355. Перед приведением поезда в движение после стоянки необходимо извлечь все тормозные башмаки из-под колес, привести в действие автотормоза, отпустить ручные тормоза в поезде, затем выполнить полный отпуск автоматических тормозов поезда и ступенями – вспомогательный тормоз локомотива. Если при этом поезд не пришел в движение, плавно включить контроллер и, как только головная часть поезда начнет движение, выключить контроллер и выполнить ступень торможения вспомогательным тормозом локомотива.

После того, как весь поезд придет в движение, отпустить вспомогательный тормоз.

356. После применения экстренного торможения, в случае невозможности удержания поезда вспомогательным тормозом локомотива зарядку ТМ грузового поезда с зарядным давлением 5,6-5,8 кгс/см2 (с вагонами на горном режиме) выполнять ступенью торможения, I положением рукоятки поездного тормоза, до повышения давления в УР до 4,6-4,8 кгс/см2 с последующей постановкой рукоятки поездного тормоза в IV положение и выдержать в этом положении время, указанное в пункте 251 настоящей Инструкции. По истечении времени выполнить отпуск автотормозов переводом рукоятки поездного тормоза во II положение без завышения давления в УР.

При следовании  грузового поезда с зарядным давлением 5,0-5,2 кгс/см2 (с вагонами на равнинном режиме) после применения экстренного торможения помощник машиниста должен немедленно перевести (с соблюдением техники безопасности) воздухораспределители вагонов головной группы на горный режим, после этого машинист должен выполнить отпуск тормозов
I положением рукоятки поездного тормоза до повышения давления в УР
до 4,5-4,8 кгс/см2 с последующей постановкой рукоятки поездного тормоза в
IV положение по истечении времени, указанного в пункте 251 настоящей Инструкции, выполнить разрядку ТМ поезда до 3,5-3,8 кгс/см2, после чего помощник машиниста с соблюдением техники безопасности должен перевести воздухораспределители вагонов головной группы на равнинный режим.

После возвращения помощника машиниста на локомотив машинист должен выполнить полный отпуск автотормозов переводом рукоятки поездного тормоза во II положение без завышения давления в УР.

Количество вагонов для перевода на горный режим головной группы поезда определяется с учетом местных условий, на основании результатов опытных поездок и указывается в местных инструкциях.

17.2	При остановке на подъеме

357. Для остановки поезда на подъеме необходимо перевести рукоятку контроллера на низшую ходовую позицию, после снижения скорости выключить контроллер и привести в действие вспомогательный тормоз локомотива, а после сжатия состава – и автоматические тормоза. Далее следует действовать, как указано в пунктах 352 - 354 настоящей Инструкции.

358. Перед приведением поезда в движение необходимо руководствоваться указаниями пункта 355 настоящей Инструкции.

Если после включения тягового режима привести поезд в движение не удается, следует выполнить первую ступень торможения и затем отпустить тормоза поездным положением рукоятки поездного тормоза. После сжатия поезда скатыванием локомотива назад на 5-10 м, с учетом местных условий и длины поезда привести его в движение.

359. После применения экстренного торможения, в случае невозможности удержания поезда вспомогательным тормозом локомотива после отпуска тормозов поезда, необходимо руководствоваться пунктом 356 настоящей Инструкции.

360. На локомотивах серии ТЭ33А в случае потери напряжения от аккумуляторной батареи на электронной системе управления пневматическими тормозами (ЕАВ) функция полного служебного торможения автоматически сбросит давление в ТМ до служебной настройки (давление в ТМ упадет ниже 0,9 кгс/см²).

В таком случае, машинист должен выполнить экстренное торможение, переместив рукоятку автоматического тормоза в VI положение. Помощник машиниста также может осуществить экстренное торможение, активировав аварийный тормозной клапан на пульте помощника машиниста.

361. На локомотивах серии KZ4A(Aс) во время движения запрещается отключать автомат «ЭПТ» (28-F01), ставить переключатель 32-S01 (питание от АБ) в положение «0», отключать автоматы 32-F01, 32-F04 во избежание активации стояночного тормоза.

18	Особенности обслуживания тормозов и управления ими в зимних условиях

362. Для нормальной и бесперебойной работы автотормозного оборудования на локомотивах, МВПС, ССПС и вагонах в зимних условиях необходимо заблаговременно и тщательно подготовить тормозное оборудование к работе в этих условиях и обеспечить надлежащий уход за ним в процессе эксплуатации.

18.1 Меры по обеспечению исправной работы тормозного оборудования локомотивов, МВПС и ССПС в зимних условиях

363. Для обеспечения исправности тормозного оборудования в зимних условиях локомотивная бригада обязана:

1) на локомотивах, находящихся в отстое при температуре воздуха ниже
-30оС, не допускать пуск компрессоров без предварительного разогрева масла в картерах;

2) при длительных стоянках локомотива компрессоры не отключать;

3) по прибытии локомотива и моторвагонного поезда из рейса в депо выпустить конденсат из ГР и сборников, продуть ТМ путем последовательного открытия с двух сторон концевых кранов, питательную магистраль с разъединением межсекционных соединений, открыть выпускные краны ГР и сборников, отключить компрессоры;

4) в процессе эксплуатации локомотива и моторвагонных поездов не допускать обледенение деталей тормоза;

5) образовавшийся на деталях тормоза и рычажной передачи локомотива и моторвагонного поезда лед удалить при первой возможности (во время стоянки на станции, в оборотном пункте и т.д.);

6) при приемке локомотива на ощупь проверять исправность работы обогревателей клапанов продувки ГР;

7) при приемке локомотива в пути следования на стоянках выпускать конденсат из фильтров ГР и осушителей.

18.2	Меры по обеспечению исправной работы тормозного оборудования вагонов в зимних условиях

364. Оборотный запас воздухораспределителей, предназначенный для замены неисправных воздухораспределителей на вагонах, необходимо хранить в закрытых стеллажах при температуре наружного воздуха.

365. В зимнее время при подготовке тормозов вагонов в составе следует обращать внимание на плотность фланцевых соединений тормозных приборов и манжет ТЦ.

366. Осмотрщики вагонов и слесари по ремонту подвижного состава обязаны:

1) перед соединением рукавов ТМ вагонов продуть ее сжатым воздухом, очистить головки соединительных рукавов от грязи, льда и снега, проверить состояние уплотнительных колец, при необходимости зачистить поверхности электрических контактов головок рукавов № 369А наждачным полотном, негодные кольца заменить (запрещается наносить смазку на кольца);

2) при продувке ТМ в процессе соединения рукавов и зарядки тормозов убедиться в свободном проходе воздуха;

3) замерзший ТЦ вскрыть, вынуть поршень, очистить рабочую поверхность цилиндра, протереть ее сухой технической салфеткой и смазать, негодную манжету заменить. После сборки цилиндр испытать на плотность;

4) перед опробованием автотормозов в составе от стационарной компрессорной установки при температуре -40оС и ниже после полной зарядки тормозной сети выполнить, не менее двух раз, полное торможение и отпуск;

5) при обнаружении во время опробования автотормозов воздухораспределителей, нечувствительных к торможению и отпуску, а также при наличии замедленного отпуска, закрепить фланцы, осмотреть и очистить пылеулавливающую сетку и фильтр, после чего повторить проверку действия тормоза. В случае неудовлетворительного результата проверки воздухораспределитель заменить;

6) при плохой подвижности деталей рычажной передачи смазать их шарнирные соединения осевым маслом с добавлением керосина, образовавшийся лед удалить;

7) во время следования поезда до станции обязательно проследить за состоянием тормозов всего поезда. В случае обнаружения вагонов с колесами, которые идут юзом, имеют выбоины или другие неисправности, угрожающие безопасности движения, принять меры к остановке поезда.

На пассажирских вагонах в пунктах формирования и оборота поездов проводники обязаны удалить лед с тормозной рычажной передачи. Не допускается отправлять в поезде вагоны с тормозными колодками, которые не отходят от колес вследствие замораживания рычажной передачи.

18.3	Порядок отогревания замерзших частей тормозного оборудования

367. Отогревать ГР, нагнетательные, питательные, перепускные трубы и магистральный воздухопровод открытым огнем (факелом) на электровозах и электропоездах разрешается при условии соблюдения правил пожарной безопасности, исключающих возможность воспламенения конструктивных элементов локомотивов и электропоездов.

368. На тепловозах, дизель-поездах, автомотрисах применение факела допускается только для отогревания в тормозной системе тех замерзших мест, которые удалены не менее чем на 2 метра от баков топлива, топливо- и маслоподающей арматуры, масло- и топливопроводов.

369. Запрещается пользоваться открытым огнем для отогревания тормозного оборудования на локомотивах и МВПС в местах их стоянки при наличии разлитых на путях легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, в пунктах экипировки локомотивов жидким топливом, вблизи сливно-наливных устройств, парков с резервуарами для нефтепродуктов, складов легкогорючих материалов и других пожароопасных мест, а также при наличии на соседних путях вагонов с разрядными, огнеопасными и наливными грузами.

370. В случае замерзания магистрального воздухопровода, прежде всего, необходимо обстучать воздухопровод легкими ударами молотка, глухой звук при котором указывает на наличие ледяной пробки. Это место воздухопровода надо отогреть, после чего продуть магистраль через концевые краны до полного удаления ледяной пробки.

371. Отогревать огнем ГР, нагнетательную, питательную и перепускную трубы можно только после выпуска из них сжатого воздуха и при закрытых выпускных кранах. Открывать краны разрешается только после удаления огня.

372. Замерзшие соединительные рукава воздухопровода необходимо снять, отогреть и вновь поставить или заменить запасными.

373. При замерзании воздухораспределителя выключить его и выпустить воздух из рабочих объемов выпускным клапаном до полного ухода штока ТЦ, по прибытии в депо воздухораспределитель заменить.

Запрещается отогревать открытым огнем замерзшие тормозные приборы и их узлы.

374. При замерзании одного из ТЦ на локомотиве необходимо воздухораспределитель оставить включенным и продолжать работать с оставшимися ТЦ. По прибытии в депо неисправность ТЦ устранить.

На вагонах моторвагонных поездов в таких случаях следует выключить воздухораспределитель, а по прибытии в депо вскрыть ТЦ, вынуть поршень, очистить цилиндр и поршень ото льда, смазать их рабочие поверхности. После сборки ТЦ необходимо проверить его плотность.

375. Во всех случаях обнаружения неисправности тормоза на локомотиве или вагоне моторвагонного поезда, невозможности ее устранения машинист лично должен выключить тормоз, полностью выпустить воздух выпускными клапанами и проверить отход тормозных колодок от колес.

Неисправность тормозного оборудования должна быть устранена на ближайших станциях, на которых имеется депо или ПТО.

18.4 Особенности управления тормозами зимой

376. В зимний период торможение при проверке действия автотормозов выполнять путем снижения давления в УР в груженых грузовых поездах на
0,8-0,9 кгс/см2, в порожних - на 0,6-0,7 кгс/см2.

В пассажирских и моторвагонных поездах при проверке действия автотормозов в пути следования необходимо снижать давление в УР на
0,5-0,6 кгс/см2, а при проверке действия ЭПТ давление в ТЦ локомотива и головного вагона моторвагонного поезда должно быть 1,5-2,0 кгс/см2.

В пассажирских и моторвагонных поездах с композиционными тормозными колодками или дисковыми тормозами проверку действия автотормозов выполнять путем снижения давления в УР на 0,6-0,7 кгс/см2, а ЭПТ – при давлении в ТЦ локомотива или головного вагона моторвагонного поезда 2,0-2,5 кгс/см2.

При снегопадах, снежных заносах перед проверкой действия автотормозов поездов с композиционными тормозными колодками или дисковыми тормозами необходимо выполнять торможение для удаления снега и льда с поверхности трения колодок или накладок. Если такое торможение до проверки действия невозможно, то отсчет расстояния, проходимого поездом в процессе снижения скорости на 10 км/ч, или времени этого снижения следует выполнять с начала снижения скорости, но не позже проследования поездом расстояния 300 метров после начала торможения.

377. Время с момента перевода рукоятки поездного тормоза в положение отпуска до приведения грузового поезда в движение после его остановки должно быть увеличено в 1,5 раза по сравнению с величинами, указанными в пункте 251 настоящей Инструкции.

378. При опробовании автотормозов первую ступень торможения необходимо выполнять путем снижения давления в УР в соответствии с пунктами 143, 148 настоящей Инструкции, а при температуре воздуха ниже минус 30оС на 0,8-0,9 кгс/см2 в грузовых поездах и на 0,5-0,6 кгс/см2 в пассажирских поездах нормальной длины.

379. При температуре воздуха ниже минус 40оС, а также при более высоких температурах, в условиях снегопадов, снежных заносов первую ступень торможения необходимо выполнять путем снижения давления в порожних грузовых поездах на 0,6-0,7 кгс/см2, а в остальных случаях – в соответствии с пунктом 376 настоящей Инструкции. Усиление торможения грузового поезда следует осуществлять ступенью торможения 0,5-1,0 кгс/см2.

380. На крутых затяжных спусках при снегопадах, снежных заносах первую ступень торможения в начале спуска в грузовых поездах следует   выполнять путем снижения давления в ТМ на 1,0-1,2 кгс/см2, а в случае необходимости увеличить разрядку тормозной сети до полного служебного торможения.

381. В зимний период на участках с затяжными спусками, подверженных снежным заносам, разрешается с учетом опыта эксплуатации тормозов включать воздухораспределители грузовых вагонов, оборудованных композиционными колодками, на груженый режим при загрузке нетто более
10 тонн на ось. Такой порядок включения отражается в местной инструкции. Более того, должно быть предусмотрено включение режимов торможения воздухораспределителей в соответствии с пунктом 76 настоящей Инструкции после проследования участка с крутыми затяжными спусками до передачи вагонов на другой участок железной дороги.

382. Необходимо чаще проверять работу автотормозов в пути следования поезда и на станциях, производя ступень торможения. Такой же проверке следует подвергать и ЭПТ при ведении пассажирских и моторвагонных поездов. Время, по истечении которого должна выполняться проверка тормозов, указывается в местной инструкции.

При снегопаде, свежевыпавшем снеге, уровень которого превышает уровень головок рельсов, пурге, снежных заносах до торможения перед входом на станцию или перед следованием по спуску необходимо выполнять торможение для проверки работы автотормозов, если время следования поезда без торможения до этого превысило 20 минут.

383. При инее, гололеде, когда сила сцепления колесной пары с рельсами снижается, необходимо перед ступенью торможения более 1,0 кгс/см2 за 50-100 метров до начала торможения подать на рельсы песок до остановки поезда или окончания торможения.

384. Если при подходе к станциям и запрещающим сигналам после первой ступени торможения не получен достаточный тормозной эффект в поезде, то необходимо выполнить экстренное торможение.

19	Контрольная проверка тормозов поезда

19.1	Общие положения

385. Контрольную проверку тормозов в поезде по заявлению машиниста, работников вагонного или пассажирского хозяйства выполняют на станциях с ПТО или на промежуточной станции в случаях неудовлетворительного действия тормозов в пути следования. Очередность и объем контрольной проверки тормозов проводящие ее работники определяют, исходя из причин, вызвавших необходимость проверки.

386. Контрольную проверку тормозов осуществляют совместно работники локомотивного, вагонного или пассажирского хозяйства на станциях и в пути следования поезда. При этом на станции проверяется техническое состояние тормозного оборудования поезда, в пути следования – эффективность действия автотормозов, плавность торможения и правильность управления тормозами машинистом в соответствии с данными кассеты регистрации (скоростемерной ленты).

387. По результатам контрольной проверки составляется акт в соответствии с приложением 4 к настоящей Инструкции.

388. О необходимости проведения контрольной проверки тормозов машинист поездного локомотива обязан заявить непосредственно поездному диспетчеру или через дежурного по станции.

Требование о проведении контрольной проверки тормозов записывается поездным диспетчером в журнал движения поездов с указанием времени поступления требования, номера поезда и фамилии машиниста.

С учетом профиля пути и обеспечения безопасности движения машинист и поездной диспетчер совместно определяют станцию, на которой будет проводиться контрольная проверка. Следование поезда до этой станции осуществляется на основе приказа поездного диспетчера, передаваемого машинисту по поездной радиосвязи.

Если до пункта проведения контрольной проверки тормозов поезду необходимо проследовать более одного перегона, то поездной диспетчер обязан передать всем попутным дежурным по станции регистрируемый приказ об особом режиме следования этого поезда.

Для организации проведения контрольной проверки тормозов поездной диспетчер вызывает причастных работников локомотивного, вагонного и пассажирского хозяйств, ревизорского аппарата.

19.2	Контрольная проверка тормозов поезда на станции

389. При контрольной проверке тормозов на станции необходимо проверить:

1) зарядное давление ТМ;

2) плотность тормозной сети поезда (в грузовом и грузопассажирском поездах в соответствии с пунктом 137 настоящей Инструкции);

3) правильность включения режимов воздухораспределителей на грузовых вагонах, режимов торможения в соответствии с загрузкой вагона, горного и равнинного режимов – в соответствии с условиями профиля пути.

В пассажирском поезде следует проверить правильность включения длинносоставного и короткосоставного режимов в соответствии с количеством вагонов в составе, а также при пересылке пассажирских вагонов в грузовом поезде;

4) на вагонах в соответствии с действующими инструкциями исправность автоматических регуляторов грузовых режимов (авторежимов) и авторегуляторов рычажных передач, правильность установки композиционных и чугунных тормозных колодок в соответствии с положением валиков в отверстиях затяжек горизонтальных рычагов, величины выхода штоков ТЦ при полном служебном торможении, правильность регулировки рычажной передачи и состояние ручных тормозов.

390. Выполнить полное опробование тормозов, фиксируя при этом число тормозов, не пришедших в действие, или самопроизвольно отпустивших тормозов.

Воздухораспределитель пассажирского типа не должен самопроизвольно отпускать тормоза в течение не менее 5 минут. Воздухораспределитель грузового типа не должен самопроизвольно отпускать тормоза на равнинном режиме в течение не менее 5 минут, на горном режиме – не менее 10 минут.

391. На ТЦ вагона, имевшего заклинивание колесных пар, установить манометр и зарядить тормозную сеть грузового поезда до максимального давления, зафиксированного в пути следования, плюс 0,3 кгс/см2, если нет информации о величине завышения давления в ТМ в пути следования –
до 6,5 кгс/см2, а пассажирского поезда – до 5,2 кгс/см2. Затем выполнить служебное торможение путем снижения давления в магистрали до 3,5 кгс/см2 и проверить у этого вагона давление в ТЦ по манометру, выход штока и прилегание колодок к колесам.

Давление в ТЦ грузовых вагонов при груженом режиме торможения должно быть не более 4,5 кгс/см2, на среднем – не более 3,5 кгс/см2, на порожнем – не более 2,0 кгс/см2, а в цилиндрах пассажирских вагонов – не более 4,3 кгс/см2.

Давление в ТЦ необходимо проверять по манометру также в случаях предположения неисправности авторежима на вагоне и пониженной эффективности автоматических тормозов поезда, если нет других явных причин снижения тормозной эффективности (например, по причине установки чугунных колодок вместо композиционных или несоответствия затяжки горизонтальных рычагов установленному типу колодок и положения валиков в отверстиях затяжек горизонтальных рычагов).

392. Замерить плотность питательной сети и ТМ локомотива, пределы давления в ГР, проверить темп перехода с повышенного на нормальное зарядное давление, стабильность поддержания давления в ТМ при поездном положении рукоятки управления поездным тормозом и в положении перекрыши после ступени торможения, действие автоматического тормоза локомотива.

После перевода рукоятки управления поездным тормозом из поездного положения в положение перекрыши с питанием ТМ завышение давления в ней не допускается.

После снижения давления в УР на 1,5 кгс/см2 служебным торможением и перевода рукоятки управления поездным тормозом в положение перекрыши, допускается завышение давления в ТМ не более чем на 0,3 кгс/см2 в течение
40 секунд (тормоза в поезде при этом не должны отпускать).

393. Проверить проходимость воздуха через блокировочные устройства усл. № 367. Проходимость считается нормальной, если при нахождении рукоятки управления поездным тормозом в I (отпускном) положении и открытии концевого крана ТМ со стороны проверяемого блокировочного устройства и при начальном зарядном давлении не менее 8 кгс/см2, падение давления с 6 до 5 кгс/см2 в ГР объемом 1000 литров происходит за время не более 12 секунд.

При большем объеме ГР время должно быть пропорционально увеличено.

На локомотивах серий ТЭ33А, KZ8A, KZ4 (всех серий) проходимость воздуха через блокировочные устройства усл. № 367 не проверяется.

394. Выполнить первую ступень торможения с разрядкой УР на
0,5-0,6 кгс/см2, а затем отпуск автотормозов переводом рукоятки управления поездным тормозом в I положение: в пассажирском поезде – до зарядки УР установленным давлением, в грузовом поезде – до момента завышения давления на 0,3-0,5 кгс/см2 выше зарядного давления, с последующим переводом рукоятки в поездное положение. При этом время отпуска тормозов у контролируемых вагонов с заклиниванием колесных пар на равнинном режиме должно быть не более:

50 секунд – в грузовом поезде с числом осей до 200;

80 секунд – в грузовом поезде с числом осей более 200;

25 секунд – в пассажирском поезде с числом осей до 80;

40 секунд – в пассажирском поезде с числом осей более 80.

У вагонов с воздухораспределителями, включенными на горный режим, указанное время необходимо увеличить в 1,5 раза. Увеличенное время отпуска тормоза принимается во внимание как возможная причина заклинивания колесных пар, если приведение вагона в движение могло происходить до окончания отпуска тормозов.

Если после проверки воздухораспределителя на вагоне в поезде не выявлена неисправность, воздухораспределитель необходимо снять и определить неисправность на стенде в контрольном пункте тормозов. При снятии воздухораспределителя следует проверить чистоту сетки и фильтра на магистральном отводе воздухопровода.

395. В пассажирском поезде с ЭПТ проверить их действие, исправность междувагонных электрических соединений и напряжение переменного и постоянного тока на локомотиве и в электрической цепи хвостового вагона при нахождении рукоятки поездного тормоза в поездном, тормозном положениях и в положении перекрыши.

396. В пассажирском поезде с вагонами, оборудованными воздухораспределителями западноевропейского типа, следует дополнительно проверить исправность и действие противоюзных устройств и скоростных регуляторов.

19.3	Контрольная проверка тормозов поезда в пути следования

397. При контрольной проверке автотормозов и ЭПТ поезда в пути следования необходимо проверить действие тормозов при установленной ступени торможения с замером расстояния, проходимого поездом в тормозном режиме (со снижением скорости с 60 до 50 км/ч на площадке) или на спуске небольшой крутизны – до 0,004 ‰.

398. Для проверки фактического обеспечения поезда тормозным нажатием на 100 тонн веса состава, после повышения скорости до 60-80 км/ч необходимо выполнить экстренное торможение и по расстоянию пройденного пути от момента перемещения рукоятки управления поездным тормозом до полной остановки поезда необходимо определить реализуемое нажатие тормозных колодок на 100 тонн веса поезда (приложение 6 к настоящей Инструкции).

До проверки реализуемого нажатия по пройденному тормозному пути при экстренном торможении с помощью номограмм следует выполнить предварительный подсчет расчетного нажатия колодок с учетом фактического состояния тормозного оборудования.

Грузовые вагоны с выходом штока ТЦ более 230 мм в расчетном нажатии не учитываются, при выходе штока более 180 до 230 мм расчетное нажатие принимается за 70% от нормативного нажатия.

Для чугунных колодок, установленных вместо композиционных колодок в грузовых вагонах, расчетное нажатие также принимается за 70% от нормативного нажатия.

При наличии авторежима расчетное нажатие принимается с учетом положения его вилки относительно корпуса.

399. Необходимо проверить плавность торможения пассажирских поездов при той скорости и ступени торможения, когда ощущались большие реакции в поезде при торможении.

20	Поездные испытания тормозов и контроль за управлением тормозами в поездах

400. Поездные испытания тормозов подразделяются на опытные поездки трех родов.

Опытные поездки первого рода предназначены для испытания новой и модернизированной тормозной техники, разработки, уточнения и проверки нормативов и правил эксплуатации тормозов. Такие поездки выполняются специалистами локомотивного, вагонного хозяйств с участием представителей заводов-изготовителей. Опытные поездки первого рода назначаются приказом АО «НК «ҚТЖ».

Опытные поездки второго рода предназначены для разработки инструкторских указаний с учетом местных условий управления тормозами, проверки действия тормозов и правил их эксплуатации, определенных настоящей Инструкцией. Такие поездки назначаются приказами
АО «НК «ҚТЖ» и проводятся специалистами эксплуатационных локомотивных и вагонных депо. Для особо сложных условий (низкая температура, крутые затяжные спуски, грузовые поезда весом 6 тысяч тонн и более) опытные поездки второго рода могут назначаться приказами директоров отделений перевозок.

Опытные поездки третьего рода осуществляются для контроля за соблюдением правил управления тормозами, состоянием тормозного оборудования на подвижном составе, обобщения и распространения передового опыта. Опытные поездки третьего рода проводят систематически, не реже одного раза в 3 месяца, по утвержденному АО НК «ҚТЖ» графику, с использованием дорожного тормозоиспытательного вагона. Поездки выполняются специалистами служб локомотивного, вагонного хозяйств с участием работников эксплуатационных локомотивных и вагонных депо тех участков, на которых проводятся эти поездки.

401. При выполнении опытных поездок первого и второго рода подвижной состав и его тормозное оборудование должны быть приведены в полное соответствие с требованиями ПТЭ и других действующих нормативно-технических документов. При необходимости выполняют повагонное взвешивание.

Допускается проведение опытных поездок с эксплуатационными поездами без специальной подготовки их тормозного оборудования для выявления влияния отклонений в его состоянии на действие тормозов.

При опытных поездках третьего рода специальная подготовка тормозного оборудования, как правило, не выполняется.

402. При всех видах опытных поездок комиссия фиксирует характеристику тормозного оборудования каждого вагона в поезде (типы воздухораспределителей, режимы торможения, наличие авторежимов, типы тормозных колодок, их соответствие передаточному числу рычажной передачи, типы авторегуляторов рычажной передачи, выход штоков ТЦ, наличие сползших за наружную грань поверхности катания колеса тормозных колодок, состояние колодок и поверхности катания колес, увеличенный наклон рычагов тормозной передачи в заторможенном положении, плотность тормозной сети, состояние крепления тормозного оборудования, а в поездках первого рода – дополнительно плотность ТЦ, предельное давление в ТЦ при экстренном торможении и время их наполнения), проверяет производительность (подачу воздуха) компрессоров локомотива, плотность УР крана машиниста, питательной сети, ТМ и ТЦ локомотива, отсутствие недопустимого завышения давления в ТМ после перевода ручки крана машиниста из поездного положения в положение перекрыши, темп перехода с повышенного давления на нормальное зарядное давление после завышения давления в ТМ не менее чем на 1 кгс/см2 по сравнению с нормальным зарядным давлением, проходимость сжатого воздуха через блокировочное устройство усл. № 367 локомотива.

По результатам опытных поездок составляется комиссионный акт.

21	ТО автотормозов локомотивов

403. Для компрессоров электровозов необходимо применять компрессорное масло марки К-12 в зимний период и марки К-19 или КМ-19 – в летний период. Для компрессоров тепловозов - компрессорное масло марки
К-19 или КС-19 круглогодично.

Масло марки КЗ-20 следует применять для смазывания компрессоров тепловозов всех серий круглогодично, а для компрессоров электровозов – в качестве летнего и в переходный межсезонный период до температуры атмосферного воздуха минус 15о С.

Для работы компрессоров тепловоза серии ТЭ33А применяется сложноэфирное синтетическое масло:

летом (до температуры воздуха 20°С) – масло марки «Garden Denver» 28H270/D6B31А1;

зимой (при температуре от минус 20°С до минус 45°С) – масло марки «Garden Denver» 28H270/D6B31B1.

При понижении уровня масла ниже фиксированной отметки необходимо долить масло до требуемого уровня. Смена компрессорного масла должна осуществляться ежегодно.

Запрещается применять другие виды масел для смазывания компрессоров.

404. Производительность компрессоров электровозов серий KZ4A, KZ4Aс контролируется по времени наполнения ГР от 0 до 9 кгс/см², которое не должно превышать 3 минуты.

Производительность малого компрессора пантографа электровозов серий KZ4A, KZ4Aс контролируется по времени наполнения запасного резервуара цепей управления № 102 объёмом 55 литров, которое не должно превышать
3 минуты.

405. Плотность УР и время ликвидации сверхзарядного давления при выпуске локомотива из депо после ремонта и ТО, кроме служебного ремонта, должны быть проверены по утечке воздуха из ТМ локомотива через калиброванное отверстие диаметром 5 мм.

С указанной утечкой воздуха следует проверить также работу крана машиниста при нахождении ручки крана в III положении. При этом давление в ТМ и УР должно непрерывно снижаться.

На локомотивах серий СКД, KZ4A, KZ4Aс проверка ликвидации сверхзарядного давления не проводится.

406. При выпуске локомотива из депо необходимо проверить проходимость воздуха через блокировочное устройство усл. № 367 и кран машиниста. Перед проверкой следует выпустить конденсат из ГР. Проверка проводится при начальном давлении в ГР не менее 8 кгс/см2 и выключенных компрессорах, в диапазоне снижения давления в ГР объемом 1000 литров с 6 до 5 кгс/см2.

Проходимость блокировки считается нормальной, если при нахождении ручки крана машиниста в I положении и открытом концевом кране магистрали со стороны проверяемого прибора снижение давления происходит за время не более 12 секунд.

Проходимость блокировки считается нормальной, если при нахождении ручки крана во II положении и открытом концевом кране снижение давления в указанных пределах происходит за время не более 20 секунд.

При большем объеме ГР локомотива время снижения давления в указанных пределах должно быть пропорционально увеличено.

22	ТО тормозного оборудования вагонов

22.1	Общие положения

407. Техническое состояние тормозного оборудования вагонов должно проверяться при их ТО работниками ПТО.

Выполнение работ контролируют руководитель смены или старший осмотрщик вагонов ПТО, которые должны обеспечить техническую готовность тормозного оборудования и включение всех тормозов в составе, соединение рукавов, открытие концевых кранов, установленную норму тормозного нажатия в поезде, а также надежную работу тормозов при опробовании их на станции и в пути следования.

408. Запрещается подавать под погрузку, для посадки пассажиров и включать в состав поезда вагоны с неисправным тормозным оборудованием. Также не допускается включение вагонов в состав поезда без предъявления их к ТО и в случае отсутствия записи в Книге предъявления вагонов грузового парка к техническому обслуживанию формы ВУ-14 о признании вагонов годными к безопасному следованию в поездах.

409. На станциях формирования, оборота поездов, а также в пути следования поезда, где графиком движения предусмотрена остановка поезда для ТО, должна быть проверена исправность действия тормозного оборудования каждого вагона с выполнением необходимого ремонта.

На станциях, где отсутствует ПТО, порядок проверки технического состояния и ремонта тормозного оборудования вагонов при их постановке в поезда и подаче под погрузку устанавливается приказом  АО «НК «ҚТЖ».

410. Запрещается приступать к ТО тормозного оборудования вагонов в пассажирских поездах, оборудованных электроотоплением, до выключения источника питания высоковольтной цепи отопления.

22.2	Технические требования к выполнению ТО тормозного оборудования вагонов

411. При ТО тормозного оборудования вагонов необходимо проверить:

1) износ и состояние узлов и деталей, соответствие их установленным размерам.

Детали, у которых размеры вышли за пределы допусков или не обеспечивают нормальную работу тормоза, следует заменить;

2) правильность соединения рукавов тормозной и питательной магистрали, открытие концевых кранов между вагонами и разобщительных кранов на подводящих воздухопроводах от магистрали к воздухораспределителям, а также их состояние и надежность крепления, состояние поверхностей электрических контактов головок рукавов № 369А (при необходимости зачистить контактные поверхности наждачным полотном);

3) правильность включения режимов воздухораспределителей на каждом вагоне с учетом наличия авторежима, в том числе в соответствии с загрузкой вагона и типом тормозных колодок;

4) плотность тормозной сети состава, которая должна соответствовать установленным нормативам;

5) действие автотормозов на чувствительность к торможению и отпуску, действие ЭПТ на предмет целостности электрической цепи в проводах № 1 и 2 состава, отсутствие замыкания этих проводов между собой и на корпус вагона, напряжение в цепи хвостового вагона в режиме торможения.

Проверку действия ЭПТ проводить от источника питания со стабилизированным выходным напряжением 40 В, при этом падение напряжения в электрической цепи проводов № 1 и 2 в режиме торможения в пересчете на один вагон проверяемого состава должно составлять не более
0,5 В для составов до 20 вагонов включительно и не более 0,3 В – для составов большей длины.

Воздухораспределители и электровоздухораспределители, работающие неудовлетворительно, необходимо заменить исправными;

6) действие противоюзного и скоростного регуляторов на пассажирских вагонах с тормозами западноевропейского типа в соответствии с пунктом 417 настоящей Инструкции;

7) на вагонах с авторежимом соответствие выхода вилки авторежима загрузке вагона, надежность крепления контактной планки, опорной балки на тележке, авторежима, демпферной части и реле давления на кронштейне, (ослабшие болты затянуть);

8) правильность регулирования тормозной рычажной передачи и действие автоматических регуляторов, выход штоков ТЦ, который должен быть в пределах, указанных в таблице 7 настоящей Инструкции.

Рычажная передача должна быть отрегулирована так, чтобы расстояние от торца соединительной муфты до конца защитной трубы авторегулятора было не менее 150 мм для грузовых вагонов и 250 мм – для пассажирских вагонов. Углы наклона горизонтальных и вертикальных рычагов должны обеспечивать нормальную работу рычажной передачи до предельного износа тормозных колодок;

9) толщину тормозных колодок и их расположение на поверхности катания колес.

Не допускается оставлять на грузовых вагонах тормозные колодки, если они выходят за наружную грань от поверхности катания колеса более чем на
10 мм. На пассажирских и рефрижераторных вагонах выход колодок за наружную грань от поверхности катания колеса не допускается. Толщина чугунных тормозных колодок устанавливается на основе опытных данных, с учетом обеспечения их нормальной работы между ПТО.

Толщина чугунных тормозных колодок должна быть не менее 12 мм. Минимальная толщина композиционных тормозных колодок с металлической спинкой – 14 мм, с сеточно-проволочным каркасом – 10 мм (толщину колодки с сетчато-проволочным каркасом определяют по заполненному фрикционной массой ушке).

Толщину тормозной колодки необходимо проверять с наружной стороны, а при клиновидном износе – на расстоянии 50 мм от тонкого торца.

В случае явного износа тормозной колодки с внутренней стороны (со стороны гребня колеса) колодку надлежит заменить, если этот износ может вызвать повреждение башмака.

10) обеспеченность поезда требуемым нажатием тормозных колодок в соответствии с нормативами по тормозам (приложение 2 к настоящей Инструкции).

Таблица 7

Выход штоков ТЦ вагонов

| Тип вагона | При отправлении из ПТО | Максимально допустимый в эксплуатации при полном торможении (без авторегулятора) |
| --- | --- | --- |
| Грузовой с чугунными колодками | 75 – 125 40 – 100 | 175 |
| Грузовой с композиционными колодками | 50 – 100 40 – 80 | 130 |
| Пассажирский: с чугунными и композиционными колодками | 130 – 160 80 – 120 | 180 |
| Пассажирский: при отправлении из ПТО выход штока ТЦ вагона производства КНР, формирования КЗХ | 135 – 140 | 180 |
| Габарита РИЦ с воздухораспределителями КЕ и чугунными тормозными колодками | 105 – 115 50 – 70 | 125 |
| ВЛ – РИЦ на тележках ТВЗ – ЦНИИ «М» с композиционными колодками | 25 – 40 15 – 30 | 75 |
| Полувагоны типа ЕМ70 на тележках ZK1 производства КНР | 50-100 40-80 | 130 |
| Полувагон типа ЕМ70 с размером «А» между упором привода и торцом авторегулятора | 35-50 |  |
| Полувагон типа ЕМ70 с размером «а» (расстояние от торца муфты защитной трубы до присоединительной резьбы на винте) | 500-575 |  |
| Вагоны с раздельным торможением тележек | 25-50 |  |
| Вагоны с раздельным торможением и размером «а» (расстояние от торца муфты защитной трубы до присоединительной резьбы на винте) | 250-350 |  |
| Вагоны с раздельным торможением (расстояние «А» между корпусом регулятора и упором) | 15-25 |  |

Примечания:

1. В числителе - при полном служебном торможении, в знаменателе - при первой ступени торможения.

2. Выход штока ТЦ при композиционных колодках на пассажирских вагонах указан с учетом длины хомута (70 мм), установленного на штоке.

412. При регулировании рычажных передач на вагонах, оборудованных авторегулятором, его привод регулируется на грузовых вагонах на поддержание выхода штока ТЦ на нижнем пределе установленных норм, а на пассажирских вагонах – на среднем значении установленных норм выхода штока.

При этом на пассажирских вагонах в пунктах формирования поездов регулировку привода необходимо проводить при зарядном давлении 5,2 кгс/см2 и полном служебном торможении. На вагонах без авторегуляторов рычажную передачу следует отрегулировать на поддержание выхода штока, не превышающего средние значения установленных норм.

Нормы выхода штоков ТЦ у грузовых вагонов перед крутыми затяжными спусками устанавливаются согласно таблице 7 настоящей Инструкции.

413. Запрещается устанавливать композиционные колодки на вагоны, рычажная передача которых переставлена под чугунные колодки (то есть вилки затяжки горизонтальных рычагов находятся в отверстиях, расположенных дальше от ТЦ). Не допускается устанавливать чугунные колодки на вагоны, рычажная передача которых переставлена под композиционные колодки, за исключением колесных пар пассажирских вагонов с редукторами, на которых могут применяться чугунные колодки со скоростью движения до 120 км/час.

Шестиосные и восьмиосные грузовые вагоны разрешается эксплуатировать только с композиционными колодками.

414. При осмотре состава на станции, на которой имеется ПТО, у вагонов должны быть выявлены все неисправности тормозного оборудования, а детали или приборы с дефектами заменены исправными.

415. В пунктах формирования грузовых поездов и в пунктах формирования и оборота пассажирских поездов осмотрщики вагонов обязаны проверить исправность и действие ручных тормозов, обращая внимание на легкость приведения в действие ручных тормозов и прижатие колодок к колесам.

Такую же проверку ручных тормозов осмотрщики вагонов должны проводить на станциях с ПТО, предшествующих крутым затяжным спускам.

416. Запрещается ставить в состав поезда вагоны, у которых тормозное оборудование имеет хотя бы одну из следующих неисправностей:

неисправность воздухораспределителя, электровоздухораспределителя, электрической цепи ЭПТ (в пассажирском поезде), авторежима, концевого или разобщительного крана, выпускного клапана, ТЦ, резервуара, рабочей камеры;

повреждение воздухопроводов, трещины, порывы, протертости и расслоение соединительных рукавов, трещины, надломы и вмятины на воздухопроводах, неплотность их соединений, ослабление трубопровода в местах крепления;

неисправность механической части, траверс, триангелей, рычагов, тяг, подвесок, авторегулятора рычажной передачи, башмаков, трещины или изломы в деталях, откол проушин колодки, неправильное крепление колодки в башмаке, неисправность или отсутствие предохранительных устройств и балки авторежима, нетиповые детали и шплинты в узлах;

неисправность ручного тормоза;

ослабление крепления деталей;

неотрегулированная рычажная передача;

толщина колодок менее указанной в пункте 411 настоящей Инструкции толщины.

417. Проверить действие противоюзного и скоростного пневмомеханических регуляторов при полном служебном торможении на  вагонах габарита РИЦ при пассажирском режиме включения тормоза.

На каждом вагоне проверить действие противоюзного регулятора на каждой оси. Через окно в корпусе датчика провернуть инерционный груз, при этом должен произойти выброс воздуха из ТЦ проверяемой тележки через сбрасывающий клапан. После прекращения воздействия на груз он должен сам возвратиться в исходное положение, ТЦ должен наполниться сжатым воздухом до первоначального давления, контролируемого по манометру на боковой стенке кузова вагона.

Далее следует нажать кнопку скоростного регулятора на боковой стенке вагона. Давление в ТЦ должно повыситься до установленной величины, а после прекращения нажатия на кнопку давление в цилиндрах должно сжаться до первоначального.

После проверки необходимо включить тормоза вагонов на режим, соответствующий предстоящей максимальной скорости движения поезда.

418. Проверить расстояние между головками соединительных рукавов
№369А и штепсельными разъемами междувагонного электрического соединения осветительной цепи вагонов при их соединенном состоянии. Это расстояние должно быть не менее 100 мм.

22.3	Проведение технического обслуживания ЭПТ

419. При проведении ТО ЭПТ необходимо выполнить следующие работы:

- осмотреть визуально соединительные рукава ТМ усл. № 369А со стороны обеих кабин управления и между секциями, проверить целостность изоляции проводов резиновой трубки, контакты зачистить, поврежденные детали заменить и составить акт;

- осмотреть крепление изолированной подвески и устранить повреждения при их наличии;

- проверить состояние токоведущих проводов к крану машиниста
усл. № 395 (не допускается наличие повреждений изоляции проводов, замыканий на корпус крана и т.д.), а у электровозов серии KZ4А проверить состояние поездного тормозного контроллера на наличие визуальных повреждений корпуса, изоляции подводящих проводов и их крепление и т.д.;

- установить ручку крана машиниста усл. № 395, а для электровозов серии KZ4А – поездной тормозной контроллер во II положение. Включить, выключить переключатель (для KZ4А – тумблер ЭПТ =28-S05 в кабине 1, =28-S06 в кабине 2), по загоранию сигнальной лампочки «О» на пульте машиниста проконтролировать четкость включения ЭПТ (источник питания должен обеспечить напряжение не менее 50 В по показаниям приборов);

- проверить крепление блоков питания и управления, ослабленные крепления блоков подтянуть;

- проверить целостность сигнальных ламп на пульте машиниста, неисправные лампы заменить;

- провести проверку работоспособности ЭПТ путем подсоединения локомотивного тестера типа ТЛ-СПН к головке тормозного рукава усл. № 369А со стороны нерабочей кабины локомотива, при этом концевой рукав
усл. № 369А со стороны рабочей кабины должен находиться на изолированной подвеске (проверка проводится двумя работниками комплексной бригады), в следующем порядке:

включить переключатель ЭПТ в кабине машиниста, поставить ручку крана машиниста усл. № 395, поездной тормозной контроллер во II (поездное) положение, проверить загорание лампочки «О» (напряжение переменного тока должно быть не менее 50 В);

перевести ручку крана машиниста усл. № 395 в IV положение, а поездной тормозной контроллер – в положение «0», проконтролировать загорание лампочки «П» (напряжение постоянного тока по вольтметру должно быть не менее  45 В, показание амперметра – 4 А);

перевести ручку крана машиниста усл. № 395 в V положение, а поездной тормозной контроллер – в IV. Проконтролировать загорание лампочки «Т» и погасание лампочки «П» на пульте (напряжение постоянного тока по вольтметру должно быть не менее 45 В, показание амперметра – 8 А);

- по окончании проверки записать в журнале технического состояния локомотива формы ТУ-152 параметры напряжения выхода с блока питания во всех положениях ручки крана машиниста и поездного тормозного контроллера;

- проверить и при необходимости отрегулировать микропереключатели ЭПТ на контроллере крана машиниста № 395 и другие элементы в электрической схеме блоков ЭПТ (амперметры, вольтметры, автоматы, тумблеры, переключатели), неисправные детали заменить, отсутствующие установить.

Запрещается выдача локомотива с ТО с неисправным ЭПТ или не устраненными замечаниями, отраженными в журнале технического состояния локомотива формы ТУ-152.

Приложение 1

к Инструкции по эксплуатации

тормозов подвижного состава,

утвержденной приказом

Вице-президента

акционерного общества

Национальная компания

«Қазақстан темір жолы»

от ___ _____20__ года №____

Таблица 1

Время наполнения ГР локомотивов и МВПС с 7,0 до 8,0 кгс/см2

| Серия локомотива или МВПС | Тип компрессора | Объем ГР, л | Время наполнения ГР не более, с |
| --- | --- | --- | --- |
| KZ8 | SL 60 | 2100 | 40 |
| ВЛ 60 (всех индексов) | Э 500 | 1200-1290 | 45 |
| ВЛ 60 (всех индексов) | КТ 6 эл | 1200-1290 | 27 |
| ВЛ 80 (всех индексов) | КТ6 эл (SL-60) | 1800 | 45 |
| ВЛ 40М | ВУ-3,5/10-1450 | 1000 | 34 |
| KZ4A, KZ4AC | A№DROL350M | 1000 | 45 |
| 2ТЭ10,2ТЭ10Л,2ТЭ10В, 2ТЭ10М | КТ 7 | 2040-2160 | 50 |
| 2ТЭ10У,2ТЭ10УТ | КТ 7 | 2500 | 63 |
| ТЭ10, ТЭП10,М 62 | КТ 7 | 1020-1110 | 27 |
| ТЭП-70 | ПК-5,25 | 1060 | 20 |
| 2ТЭ116 | КТ 6 эл. | 2000 | 38 |
| ТЭМ-18, ТЭМ-2,ТЭМ-2У | КТ 6 | 1000 | 31 |
| ТЭМ-7 | ПК 5,25/9-1450 | 1020 | 17 |
|  | ПК 5,25/9-1000 | 1020 | 24 |
| ЧМЭ 3 | К 2 | 1000 | 35 |
| ЧМЭ-2 | К 2 | 650 | 24 |
| СKD6E* | L2.4/10 W1.6/9-1 | 1000 | 25 |
| CKD9c | №PT-5 | 1250 | 25 |
| ТЭ33А | LSEC9A | 1000 | 14 |
| ТЭ33А | LSEC9A | 1900 | 25 |
| ЭР-1,ЭР-2 | ЭК 7Б | 1700 | 60 |
| ЭР-9П,ЭР-2Р,ЭР-2Т,ЭР-22 | ЭК 7В | 1700 | 60 |
| ЭР-22М, ЭТ-2,ЭД-2Т,ЭД-4,ЭД-4М,ЭД9Т, ЭД9Э | ЭК 7В, ВКУ | 1700 | 50 |
| Сд,См,Ср/3 | Э-400 | 780 | 42 |
| ЭР 200 | ЭК 7В | 2700 | 80 |
| Д,Д1 | МК 135 | 1000 | 56 |
| ДР1,ДР1П,ДР1А | ВВ 1,75/9 | 680 | 41 |

* L – винтовой, W - поршневой компрессоры

Примечания:

1. Время наполнения ГР необходимо проверять на электровозах и электропоездах при номинальном напряжении, на тепловозах и
дизель-поездах - при работе дизеля на нулевой позиции контроллера, на МВПС и локомотивах со схемой тормоза, обеспечивающей автоматическое торможение секций при их саморасцепе, - после полной зарядки питательной сети.

2. Время наполнения ГР на локомотивах указано для одного компрессора.

3. Объем питательной сети (общий объем главных и питательных резервуаров) электропоездов серии ЭР указан для составов из десяти вагонов.

4. При изменении количества секций локомотивов или количества локомотивов, работающих по СМЕ, когда ГР соединены в общий объем, указанное время увеличить или уменьшить пропорционально изменению объема ГР.

Тормозные характеристики СПС

Таблица 2

Величина расчетных сил нажатия тормозных колодок (приведенные к силе чугунных) на тормозную ось СПС при действии автотормоза

| Тип и серия СПС, наименование машин | Величина сил нажатия тормозных колодок на ось, тс. Режимы торможения | Тип воздухораспределителя (усл. №) |
| --- | --- | --- |
|  | груженый | средний | порожний |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Специальный самоходный подвижной состав |
| Тягово-энергетические установки (модули): |  |  |  |  |
| ТЭУ-400 | 9.0 | 7.0 | 4.5 | 483 |
| УТМ-1, УТМ-1А, ТЭУ-630 | 10.0 | 8.0 | 5.0 | 483 |
| УТМ-2, УТМ-2М, ПТМ-630 | 10.5 | 8.5 | 5.0 | 483 |
| ТЭМ-3МК | 11.5 | 9.0 | 5.5 | 483 |
| Служебные автомотрисы, мотовозы, дрезины: |  |  |  |  |
| АС-1, АС-1А | 3.0 | - | - | 292 |
| АС-1М | 4.0 | - | - | 292 |
| АС-3М, АС-4, АС-4А | 10.5 | 8.5 | 5.0 | 483 |
| АГД-1, АГД-1А, АГД-1М, АГС-1, АРВ-1, АГМС(С), АГМу | 5.0 | - | - | 292 |
| АСГ | 10.0 | - | - | 292 |
| АМ-1 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 483 |
| АМ-2, АМ-3 | 6.5 | 4.5 | - | 483 |
| АДЭ-1 | 7.0 | 5.0 | - | 270-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| АМД-2, АМД-3 | 6.5 | - | - | 483 |
| МД-РУ | 11.0 | 9.5 | 5.0 | 483 |
| ДГК, ДГКу, ДГКу-5 | 7.5 | 6.0 | - | 483 |
| АДМ-1М, АДМс, АДМскм | 9.5 | 7.5 | - | 483 |
| МПТ-4, МПТ-6.2 | 9.0 | 7.5 | - | 483 |
| МПТ-6 | 9.0 | 7.5 | 4.5 | 483 |
| Машины для ремонта и содержания земляного полотна: |  |  |  |  |
| УМ-С | 11.5 | 9.0 | 5.0 | 483 |
| СП-93 – кусторез | 10.0 | 8.0 | - | 483 |
| Машины для балластировки пути, очистки щебня: |  |  |  |  |
| ПБ-01, ПБ, ПБГ | 6.0/- | 4.5/8.0 | -/5.0 | 483 |
| МБ | 4.5/- | -/5.5 | -/3.5 | 483 |
| ССП-103 | - | -/8.5 | - | КЕ |
| ЩОМ-3У | 5.5/13.0 | -/10 | -/6.0 | 483 |
| РМ-80 | - - | -/12 -/12 | - -/7.0 | КЕ 270-6 |
| ОТ-400 – головная машина | 8.5 | 7.0 | - | 483 |
| ПРГ-45 – платформа прицепная | - | - | 3.0 | 483 |
| АХМ-801 | 8.0 | 6.5 | - | 483 (2) |
| Машины для выправки пути: ВПР-1200, ВПРС-500, Р-2000 | 4.0/- | 3.0/5.5 | -/3.5 | 483 (2) |
| ВПР-02, ВПРС-02 | 4.5/- | -/5.5 | -/3.5 | 270-6 |
| Р-02 | 7.0 | 5.5 | - | 483 |
| МПРС | 4.5/7.5 - | -/5.5 -/8.0 | - - | 270-6 КЕ |
| "Дуоматик" 09-32 ЦСМ | - | -/8.0 | -/4.5 | 270-6 |
| "Унимат" 08-475/4С, | - | -/11 | - | КЕ |
| "Унимат-компакт": |  |  |  |  |
| 08-32/3С | - | -/11 | - | КЕ |
| 08-275/3С-16 | - | -/13 | -/7.0 | 270-6 |
| 08-16 "Страйт" | - | -/9.5 | -/5.0 | 270-6 |
| Путевой моторный гайковерт ПМГ | 11.0 | 8.5 | - | 483 |
| Рельсоочистительная машина РОМ-3, РОМ-3М | 8.5 | 7.0 | - | 483 |
| Машина для снятия напряжения в рельсах РОМ-4 | 9.0 | 7.5 | - | 483 |
| Балластоуплотнительная машина БУМ, БУМ-1М | 6.0/- | 4.5/8.5 | -/5.0 | 483 |
| Динамические стабилизаторы пути: |  |  |  |  |
| ДГС-62Н | - | -/12 | - | КЕ |
| ДСП, ДСП-С | 4.5/- | -/6.5 | - | 483 |
| Рельсошлифовальные поезда (машины) |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Энерговагон КРШ | - | - | -/9.0 | 483 |
| Рабочие вагоны КР | - | - | -/8.0 | 483 |
| Тягово-энергетическая секция: |  |  |  |  |
| (ТЭС) РШП-48 | 10.5 | 8.5 | - | 483 |
| Рабочие вагоны (С1, С2, В) РШП-4 | 11.0 | 9.0 | - | 483 |
| "Спено" РР-48 | - | 10.0 | 6.5 | 270-6 (3) |
| "Спено" РР-16 | - | 10.0 | 6.5 | 270-6 |
| ГВМ-110 | - | -/14 | -/7.0 | 270-6 |
| Рельсосварочные машины: |  |  |  |  |
| ПРСМ-3 | 5.0 | - | - | 292 |
| ПРСМ-4 | 10.0 | - | - | 292 |
| ПРСМ-5 | 4.5 | - | - | 292 |
| Снегоочистительные и снегоуборочные машины: |  |  |  |  |
| СМ-3 – головная машина | - | -/9.5 | -/5.5 | 483 |
| ПП – промежуточный полувагон машины СМ-3: | - | -/5.5 | -/3.0 | 483 |
| КП – концевой полувагон СМ-3 | - | -/9.0 | -/5.5 | 483 |
| СМ-5, СМ-6Г, СМ-6К | 8.0/- | 6.0/12.0 | -/7.0 | 483 |
| ТГМ-40-С | 6.0 | 4.5 | - | 483 |
| Специальный несамоходный подвижной состав |
| Машины для ремонта и содержания земляного полотна: |  |  |  |  |
| СС-1, СС-1М | 7.0 | - | - | 483 |
| МНК-1 | 8.0/- | - | -/8.0 | 483 |
| КТМ | - | - | -/9.0 | 483 |
| СЗП-600 | -/8.5 | -/7.0 | - | 483 |
| УМ-1, УМ-М | 6.0/- | -/12.0 | -/7.0 | 483 |
| Машины для замены путевой решетки и стрелочных переводов: |  |  |  |  |
| УК-25/9, УК-2/9-18 | 8.5 | - | - | 292 |
| УК-25/20, УК-25СП | 11.0 | - | - | 292 |
| Моторные платформы: |  |  |  |  |
| МПД | 5.0 | - | - | 292 |
| МПД-2 | 5.5/- | 4.5/- | -/6.0 | 483 |
| Специализированные платформы: |  |  |  |  |
| СПС | - | 5.0/- | 3.5\5.0 | 483 |
| ППК-2Б, ППК-2В | - | 7.0 | 4.0 | 483 |
| Машины для балластировки пути и очистки щебня: |  |  |  |  |
| ЭЛБ-1, ЭЛБ-3, ЭЛБ-3МК, ЭЛБ-4 | 4.5 | - | - | 483(2) |
| ЩОМ-Д, ЩОМ-ДО | 4.5 | - | - | 483(2) |
| ЩОМ-4, ЩОМ-4М | 4.5 | - | - | 483(2) |
| ЩОМ-6Б, ЩОМ-6Р, ЩОМ-6БМ | 8.0/- | -/14.0 | -/8.5 | 483 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ЩОМ-6У | - | - | 5.5/5.5 | 483 |
| МЩ | - | - | 5.5/5.0 | 483 |
| СЧ-600, СЧ-601 | 6.5/- | -/12.0 | -/7.0 | 483 |
| СЧУ-800: |  |  |  |  |
| ТС-800 – добычная секция | 6.5/- | -/12.0 | -/7.0 | 483 |
| СЦ-800 – очистная секция | 6.5/- | 5.5/- | -/6.5 | 483 |
| Машины для выправки и отделки пути: |  |  |  |  |
| ВПО-3-3000 | 7.5/- | -/14.0 | -/8.0 | 483 |
| ПРБ | 5.0 | - | - | 292 |
| Рельсошлифовальные вагоны РШВ | 9.0 | - | - | 292 |
| РШВ-3, РШЦ-2 | 7.0 | 5.5 | - | 483 |
| Снегоочистительные и снегоуборочные машины: |  |  |  |  |
| СМ-2Б – головная машина | 6.5/- | - | -/7.0 | 483 |
| СМ-2Б-ПП, СМ-2Б-КП | 4.5/- | 3.5/6.0 | -/3.5 | 483 |
| СМ-2М – головная машина | - | -/11.0 | - | 483 |
| СМ-2М-ПП | - | 5.0/- | 3.0/5.5 | 483 |
| СМ-2М-КП | - | 6.5/- | 4.0/6.0 | 483 |
| ФРЭС-2 | 6.5/- | -/11.5 | -/6.0 | 483 |
| СПУ-Н | -/10.0 | -/8.0 | - | 483 |
| Транспортные и погрузочно-разгрузочные машины: |  |  |  |  |
| Хоппер-дозаторы ЦНИИ-2, ЦНИИ-3 | 3.5/7.0 | 2.5/5.0 | 1.25/3.5 | 483 |
| ЦНИИ-ДВ3, ЦНИИ-ДВ3М | 6.0/- | 4.5/7.0 | 2.5/3.0 | 483 |
| Полувагоны для засорителей СЗ-310-10, СЗ-240-6 | 7.0/8.5 | 5.0/7.0 | 3.5/3.5 | 483 |
| Краны на железнодорожном ходу: |  |  |  |  |
| КДЭ-161, КЖДЭ-16, КДЭ-253 | 5.0/- | -/8.0 | -/5.0 | 483 |
| КЖС-16, КДЭ-251, КЖДЭ-25 | 5.0/- | -/9.0 | -/5.5 | 483 |
| КЖ-971 | 10.0 | - |  | 483 |
| Путеремонтные летучки: |  |  |  |  |
| ПРЛ-3, ПРЛ-3/2 | 4.5 | - |  | 292 |
| ПРЛ-4 | - | - | 3.5/3.5 | 483 |
| Прицепы грузовые к автодрезинам и мотовозам: |  |  |  |  |
| УП-3, УП-4 | 4.0 | - |  | 292 |
| Агрегат АВФ-1 | 7.0 | - |  | 483 |
| Машина для ремонта контактной сети: |  |  |  |  |
| МРКС-1А | 7.0 | 5.0 |  | 483 |
| Машина для разработки котлованов: |  |  |  |  |
| МПТ-ВК5 | 9.0 | 7.5 |  | 483 |

Примечания:

1. В числителе и без знаменателя - при чугунных колодках, в
знаменателе - при композиционных.

2. В скобках - количество воздухораспределителей.

3. Для СПС с тормозом КЕ указанные силы нажатия соответствуют давлению в ТЦ 3 кгс/см2.

Таблица 3

Количество тормозных осей и учетный вес СПС

| Наименование СПС | Тип и серия СПС | Количество осей | Учетный вес, тс |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | автотормозных | ручного тормоза | расчетный | в порожнем состоянии |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Тягово-энергетическая установка | ТЭУ-400 ТЭУ-630 | 4 4 | 1 4 | 56 90 | 55 88 |
| Универсальный тяговый модуль | УТМ-1 УТМ-1А УТМ-2, УТМ-2М | 4 4 4 | 2 2 2 | 76 78 91 | 75 77 89 |
| Путевая тяговая машина | ПТМ-630 | 4 | 2 | 80 | 78 |
| Тяговый агрегат КРШ | ТЭМ-3МК | 6 | 2 | 117 | 115 |
| Дрезина грузовая крановая | ДГК, ДГКу. ДГКу-5 | 2 | 1 | 31 | 30 |
| Автомотриса дизельная монтажная | АДМ-1М | 2 | 1 | 37 | 36 |
| Автомотриса дизельная монтажно-строительная | АДМс | 2 | 1 | 36 | 35 |
| Автомотриса дизельная монтажная для контактной сети | АДМскм | 2 | 1 | 33 | 32 |
| Мотовоз погрузочно-транспортный | МПТ-4, МПТ-4М, МПТ-6, МПТ-6.2 | 2 2 2 | 1 1 1 | 32 27 29 | 31 26 28 |
| Путевая рельсосварочная машина | ПРСМ-1, ПРСМ-2, ПРСМ-3, ПРСМ-4, ПРСМ-5 | 4 4 2 4 | 2 2 1 2 | 52 63 38 45 | 52 62 37 44 |
| Рельсоочистительная машина | РОМ-3, РОМ-3М РОМ-4 | 2 2 | 1 1 | 35 40 | 34 38 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Путевой моторный гайковерт | ПМГ | 2 | 1 | 38 | 37 |
| Кусторез | СП-93 | 2 | 1 | 38 | 37 |
| Машина уборочная | УМ-1, УМ-М | 4 | 2 | 81 | 80 |
| Машина уборочная самоходная | УМ-С | 6 | 2 | 140 | 138 |
| Струг-снегоочиститель | СС-1, СС-1М | 5 5 | 2 2 | 96 100 | 96 100 |
| Путевой струг | ПС-2А | 4 | 2 | 54 | 54 |
| Мощный отвальный плуг | МОП | 4 | 2 | 63 | 63 |
| Землеуборочная машина Балашенко | ЗУБ | 4 | 2 | 86 | 85 |
| Промежуточный полувагон машины Балашенко | П Балашенко | 2 | - | 39 | 19 |
| Концевой полувагон машины Балашенко | К Балашенко | 2 | 1 | 37 | 25 |
| Укладочный кран | УК-25/20 УК-25/9 УК-25/9-18 УК-25СП | 6 4(6) 4(6) 4(6) | 2 2 2 2 | 133 79 103 99 | 132 78 102 98 |
| Погрузочный кран | ПКД-2 | 4 | 2 | 45 | 45 |
| Моторная платформа | МПД МПД-2 | 4 4 | 2 2 | 40 48 | 39 47 |
| Рельсоукладчик | РУ-2 | 4 | 2 | 33 | 33 |
| Платформа СПС с поворотной рамой | СПС | 4 | 4 | 49 | 28 |
| Платформа для перевозки стрелочного, соединительного или переходных звеньев стрелочного перевода | СПС | 4 | 4 | 44 | 24 |
| Платформа для перевозки закрестовинного или крестовинного звена стрелочного перевода | СПС | 4 | 4 | 48 | 28 |
| Платформа для перевозки стрелочных переводов | ППК-2Б, ППК-2В | 4 | 2 | 56 | 36 |
| Хоппер-дозатор | ЦНИИ-ДВЗ, ЦНИИ-ДВЗМ, 55-76, 55-76М | 4 4 | 2 2 | 83 84 | 23 24 |
| Хоппер-дозатор с транспортером | 55-2613 | 4 | 2 | 68 | 28 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Состав для засорителей: полувагон универсальный полувагон концевой | СЗ-240-6 | 4 4 | 4 4 | 98 35 | 39 35 |
| Состав для засорителей: полувагон универсальный полувагон концевой Промежуточный вагон щебнеуборочного поезда с электростанцией Промежуточный вагон щебнеуборочного поезда без электростанции | СЗ-310-10 | 4 4 4 4 | 4 4 2 2 | 96 35 70 87 | 35 35 31 27 |
| Путерихтовочная машина Балашенко | ПБР | 2 | 2 | 54 | 53 |
| Снегоочиститель плужный | СДП, СДПМ | 4 | 2 | 84 | 84 |
| Снегоочиститель плужный универсальный | СПУ-Н | 4 | 2 | 75 | 75 |
| Снегоочиститель выпуска 1955-1956 гг. | «Таран» | 4 | 2 | 76 | 76 |
| Головная машина снегоуборочного поезда, промежуточный полувагон, концевой полувагон | СМ-2Б ПП КП | 4 4 4 | - - 4 | 70 88 79 | 69 38 43 |
| Головная машина снегоуборочного поезда, промежуточный полувагон, концевой полувагон | СМ-3 ПП КП | 6 4 6 | - - 2 | 96 92 126 | 96 42 101 |
| Снегоуборочная одновагонная машина | СМ-5 | 4 | 2 | 100 | 76 |
| Снегоуборочная двухвагонная машина | СМ-6 | 8 | 4 | 198 | 128 |
| Рельсошлифовальный вагон | РШВ (ЦВМ) РШВ-3 | 4 6 | 2 2 | 72 61 | 71 60 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Цистерна на шлифовальных тележках | РШЦ-2 | 4 | - | 62 | 38 |
| Рельсошлифовальный 10-секционный поезд | КРШ (БМЗ) | 42 | 4 | 700 | 680 |
| Рельсошлифовальный 4-вагонный поезд | РШП-48 | 16 | 8 | 310 | 284 |
| Путеизмеритель | ЦНИИ-2 ЦНИИ-4 | 4 4 | 2 2 | 68 58 | 68 58 |
| Вагон-путеизмеритель | КВЛП-1МП | 4 | 2 | 58 | 58 |
| Вагон-дефектоскоп магнитный | ЦВМ ЦМВ | 4 6 | 2 2 | 58 66 | 58 66 |
| Путеремонтная летучка | ПРЛ-3 ПРЛ-3/2 ПРЛ-4 | 6 6 8 | 2 2 4 | 54 59 130 | 53 58 65 |
| Вагон-электростанция | ВЭС-3ГВ ВЭС-3А | 4 2 | 4 1 | 33 23 | 32 22 |
| Мотовоз-электростанция | МЭС | 2 | 1 | 41 | 40 |
| Кран железнодорожный | КЖС-16 КДЭ-253 КДЭ-163 | 4 4 4 | 2 2 2 | 67 65 60 | 66 64 59 |
| Машина для выправки рельсовых стыков | МПРС Унимат-компакт 08-16 Страйт | 2 4 | 1 2 | 34 54 | 32 53 |
| Балластоуплотнительная машина | БУМ БУМ-1М | 2 2 | 1 1 | 28 25 | 27 24 |
| Динамический стабилизатор пути | ДГС-62Н ДСП ДСПС | 4 4 4 | 2 2 2 | 57 44 56 | 56 43 55 |
| Машина для нарезки кюветов | СЭП-600 МНК-1 КТМ | 6 4 4 | 3 2 2 | 100 84 85 | 100 84 85 |
| Щебнеочистительная машина | ЩОМ-Д ЩОМ-ДО, ЩОМ-4 ЩОМ-4М ЩОМ-МФ ЩОМ-3У | 8 8 8 12 4 | 2 2 2 2 2 | 148 160 186 135 86 | 148 160 186 135 85 |
| Щебнеочистительная машина баровая | ЩОМ-6Б, ЩОМ-6БМ | 4 | 2 | 91 | 91 |
| Щебнеочистительная машина роторная | ЩОМ-6Р | 4 | 2 | 100 | 100 |
| Щебнеочистительная машина универсальная | ЩОМ-6У | 5 | 2 | 101 | 101 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Балластоочистительная машина | РМ-76 | 4 | 4 | 70 | 69 |
| Балластоочистительная машина | РМ-80 | 4 | 4 | 92 | 91 |
| Машина для замены балласта стрелочная | МЗБ-С | 4 | 2 | 90 | 90 |
| Машина для вырезки балласта | АХМ-801 | 12 | 4 | 232 | 229 |
| Выправочно-подбивочно-отделочная машина | ВПО-3000 ВПО-3-3000 ВПО-3000М | 5 4 5 | 2 2 2 | 108 87 96 | 107 86 95 |
| Балластораспредели-тельная машина | УБРМ | 4 | 2 | 37 | 36 |
| Скоростной планировщик балласта | ССП-103 | 2 | 1 | 26 | 25 |
| Планировщик балласта | ПБ-01, ПБ, ПБГ | 2 | 1 | 29 | 28 |
| Машина для обработки балластного слоя | МБ | 4 | 2 | 46 | 45 |
| Машина для смены стрелочных переводов | МСП | 8 | 4 | 165 | 150 |
| Прицеп-платформа | УП-3 УП-4 | 2 2 | 1 1 | 25 23 | 13 11 |
| Электробалластер | ЭЛБ-1 ЭЛБ-3 ЭЛБ-3МК(ЭЛБ-4) | 6 8 8 | 2 2 2 | 84 121 141 | 83 120 140 |
| Рельсошлифовальная машина | ГВМ-110 "Спено" РР-16 | 2 4 4 | 1 2 2 | 33 78 84 | 32 74 84 |
| Рельсошлифовальный поезд трехвагонный | "Спено" РР-48 | 12 | 2 | 194 | 185 |
| Рельсошлифовальный поезд десятивагонный | "Спено" УРР-112-10Б | 40 | 4 | 650 | 630 |
| Трехроторный снегоочиститель | ЭСО-3, БРС | 5 | 2 | 100 | 100 |
| Двухроторный снегоочиститель | ЭСО-Щ | 5 | 2 | 98 | 98 |
| Фрезерно-роторный электрический снегоочиститель | ФРЭС-1 ФРЭС-2 | 4 4 | 4 4 | 80 76 | 80 76 |
| Снегоочиститель плужный | ТГМ-40С | 4 | 2 | 42 | 41 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Рельсовозный состав из 59 четырехосных платформ для перевозки 800-метровых плетей |  | 236 | 40 | 1922 | 1298 |
| Агрегат для вибропогружения фундаментов | АВФ-1 | 4 | 4 | 69 | 68 |
| Машина для ремонта контактной сети | МРКС-1А | 4 | 4 | 44 | 43 |
| Машина для разработки котлованов | МПТ-ВК5 | 23 | 1 | 39 | 8 |
| Дрезины | ДМ, ДМС | 2 | 2 | 17 | 16 |

Примечания:

1. В скобках - общее количество осей с учетом нетормозных.

2. В расчетном весе СПС учтен допускаемый вес перевозимого груза.

____________________________________________________

Приложение 2

к Инструкции по эксплуатации

тормозов подвижного состава,

утвержденной приказом

Вице-президента

акционерного общества

Национальная компания

«Қазақстан темір жолы»

от ___ _____20__ года №____

НОРМАТИВЫ ПО ТОРМОЗАМ

1. Для максимально допустимых скоростей движения поездов устанавливается единое наименьшее тормозное нажатие в пересчете на нажатие чугунных тормозных колодок на поверхность катания колеса на каждые
100 тонн веса:

1) состава груженого грузового, порожнего грузового поезда с числом осей более 400 и до 520 (включительно) и рефрижераторного поезда для скоростей движения до 90 км/ч включительно (пневматические тормоза и чугунные, композиционные тормозные колодки) - 33 тс;

2) состава соединенного грузового поезда весом 12 тысяч тонн с объединенной ТМ и локомотивами в голове и середине поезда для скоростей движения до 65 км/ч включительно (пневматические тормоза и чугунные, композиционные тормозные колодки ) - 33 тс;

3) состава соединенного грузового поезда весом до 12 тысяч тонн с необъединенными ТМ (при ликвидации последствий крушений, аварий, стихийного бедствия) для скоростей движения до 60 км/ч включительно (пневматические тормоза и чугунные, композиционные тормозные колодки) - 33 тс;

4) состава грузового поезда весом до 12 тысяч тонн с локомотивами в голове и хвосте поезда (хвостовой локомотив включен в ТМ для управления тормозами) для скоростей движения до 75 км/ч включительно (пневматические тормоза, чугунные, композиционные тормозные колодки) - 33 тс;

5) состава грузового поезда весом до 16 тысяч тонн с объединенной ТМ и локомотивами в голове и последней трети поезда для скоростей движения до   70 км/ч включительно (пневматические тормоза, чугунные, композиционные тормозные колодки) - 33 тс;

6) состава из порожних грузовых вагонов до 350 осей для скоростей движения до 100 км/ч включительно (пневматические тормоза, чугунные, композиционные тормозные колодки) - 55 тс;

7) для пассажирского поезда со скоростями движения до 120 км/ч включительно (электропневматические и пневматические тормоза, чугунные, композиционные тормозные колодки) - 60 тс;

8) для пассажирского поезда со скоростью движения более 120 км/ч, но не более 130 км/ч включительно (ЭПТ, чугунные, композиционные тормозные колодки или накладки), - 68 тс;

9) для пассажирского поезда со скоростью движения более 130 км/ч, но не более 140 км/ч включительно (ЭПТ, композиционные тормозные колодки или накладки), - 78 тс;

10) пассажирского поезда со скоростью движения более 140 км/ч, но не более 160 км/ч включительно (ЭПТ, композиционные тормозные колодки или накладки), - 80 тс;

11) МВПС всех серий при скорости движения до 120 км/ч включительно – 60 тс;

12) пассажирского поезда, в составе которого имеются вагоны габарита РИЦ и вагоны других стран с включенным пневматическим тормозом, но не оборудованные ЭПТ и композиционными колодками, на пневматических тормозах:

со скоростью движения более 120 км/ч, но не более 140 км/ч включительно, - 70 тс на каждые 100 тонн веса поезда при ограждении мест препятствий не менее чем 1600 м на спусках до 0,010 ‰ включительно;

со скоростью движения более 140 км/ч, но не более 160 км/ч включительно, - 80 тс на каждые 100 тонн веса поезда, при ограждении мест препятствий не менее чем 1800 м на спусках до 0,010 ‰ включительно.

Пассажирские поезда при наличии в составе одного вагона габарита РИЦ с включенным тормозом, оборудованного пролетной магистралью ЭПТ, разрешается эксплуатировать со скоростями, установленными подпунктами 7) и 9) пункта 1, при условии обеспечения необходимым тормозным нажатием;

13) рефрижераторных поездов со скоростью движения более 90 км/ч, но не более 100 км/ч включительно (пневматические тормоза и композиционные тормозные колодки), - 55 тс;

14) рефрижераторных поездов со скоростью движения более 100 км/ч, но не более 120 км/ч включительно (пневматические тормоза и композиционные тормозные колодки), - 60 тс;

15) грузопассажирских поездов, состава из порожних грузовых вагонов с числом осей от 350 до 400 (включительно) со скоростью движения до 90 км/ч включительно (пневматические тормоза и чугунные, композиционные тормозные колодки) - 44 тс.

2. Указанное в пункте 1 единое наименьшее тормозное нажатие на
100 тонн веса установлено для максимальных скоростей движения поездов. На линиях, оборудованных автоблокировкой с трехзначной сигнализацией, при движении грузовых груженых поездов, а также порожних грузовых поездов с числом осей от 400 до 520 и рефрижераторных поездов с максимальной скоростью 90 км/ч машинист обязан руководствоваться зеленым огнем локомотивного светофора локомотивной сигнализации, разрешающим следование поезда с установленной максимальной скоростью.

При соблюдении условий, предусмотренных для максимальной скорости 90 км/ч грузовых груженых поездов, и соответствующем ограждении мест производства работ и внезапно возникших препятствий скорости движения соединенных грузовых поездов весом до 12 тысяч тонн с объединенной ТМ, грузовых поездов весом до 12 тысяч тонн с локомотивом в голове и хвосте состава и грузовых поездов весом до 16 тысяч тонн с объединенной ТМ и локомотивами в голове и последней трети состава увеличиваются на 10 км/ч на спусках до 0,010 ‰ включительно.

На линиях, оборудованных автоблокировкой с четырехзначной сигнализацией, на участках с полуавтоматической блокировкой, а также в случаях неисправности автоматической локомотивной сигнализации максимальная скорость грузового груженого поезда, а также порожних грузовых поездов с числом осей от 400 до 520 должна быть не более 80 км/ч.

3. Пассажирским поездам, перечисленным в подпункте 7) пункта 1 настоящих нормативов, в исключительных случаях при отказе электропневматического управления тормозами в пути следования и переходе на пневматическое торможение, а также при ведении их локомотивами грузовых серий, не оборудованными ЭПТ и работающими в пассажирском движении, разрешается следовать без уменьшения максимально допустимой скорости. Пассажирские поезда, указанные в подпунктах 8), 10) пункта 1 настоящих нормативов, в случае отказа электропневматического управления тормозами должны следовать с уменьшением максимально допустимой скорости на 10 км/ч, если тормозное нажатие отвечает требованиям перечисленных подпунктов пункта 1 нормативов по тормозам.

4. Наибольший руководящий спуск, на котором допускается движение поездов с указанными выше едиными наименьшими тормозными нажатиями, при ограждении мест  производства работ и внезапно возникших препятствий на расстояниях, указанных в ИСИ, составляет:

1) для грузовых и рефрижераторных поездов, обращающихся со скоростью до 80 км/ч включительно, - 0,010 ‰.

При этом на спусках круче 0,010 ‰ до 0,015 ‰ включительно разрешается следовать по участку со скоростью не более 70 км/ч, исходя из ограждения мест препятствий не менее чем на 1200 м;

2) для груженых грузовых и рефрижераторных поездов, а также порожних грузовых поездов с числом осей более 400, но не более 520 осей (включительно), обращающихся со скоростью до 90 км/ч включительно, -
0,010 ‰, исходя из ограждения мест препятствий не менее чем на 1500 м.

При этом для груженых грузовых и рефрижераторных поездов, а также порожних грузовых поездов с числом осей более 400, но не более 520 осей (включительно) на спусках круче 0,010 ‰ до 0,015 ‰ включительно - со скоростью не более 70 км/ч, исходя из ограждения мест  препятствий не менее чем на 1200 м;

3) для соединенных грузовых поездов весом до 12 тысяч тонн с объединенной ТМ и локомотивами в голове и середине поезда, обращающихся со скоростью до 65 км/ч включительно, - 0,010 ‰.

При этом на спусках круче 0,010 ‰ до 0,012 ‰ включительно - со скоростью не более 60 км/ч, исходя из ограждения мест препятствий не менее чем на 1200 м;

4) для соединенных грузовых поездов с необъединенными ТМ, обращающихся со скоростью до 60 км/ч включительно, - 0,011 ‰;

5) для грузовых поездов весом до 12 тысяч тонн с локомотивами в голове и хвосте поезда (хвостовой локомотив включен в ТМ для управления тормозами), обращающихся со скоростью до 75 км/ч включительно, - 0,010 ‰.

При этом на спусках круче 0,010 ‰ до 0,012 ‰ включительно - со скоростью не более 65 км/ч, исходя из ограждения мест препятствий не менее чем на 1200 м;

6) для грузовых поездов весом до 16 тысяч тонн с объединенной ТМ и локомотивами в голове и последней трети поезда, обращающихся со скоростью до 70 км/ч включительно, - 0,010 ‰;

При этом на спусках круче 0,010 ‰ до 0,012 ‰ включительно - со скоростью не более 65 км/ч, исходя из ограждения мест препятствий не менее чем на 1200 м;

7) для грузовых поездов из порожних вагонов до 350 осей, обращающихся со скоростью до 100 км/ч включительно, - 0,010 ‰;

При этом на спусках круче 0,010 ‰ до 0,015 ‰ включительно - со скоростью не более 90 км/ч, исходя из ограждения мест препятствий не менее чем на 1200 м;

8) для пассажирских поездов, обращающихся со скоростью до 100 км/ч включительно, - 0,015 ‰.

При этом на спусках круче 0,010 ‰ до 0,015 ‰ включительно исходя из ограждения мест препятствий не менее чем на 1200 м;

9) для пассажирских поездов, обращающихся со скоростью до 120 км/ч включительно, - 0,010 ‰.

При этом на спусках круче 0,010 ‰ до 0,015 ‰ включительно - со скоростью не более 110 км/ч, исходя из ограждения мест препятствий не менее чем на 1300 м;

10) для пассажирских поездов, обращающихся со скоростью от 120 км/ч до 140 км/ч включительно, - 0,010 ‰;

11) для пассажирских поездов, обращающихся со скоростью от 140 км/ч до 160 км/ч включительно, - 0,010 ‰;

12) для рефрижераторных поездов, обращающихся со скоростью от
90 км/ч до 100 км/ч включительно, - 0,010 ‰.

При этом на спусках круче 0,010 ‰ до 0,015 ‰ включительно - со скоростью 90 км/ч, исходя из ограждения мест препятствий не менее чем на
1200 м;

13) для рефрижераторных поездов, обращающихся со скоростью от
100 км/ч до 120 км/ч включительно, - 0,010 ‰.

При этом на спусках круче 0,010 ‰ до 0,015 ‰ включительно - со скоростью 100 км/ч, исходя из ограждения мест препятствий не менее чем на 1300 м;

14) для грузопассажирских поездов, грузовых поездов из порожних вагонов с числом осей от 350 до 400 (включительно), обращающихся со скоростью до 90 км/ч включительно, - 0,010 ‰.

При этом на спусках круче 0,010 ‰ до 0,015 ‰ включительно - со скоростью не более 80 км/ч, исходя из ограждения мест препятствий не менее чем на 1200 м.

5. Грузовые поезда, в составе которых имеются вагоны с осевой нагрузкой более 21 тс и автотормоза которых включены, могут следовать со скоростями, указанными в подпункте 1) пункта 4 настоящих нормативов:

1) с тормозным нажатием менее 33 тс, но не менее 32 тс на 100 тс веса состава - при наличии в составе не менее 50% вагонов, оборудованных композиционными тормозными колодками, с воздухораспределителями, включенными на средний режим;

2) с тормозным нажатием менее 32 тс, но не менее 31 тс на 100 тс веса состава - при наличии в составе не менее 75% вагонов, оборудованных композиционными тормозными колодками, с воздухораспределителями, включенными на средний режим;

3) с тормозным нажатием менее 31 тс, но не менее 30 тс на 100 тонн веса состава - при наличии в составе не менее 100% вагонов, оборудованных композиционными тормозными колодками, с воздухораспределителями, включенными на средний режим.

Процент наличия вагонов, оборудованных композиционными колодками, следует указывать в справке формы ВУ-45 по образцу: К-50%, К-75%,
К-100%.

6. Поезда с локомотивами, вагонами, имеющими тормозное нажатие на 100 тонн веса меньше предусмотренного пунктом 1 настоящих нормативов, пассажирские поезда при включении в них пассажирских вагонов длиной менее 20,2 м и грузовых вагонов, грузопассажирские поезда при наличии в них грузовых груженых вагонов (автотормоза всех вагонов которых включены), грузовые поезда при наличии в них вагонов с разрядными грузами или СПС с пролетными трубками, порожние грузовые поезда длиной до 350 осей, в составе которых имеются вагоны с весом тары более 25 тонн и величиной нажатия тормозных колодок на ось согласно пункту 7 таблицы 1 приложения 2 к настоящей Инструкции, при включенных автотормозах всех вагонов, составы из вагонов хоппер-дозаторов, сборные, вывозные и передаточные поезда разрешается отправлять, а при выключении в пути следования неисправных автотормозов отдельных вагонов разрешается пропускать, когда указанные в пункте 1 настоящих нормативов единые наименьшие тормозные нажатия не могут быть обеспечены:

1) грузовые и рефрижераторные поезда, обращающиеся со скоростью до 80 км/ч, с нажатием не менее 28 тс на 100 тонн веса состава;

2) грузовые поезда с составом из порожних вагонов до 350 осей, обращающиеся со скоростями от 90 км/ч до 100 км/ч, с нажатием не менее 50 тс на 100 тонн веса состава;

3) пассажирские поезда, обращающиеся со скоростью до 120 км/ч, с нажатием не менее 55 тс на 100 тонн веса поезда;

4) пассажирские поезда, обращающиеся со скоростью от 120 км/ч до
160 км/ч, с нажатием не менее 68 тс на 100 тонн веса поезда.

5) грузопассажирские поезда, обращающиеся со скоростью до 90 км/ч, с нажатием не менее 38 тс на 100 тс веса поезда;

6) рефрижераторные поезда, обращающиеся со скоростью движения от
90 км/ч до 120 км/ч, с нажатием не менее 50 тс на 100 тонн веса поезда;

7) указанные в подпунктах 1), 2), 3), 4) настоящего пункта скорости должны быть уменьшены на 2 км/ч на каждую тонну недостающего тормозного нажатия на 100 тонн веса. Определенную таким образом некратную 5 км/ч скорость округлять до кратного пяти ближайшего меньшего значения;

На такую же величину уменьшается скорость проследования светофоров с одним желтым (немигающим) огнем в сравнении с установленной приказом
АО «НК «ҚТЖ» для поездов, имеющих тормозное нажатие, указанное в
пункте 1 настоящих нормативов;

8) грузовые груженые поезда, имеющие максимальную скорость
90 км/ч, должны быть обеспечены тормозным нажатием не менее 33 тс на
100 тн веса состава.

При меньшем нажатии скорость движения грузовых груженых поездов устанавливается в порядке, предусмотренном для грузовых и рефрижераторных поездов, обращающихся со скоростью до 80 км/ч.

7. При руководящих спусках, круче указанных в пункте 4 настоящих нормативов, допускаемые скорости движения поездов устанавливаются приказом АО «НК «ҚТЖ». Для спусков круче 0,020 ‰ допускаемые скорости определяются опытным путем.

8. В исключительных случаях при тормозных нажатиях менее указанных в пункте 6 настоящих нормативов, допускаемые скорости движения поездов устанавливаются приказом АО «НК «ҚТЖ» исходя из местных условий. При этом устанавливаемые скорости движения поездов должны быть на 20 % меньше скоростей, определяемых по номограммам.

При обеспечении тормозных нажатий, менее указанных в номограммах, скорости движения поездов устанавливаются опытным путем.

9. При определении расчетных сил нажатий тормозных колодок пассажирских и грузовых вагонов необходимо руководствоваться таблицей 1, а локомотивов - таблицей 2 настоящих нормативов.

При 100% включенных и исправно действующих тормозов допускается принимать расчетное нажатие без подсчета:

60 тс на 100 тонн веса поезда при скорости движения до 120 км/ч для электропоездов всех серий, дизель-поездов серий ДР-1 всех индексов и Д, локомотивов серии ВЛ80 всех индексов, серии ТЭП-70 и составов, сформированных из цельнометаллических вагонов для перевозки пассажиров, в том числе вагонов габарита РИЦ (кроме межобластных);

33 тс на 100 тонн веса состава при скорости движения до 75 км/ч для сплоток из вагонов метрополитена, пересылаемых по путям АО «НК «КТЖ».

В этих случаях в справке формы ВУ-45 таблица тормозных нажатий не заполняется, а в строке "ВСЕГО" указывается величина требуемого нажатия колодок.

10. Расчетные силы нажатия композиционных тормозных колодок на оси пассажирских поездов, обращающихся со скоростью до 120 км/ч, необходимо принимать в пересчете на чугунные колодки одинаковыми с чугунными, а при более высоких скоростях в следующем отношении:

со скоростями свыше 120 до 140 км/ч - на 25% больше, а со скоростями свыше 140 до 160 км/ч - на 30% больше, чем для чугунных колодок.

При определении расчетных сил нажатия композиционных тормозных колодок на ось пассажирских вагонов ВЛ-РИЦ с тормозом КЕ следует руководствоваться пунктом 3 таблицы 1 настоящих нормативов.

11. 	При подсчете обеспечения поездов тормозами учетный вес локомотива и число осей определяются по таблице 3 настоящих нормативов.

При подсчете обеспечения грузовых поездов тормозами вес локомотива и его тормозное нажатие не учитываются.

12. Необходимое количество ручных тормозов вагонов или ручных тормозных башмаков для удержания состава грузового, грузопассажирского и почтово-багажного поезда на месте в случае порчи или невозможности приведения в действие автоматических тормозов определяется на каждые
100 тонн веса состава в зависимости от крутизны спуска по таблице 4 настоящих нормативов.

Единое наименьшее количество ручных тормозов на каждые 100 тонн веса состава грузового, грузопассажирского и почтово-багажного поезда, следующего в пределах двух или более дорог, принимается 0,6 тормозной оси.

При потребности в ручных тормозах более установленного единого наименьшего количества 0,6 оси на каждые 100 тонн веса поезда, а также, если в исключительных случаях, предусмотренных настоящей Инструкцией, в составе грузового поезда не может быть обеспечено единое наименьшее количество ручных тормозов, недостающее их количество может заменяться ручными тормозными башмаками.

Для поездов, следующих в пределах железной дороги, а также при руководящих уклонах круче 0,012 ‰ потребность в ручных тормозах и тормозных башмаках на каждые 100 тонн веса состава устанавливается в соответствии с нормативами, указанными в таблице 4 настоящих нормативов.

Таблица 1

Расчетное нажатие тормозных колодок (в пересчете на чугунные) на ось пассажирских и грузовых вагонов

| №п/п | Тип вагона | Величина нажатия тормозных колодок на ось, тс |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Цельнометаллические пассажирские вагоны с тарой: |
|  | 53 т и более | 10,0 |
|  | 48 т и более, но менее 53 т | 9,0 |
|  | 42 т и более, но менее 48 т | 8,0 |
| 2 | Цельнометаллические пассажирские вагоны габарита РИЦ с тормозом КЕ и чугунными тормозными колодками: |
|  | на пассажирском режиме | 10,0 |
|  | на скоростном режиме | 15,0 |
| 3 | Цельнометаллические пассажирские вагоны ВЛ-РИЦ с тормозом КЕ и композиционными тормозными колодками (в пересчете на чугунные колодки): |
|  | на пассажирском режиме | 10,0 |
|  | на скоростном режиме | 13,0 |
| 4 | Пассажирские вагоны длиной 20,2 м и более | 9,0 |
| 5 | Пассажирские вагоны (КНР) длиной 24,7 м и вагоны электростанции с дизель-генератором (КНР) длиной 23,1 м | 8,4 |
| 6 | Пассажирские вагоны «Talgo» и «Тулпар Talgo» | 16,0 |
| 7 | Остальные вагоны пассажирского парка | 6,5 |
| 1 | 2 | 3 |
| 8 | Грузовые вагоны с чугунными тормозными колодками с раздельным торможением и вагоны типа ЕМ-70 КНР: |
|  | на груженом режиме | 7,0 |
|  | на среднем режиме | 5,0 |
|  | на порожнем режиме | 3,5 |
| 9 | Грузовые вагоны, оборудованные композиционными тормозными колодками с раздельным торможением, типа ЕМ-70 КНР (в пересчете на чугунные колодки), при включении: |
|  | на груженый режим | 8,5 |
|  | на средний режим | 7,0 |
|  | на порожний режим | 3,5 |
| 10 | Четырехосные изотермические и багажные ЦМВ с односторонним торможением | 6,0 |
| 11 | Вагоны рефрижераторного подвижного состава с чугунными тормозными колодками при включении: |
|  | на груженый режим | 9,0 |
|  | на средний режим | 6,0 |
|  | на порожний режим | 3,5 |
| 12 | Вагоны рефрижераторного подвижного состава с композиционными тормозными колодками при включении: |
|  | на средний режим | 7,0 |
|  | на порожний режим | 4,5 |
| 13 | Хоппер-дозаторы ЦНИИ-2 и ЦНИИ-3 (колодки композиционные) при включении: |
|  | на груженый режим | 7,0 |
|  | на порожний режим | 3,5 |
| 14 | Хоппер-дозаторы ЦНИИ-2 и ЦНИИ-3 (колодки чугунные) при включении: |
|  | на груженый режим | 3,5 |
|  | на порожний режим | 1,25 |
| 15 | Хоппер-дозаторы ЦНИИ ДВЗ и хоппер-цементовозы выпуска до 1973 года (колодки чугунные) при включении: |
|  | на груженый режим | 6,0 |
|  | на порожний режим | 2,5 |
| 16 | Хоппер-дозаторы ЦНИИ ДВЗ (колодки композиционные) при включении: |
|  | на средний режим | 7,0 |
|  | на порожний режим | 3,0 |
| 17 | Хоппер-дозаторы ЦНИИ ДВЗ (колодки чугунные) при включении: |
|  | на груженый режим | 7,0 |
|  | на порожний режим | 3,0 |
| 18 | Думпкары 3ВС50, 4ВС50, 5ВС60 (колодки чугунные) при включении: |
|  | на груженый режим | 6,0 |
|  | на средний режим | 4,5 |
|  | на порожний режим | 3,0 |
| 1 | 2 | 3 |
| 19 | Думпкары ВС60, ВС100, ВС95, Д50 (колодки чугунные) при включении: |
|  | на груженый режим | 7,0 |
|  | на средний режим | 4,5 |
|  | на порожний режим | 3,5 |
| 20 | Хоппер-дозаторы ЦНИИ ДВЗ, думпкары 3ВС50, 4ВС50, 5ВС60, ВС60, ВС100, ВС95, Д50, 2ВС105, ТВС165, ТВС180 (колодки композиционные) при включении: |
|  | на средний режим | 7,0 |
|  | на порожний режим | 3,5 |

Примечания:

1. Для вагонов, оборудованных грузовым авторежимом, принимать силу нажатия тормозных колодок в соответствии с загрузкой на ось при порожнем, среднем и груженом режимах.

2. Для рефрижераторных вагонов, удовлетворяющих специальным техническим условиям для скорости  движения до 120 км/ч, тормозное нажатие на ось композиционных тормозных колодок в пересчете на чугунные принимать на среднем режиме 14 тс, на порожнем - 8,5 тс.

3. Для грузовых вагонов с весом тары более 26 тс, оборудованных композиционными колодками, при наличии трафарета нажатия колодок на ось порожнего вагона принимать нажатие в соответствии с указанной на трафарете величиной.

Таблица 2

Расчетные силы нажатия чугунных тормозных колодок на ось локомотивов и МВПС

| Тип и серия локомотивов | Величина нажатия тормозных колодок на ось, тс |
| --- | --- |
|  | груженый режим | порожний режим |
| 1 | 2 | 3 |
| Электровозы |
| KZ4 | 21,5 | - |
| ВЛ40М, ВЛ 80 (всех индексов) | 14,0 | 6,0 |
| ВЛ60 (всех индексов) | 11,0 | 5,0* |
| KZ8A** | 18,0 | 6,0 |
| Тепловозы |
| ТЭП-60, ТЭ 2ТЭ116, 2ТЭП60, 2ТЭ10В, ТЭП-70, 3ТЭ10М, 2ТЭ10М, 2ТЭ10У, 2ТЭ10Ут, 2ТЭ10МК | 12,0 | 5,0* |
| ТЭ33А** | 9,0 | 6,0* |
| ТЭМ7, ТЭМ7А | 13,0 | 5,5 |
| ЧМЭ3, ЧМЭ3т, ТЭМ2, ТЭМ18 | 11,0 | 5,0 |
| СKD9 | 12,0 | - |
| СKD6 | 11,0 | - |
| 1 | 2 | 3 |
| ТГМ3А | 8,0 | 4,0 |
| Электропоезда |
| Моторный вагон (кроме ЭД9Т) | 10 | - |
| Моторный вагон ЭД9Т | 12,0 | - |
| Прицепной и головной вагоны | 9,0 | - |
| Моторный и головной вагоны ЭР200 | 15,0 | - |
| Дизель-поезда серии Д |
| Моторный вагон | 12,0 | - |
| Прицепной вагон | 9,0 | - |
| Дизель-поезда серий ДР1, ДР1А, ДР1П, Д1 |
| Моторный вагон | 10,0 | - |
| Прицепной вагон | 8,0 | - |
| Автомотриса А Ч2 |
| Моторный вагон | 12,0 | - |
| Прицепной вагон | 9,0 | - |

* При наличии порожнего режима.

** Колодочный односторонний, с композиционными колодками

Примечания:

1. Расчетные силы нажатия чугунных тормозных колодок с повышенным содержанием фосфора на оси моторвагонного подвижного состава принимать на 10% больше расчетного.

2. При переключении воздухораспределителей грузового типа на средний режим торможения расчетное нажатие колодок на ось локомотивов принимать равным 70% расчетного нажатия при груженом режиме.

3. Для тепловозов серии ТЭП70 при применении гребневых высокофосфористых чугунных тормозных колодок расчетную силу нажатия на ось принимать 16 тс при скоростях до 120 км/ч и 18 тс - свыше скорости
120 км/ч до 160 км/ч включительно (без включения скоростного режима).

Таблица 3

Учетный вес локомотивов, МВПС и наличие у них фактического числа тормозных осей

| Тип и серия локомотива | Количество автотормозных осей | Количество осей ручного тормоза | Учетный вес локомотива, тонн | В порожнем состоянии, тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Электровозы |
| KZ4A | 4 | 4 | 82 | - |
| KZ4Aс | 4 | 4 | 85 | - |
| KZ8A | 8 | 8 | 200 | - |
| ВЛ 60 (всех индексов) | 6 | 6 | 138 | 136 |
| ВЛ80 (всех индексов) | 8 | 4 | 192 | 183 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ВЛ40м | 4 | 2 | 96 | 96 |
| Тепловозы |
| ТЭМ2 | 6 | 2 | 121 | 118 |
| ТЭП70 | 6 | 6 | 131 | 127 |
| 2ТЭ10, 2ТЭ10Л | 12 | 4 | 260 | 254 |
| 2ТЭ10В, 2ТЭ10М (МК), 2ТЭ116, 2ТЭ10У, 2ТЭ10УТ | 12 | 4 | 276 | 264 |
| 3ТЭ10М, 3ТЭ10В, 3ТЭ10У | 18 | 6 | 414 | 395 |
| ТЭ33А | 6 | 4 | 138 | - |
| 2М62У | 12 | 4 | 252 | 240 |
| 3М62У | 18 | 6 | 378 | 360 |
| ТЭ10 | 6 | 4 | 129 | 125 |
| ТЭП 60 | 6 | 2 | 128 | 126 |
| ЧМЭ3,ЧМЭЗт, ЧМЭЗэ | 6 | 2 | 123 | 121 |
| ТЭМ2А, ТЭМ2У | 6 | 2 | 123 |  |
| ТГМ3А | 4 | 2 | 68 | 65 |
| 2М62 | 12 | 4 | 240 | 232 |
| М62 | 6 | 2 | 120 | 116 |
| ТЭМ7, ТЭМ 7А | 8 | 2 | 180 | 173 |
| ТЭМ2УМ, ТЭМ17, ТЭМ18 | 6 | 2 | 126 | 124 |
| CKD6E | 6 | 1 | 135 |  |
| CKD9c | 12 | 2 | 276 |  |
| Электропоезда, головной вагон |
| ЭР1, ЭР9П, ЭР9М, ЭР9Е, ЭР9Т | 4 | 4 | 48 | 38 |
| ЭР2, ЭР9, ЭР12 | 4 | 4 | 50 | 41 |
| ЭР2Р, ЭР2Т | 4 | 2 | 51,5 | 42,5 |
| ЭР29 | 4 | 4 | 58 | 49 |
| ЭР200 | 3 | 1 | 51,5 | 49 |
| ЭТ2 | 4 | 2 | 51,0 | 43,5 |
| ЭД2Т | 4 | 2 | 54,0 | 45,0 |
| ЭД9Т | 4 | 2 | 50,0 | 41,0 |
| ЭД4, ЭД4М | 4 | 2 | 54,0 | 44,5 |
| Электропоезда, моторный вагон |
| ЭР1, ЭР2 | 4 | 4 | 64 | 52,5 |
| ЭР9, ЭР9П, ЭР12 | 4 | 4 | 71 | 60 |
| ЭР9М, ЭР9Е | 4 | 2 | 71 | 60 |
| Ср, Срз, Смз | 4 | 4 | 73 | 62 |
| ЭР22 | 4 | 2 | 76,5 | 64,5 |
| ЭР22В | 4 | 1 | 77 | 65 |
| ЭР2Р, ЭР2Т | 4 | 2 | 70 | 58,5 |
| ЭР29 | 4 | 2 | 74 | 61,5 |
| ЭР200 | 4 | 1 | 65 | 58,5 |
| ЭТ2 | 4 | 2 | 68,0 | 57,5 |
| ЭД2Т | 4 | 2 | 0,5 | 58,5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ЭД2Т | 4 | 2 | 0,5 | 58,5 |
| ЭД9Т | 4 | 2 | 75,5 | 63,5 |
| ЭД4, ЭД4М | 4 | 2 | 70,0 | 58,0 |
| Электропоезда, прицепной вагон |
| ЭР1, ЭР9П, ЭР9М, ЭР9Е | 4 | 4 | 48 | 37 |
| ЭР2, Срз, Смз, ЭР9, ЭР12 | 4 | 4 | 50 | 39 |
| ЭР22 | 4 | 2 | 54,5 | 41 |
| ЭР22В | 4 | 4 | 56 | 42,5 |
| ЭР2Р, ЭР2Т | 4 | 2 | 51,5 | 40,5 |
| ЭР29 | 4 | 4 | 57,5 | 46,5 |
| ЭТ2 | 4 | 2 | 51,0 | 40,5 |
| ЭД2Т | 4 | 2 | 54,0 | 41,5 |
| ЭД9Т | 4 | 2 | 50,5 | 38,0 |
| ЭД4, ЭД4М | 4 | 2 | 53,5 | 41,0 |
| Дизель-поезда, моторный вагон |
| Д1 | 4 | 4 | 81 | 70,5 |
| Д | 4 | 4 | 76 | 65 |
| ДР1, ДР1П, ДР1А | 4 | 1 | 68 | 56 |
| Дизель-поезда, прицепной вагон |
| Д1 | 4 | 4 | 56 | 37 |
| Д | 4 | 4 | 50 | 37 |
| ДР1 | 4 | 1 | 52 | 34 |
| ДР1П, ДР1А | 4 | 1 | 54 | 36 |
| Автомотриса А Ч2 |
| Моторный вагон | 4 | 2 | 67 | 46 |
| Прицепной вагон | 4 | 1 | 46 | 37 |

Таблица 4

Потребное количество ручных тормозов и тормозных башмаков на каждые 100 тн веса состава для удержания на месте после остановки на перегоне в случае неисправности автотормозов грузового, грузопассажирского, почтово-багажного, рефрижераторного и хозяйственного поездов в зависимости от уклона

| Крутизна спуска | 0 | 0,002 | 0,004 | 0,006 | 0,008 | 0,010 | 0,012 | 0,014 | 0,016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число тормозных башмаков | 0,2/0,4 | 0,2/0,4 | 0,2/0,4 | 0,2/0,4 | 0,2/0,6 | 0,3/0,8 | 0,4/1,0 | 0,4/1,2 | 0,5/1,4 |
| Количество осей ручного торможения | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,4 |

| Крутизна спуска | 0,018 | 0,020 | 0,022 | 0,024 | 0,026 | 0,028 | 0,030 | 0,032 | 0,034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число тормозных башмаков | 0,6/1,6 | 0,6/1,8 | 0,7/2,0 | 0,8/2,2 | 0,8/2,4 | 0,9/2,6 | 1,0/2,8 | 1,0/3,0 | 1,1/3,2 |
| Количество осей ручного торможения | 1,6 | 1,8 | - | - | - | - | - | - | - |

| Крутизна спуска | 0,036 | 0,038 | 0,040 |
| --- | --- | --- | --- |
| Число тормозных башмаков | 1,2/3,4 | 1,2/3,6 | 1,3/3,8 |

Примечания:

1. В числителе - при нагрузке на ось  10 тс и более, в знаменателе - при нагрузке на ось менее 10 тс.

2. При подсчете числа осей ручного торможения учитывать ручные тормоза грузовых и специальных вагонов, имеющих боковой привод без сквозной тормозной площадки.

______________________________________________________________

Приложение 3

к Инструкции по эксплуатации

тормозов подвижного состава,

утвержденной приказом

Вице-президента

акционерного общества

Национальная компания

«Қазақстан темір жолы»

от ___ _____20__ года №____

Форма ВУ-45

Штемпель станции                                       		Время выдачи _____ч ___м

СПРАВКА

об обеспечении поезда тормозами

Локомотив серии № _____________ "______"_________________20___ г.

Поезд  № __________ весом________  тс    Всего осей ________________

Требуемое нажатие  колодок в тс __________________________________

Ручных тормозов в осях  _________________________________________

| Тормозное нажатие на ось, тс | Количество осей | Нажатие колодок | Другие данные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1,25 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,4 8,5 9 10 11 11,5 12 13 14 15 16 18 19 21,5 |  |  |  |
| всего |  |  |  |

Наличие ручных тормозных осей _______________________________________________

Плотность тормозной сети поезда при II/IV положениях управляющего органа крана машиниста _____________________________________________________________________

Напряжение в хвосте поезда ЭПТ________________________________________________

Хвостовой вагон № ___________________________________________________________

Подпись _____________________ Фамилия______________________________________

Оборот справки формы ВУ – 45

Отметка о производстве опробования тормозов в пути следования

| Станция или место опробования тормозов | Вид опробования | При изменении состава и веса поезда | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Вес поезда | Всего осей | Нажатие колодок (накладок), тс |  |
|  |  |  |  | требуемое | фактическое |  |

Примечание: справка составляется в двух экземплярах, подлинник справки вручается машинисту, а копия остается в книжке справок о тормозах.

Дополнительные данные, вносимые в справку

| Условное обозначение данных, вносимых в справку | Содержимое условного обозначения |
| --- | --- |
| К-100, К-75, К-50 | В составе поезда соответственно 100%, 75%, 50% вагонов, оборудованных композиционными колодками |
| ЭПТ | В поезде включены ЭПТ |
| ЭПП | В поезде включены ЭПТ, в составе поезда имеются один - два вагона с включенными автотормозами без ЭПТ |
| ДТ | В составе поезда имеются вагоны с включенными дисковыми тормозами |
| П | В грузовой поезд включены пассажирские вагоны или локомотивы |
| В10 | Выполнено полное опробование с 10-тиминутной выдержкой автотормозов в заторможенном состоянии на горном режиме |
| РИЦ | В составе поезда имеются вагоны с включенными автотормозами западноевропейского типа со ступенчатым отпуском |
| ТЦПВ | Указать в мм выход штока ТЦ последнего вагона |
| ВСТР | Номер вагона встречи осмотрщиков вагонов при полном опробовании тормозов |
| ДПВ | Указать в кг/см2 давление в ТМ последнего вагона |
| ВО2ХВ | Время отпуска двух хвостовых вагонов |
| ППСУ | Полная проба автотормозов и ЭПТ от стационарной установки с указанием времени выполнения |
| СОКР | Сокращенная проба тормозов по действию тормозов двух хвостовых вагонов (указывается на обороте справки) |

Приложение 4

к Инструкции по эксплуатации

тормозов подвижного состава,

утвержденной приказом

Вице-президента

акционерного общества

Национальная компания

«Қазақстан темір жолы»

от ___ _____20__ года №____

Акт

контрольной проверки тормозов

_____________________20___ г.	Станция _________________

- Поезд № _____ весом ______ тн, всего осей ________, локомотив серии________ № __________

- Станция, на которой проводилось полное опробование тормозов и выдана справка формы ВУ-45______________________

3. 	Зарядное давление в ТМ локомотива № ____________ и хвостового вагона _____________ кг/см2

4. Плотность питательной сети _____________, тормозной сети _____________    локомотива, плотность УР крана машиниста ______________________________ ____________________________________________________________________

5. 	Темп перехода с повышенного на нормальное зарядное давление ____________ секунд.

6. 	Стабильность поддержания давления в ТМ при поездном положении ручки крана машиниста и положении перекрыши с питанием после ступени торможения __________________________

7. 	Завышение давления в УР после снижения давления  в нем на 1,5 кгс/см2 и перевода ручки крана машиниста в положение перекрыши с питанием _________ секунд.

8. 	Пределы давления в ГР: верхний _________, нижний ___________кгс/см2.

9. 	Проходимость воздуха через блокировочное устройство усл. № 367

10. 	Плотность тормозной сети поезда: пассажирского_____ секунд, грузового при поездном положении ручки крана машиниста  ___________ секунд и в положении перекрыши с питанием после ступени торможения _______ секунд.

11.	На грузовых вагонах - включение грузовых режимов в соответствии с загрузкой, горного и равнинного режимов, на пассажирских вагонах - включение короткосоставного и длинносоставного режимов ________________ ____________________________________________________________________

12. Установка композиционных и чугунных колодок в соответствии  с положением валиков в отверстиях затяжек горизонтальных  рычагов и расположением колодок на поверхности  катания колес__________________ _________________________________________________________________

13.	Вагоны с выключенным тормозом

14. 	Вагоны, тормоза которых включены, но не пришли в действие или самопроизвольно отпустили ________________________________________ _________________________________________________________________

15. 	Величина выхода штока ТЦ вагонов при служебном торможении __________ мм, на пассажирских вагонах положение упора провода авторегулятора рычажной передачи __________, размер А _____мм при полном служебном торможении.

16. 	Время отпуска хвостовой группы вагонов ________________ секунд.

17. 	Действие ЭПТ с проверкой целостности электрической цепи ЭПТ в составе, напряжения постоянного тока при тормозных положениях ручки крана машиниста на локомотиве и в цепи хвостового вагона _________В.

18. В пассажирских поездах, в составе которых находятся  вагоны с воздухораспределителями западноевропейского типа, проверена исправность противоюзных устройств и скоростных регуляторов.

19. 	Тормозное нажатие на 100 тн веса поезда:

данные по справке формы ВУ-45 _________________тс;

фактическое  __________тс, определенные  в результате контрольной проверки.

20.	Другие данные, полученные по результатам контрольной проверки__________________________________________________________________________________________________________________________

Подписи работников локомотивного, вагонного хозяйств, проводивших контрольную проверку ____________________________________________

Примечания:

1. акт контрольной проверки составляется под копирку, в _______ экземплярах;

2. при выявлении и устранении неисправностей тормозного оборудования машинисту локомотива выдается новая справка формы ВУ-45, ранее выданный подлинник справки остается у машиниста и далее сдается вместе с кассетой регистрации или скоростемерной лентой;

3. в пунктах 11, 12, 13, 15, 18 акта указываются номера вагонов, тормозное оборудование которых не соответствует требованиям настоящей Инструкции.

Приложение 5

к Инструкции по эксплуатации

тормозов подвижного состава,

утвержденной приказом

Вице-президента

акционерного общества

Национальная компания

«Қазақстан темір жолы»

от ___ _____20__ года №____

Акт

## об отказе ЭПТ в пассажирском поезде

«___» ___________  20____года	 Станция_________________________

Поезд №____ сообщением ___________________________________________

Депо формирования поезда №_________________________________________

Локомотив серии _______________ №__________________________________

Депо приписки локомотива___________________________________________

Поездной электромеханик ___________________________________________

Машинист _________________________________________________________

(ФИО)

Место отказа ЭПТ ____________________________________________________

(станция, перегон, километр)

____________________________________________________________________

(в локомотиве, в составе, в вагоне № указать прописью)

Поездной электромеханик ________________ подпись _____________

Машинист локомотива ___________________ подпись _____________

Осмотрщик вагонов _____________________ подпись _____________

Примечания:

1. Акт заполняется в трех экземплярах, под копирку. Один экземпляр (оригинал) остается у машиниста локомотива, копии по одному экземпляру передаются начальнику поезда (ПЭМ) и осмотрщику вагонов. На основании

акта начальник поезда отправляет телеграмму в адрес депо приписки локомотива, депо формирования состава или вагона (если вагон прицепной), перевозчику, оператору локомотивной тяги. Заполнение всех пунктов акта строго обязательно.

2. Подписи всех причастных работников в акте обязательны, в случае несогласия с причиной отказа одной из сторон отражается особое мнение с указанием обоснованной причины несогласия. Запрещается необоснованный отказ от подписания акта.